HITACHI Power Tools NL B.V.

Представительство в Москве

Тел.: (095) 775-2182

Факс: (095) 775-2183

E-mail: marketing@hitachi-pt.ru

ОБЩИЕ  ПРАВИЛА  ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ.

- Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте. Любая помеха на рабочем месте или на рабочем столе может стать причиной травмы.

- Принимайте во внимание окружающую рабочее место обстановку. Не работайте с электроинструментом под дождём. Не используйте электроинструмент в помещениях с повышенной влажностью. Поддерживайте хорошее освещение на рабочем месте. Не работайте инструментом при наличии рядом легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

Во время работы с электроинструментом, а также при его включении и выключении появляются искры. Никогда не пользуйтесь электроинструментом на рабочих площадках, где хранятся лак, краска, бензин, растворитель, газолин, газы, клейкие вещества и другие горючие или взрывчатые материалы.

- Остерегайтесь удара электрическим током. Не касайтесь заземлённых предметов. Например, трубопроводов, радиаторов, кухонных плит, корпусов холодильников.

- Во время работы с инструментом не разрешайте детям находиться поблизости. Не позволяйте посторонним дотрагиваться до инструмента или удлинителя. Посторонние лица не должны находиться на рабочей площадке.

- Закончив работу, сдавайте инструмент на хранение. Место для хранения инструмента должно быть сухим, высоко расположенным или запираться на замок. Дети не должны иметь возможности самостоятельно добраться до инструмента.

- Не вмешивайтесь в работу машины, прикладывая излишнюю силу. Работа выполняется лучше и безопасней, если инструмент эксплуатируется с штатной скоростью.

- Правильно выбирайте инструмент для каждой конкретной работы. Не пытайтесь сделать маломощным инструментом работу, которая предназначена для высокомощного инструмента. Не используйте инструмент в целях, для которых он не предназначен. Например, не пользуйтесь циркулярной пилой для обрезания веток деревьев или резки брёвен.

- Обратите внимание на выбор рабочей одежды. Не надевайте просторную одежду или драгоценности, т.к. они могут быть захвачены движущимися частями инструмента. На время работы вне помещений рекомендуется надевать резиновые перчатки и ботинки с нескользкой подошвой. Уложите длинные волосы под головным убором.

- Пользуйтесь защитными очками. Одевайте маску для лица или маску против пыли, если при резке рабочего материала выделяется пыль.

- Не допускайте порчи электрошнура. Никогда не переносите инструмент, держа его за шнур. Не дёргайте за шнур с целью вынуть вилку из розетки. Оберегайте шнур от нагрева, воздействия смазочных материалов и предметов с острыми краями.

- Перед началом работы закрепите обрабатываемую деталь в тисках. Это безопасней, чем держать заготовку в руке и освобождает обе руки для работы с инструментом.

- Будьте начеку. Постоянно имейте хорошую точку опоры и не теряйте равновесия.

- Внимательно относитесь к техническому обслуживанию инструмента и его ремонту. Для достижения лучших результатов и обеспечения большей безопасности при работе содержите инструмент хорошо заточенным и в чистоте. При смазке и замене аксессуаров следуйте указаниям в соответствующих инструкциях. Периодически осматривайте электрошнур инструмента и в случае повреждения отремонтируйте его в уполномоченном сервисном центре. Периодически осматривайте удлинители, в случае повреждения производите их замену. Рукоятки инструмента должны быть сухими и чистыми , не пачкайте их смазочными материалами.

- Выньте вилку электрошнура из розетки, если инструмент не используется, перед началом техобслуживания, а также перед заменой аксессуаров ( ножей, свёрл, фрез).

- Выньте все регулировочные и гаечные ключи. Возьмите себе за правило, перед тем как включить инструмент, проверять все ли ключи вынуты.

- Избегайте неожиданного включения инструмента. Не носите подключенный к электросети инструмент, держа палец на переключателе. Перед тем как вставить штепсель в розетку убедитесь, что переключатель находится в положении ‘’Выкл.’’.

- Работая вне помещения, пользуйтесь удлинителями. Удлинители должны быть специально предназначены для работы на улице. Они имеют соответствующую маркировку.

- Будьте бдительны. Следите за тем, что вы делаете. Придерживайтесь здравого смысла. Если вы устали, не работайте с инструментом.

- Проверяйте повреждённые детали. Прежде чем продолжить эксплуатацию инструмента, следует тщательно проверить защитный кожух или иные детали, которые имеют повреждения с целью установить, что они в рабочем состоянии и выполняют  предназначенную им функцию. Проверьте юстировку и скрепление движущихся деталей, исправность деталей, правильность сборки и любые другие параметры что могут повлиять на их работу. Защитный кожух или другую деталь, которые повреждены, необходимо как следует отремонтировать или заменить в уполномоченном сервисном центре, если иное не указано в инструкции по эксплуатации. Неисправные переключатели замените в уполномоченном сервисном центре. Не работайте с инструментом с неисправным переключателем ‘’Вкл.\ Выкл.’’.

- Области применения электроинструментов указаны в данных инструкциях по эксплуатации. Используйте электроинструменты по назначению.

- С целью избежания травмы используйте только те аксессуары или устройства, что указаны в этих инструкциях по эксплуатации или в каталоге фирмы ‘’HITACHI’’.

- Ремонт должен осуществляться только в уполномоченном сервисном центре. Фирма-изготовитель не несёт ответственности за любые повреждения или полученные травмы, ставшие следствием ремонта, выполненного неуполномоченными лицами, или неправильного обращения с инструментом.

- Для обеспечения заданной эксплуатационной работоспособности электроинструмента не снимайте установленные корпуса и не откручивайте винты.

- Не касайтесь подвижных деталей или аксессуаров, если инструмент не отключен от источника электропитания.

- Эксплуатируйте ваш инструмент, не достигая максимальной потребляемой мощности, значение которой указано на шильдике. Иначе можно испортить заготовку при доводке и снизить производительность работы из-за перегрузки двигателя.

- При протирке пластмассовых деталей инструмента не используйте растворители. Такие растворители как газолин, бензин, тетрахлорид углерода, спирт, аммиак и масло, содержащие хлорноватые добавки могут повредить пластмассовые детали инструмента, стать причиной появления трещин. Протирайте пластмассовые детали кусочком мягкой ткани, слегка смоченным в мыльной воде.

- Используйте только оригинальные запасные детали фирмы ‘’HITACHI’’.

- Разбирайте инструмент только в случае необходимости замены угольных щёток.

- Подробный сборочный чертёж инструмента, приведённый в данной инструкции по эксплуатации, используется для технического обслуживания и ремонта, осуществляемых уполномоченными сервисными центрами.

ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ЦИРКУЛЯРНОЙ  ПИЛЫ.

- Не пользуйтесь деформированными или содержащими трещины пильными дисками.

- Не пользуйтесь пильными дисками, изготовленными из быстрорежущей (инструментальной) стали.

- Не пользуйтесь пильными дисками, которые не отвечают характеристикам, указанным в данных инструкциях.

- Не останавливайте пильный диск, прилагая боковое давления на него.

- Пильный диск должен быть всегда хорошо заточен.

- Обеспечьте плавное и свободное движение защитного кожуха.

- Никогда не работайте циркулярной пилой, защитный кожух которой зафиксирован в открытом положении.

- Убедитесь в том, что механизм отвода системы безопасности работает корректно.

- Толщина пильного диска должна быть меньше толщины разводящего ножа и ширины пропила. Пропил должен быть шире, чем толщина разводящего ножа.

- Не работайте циркулярной пилой, повернув её пильным диском в сторону или кверху.

- Удалите из заготовки все посторонние предметы, например, гвозди.

- Разводящий нож следует использовать постоянно, за исключением тех случаев, когда пиление осуществляется в середине заготовки.

- Для модели C9U диаметры пильных дисков должны лежать в диапазоне от 235 мм до 215 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Модель | C 9U |
| --- | --- |
| Напряжение (зависит от страны) * | (110 В, 220 В, 230 В, 240 В) ( |
| Глубина пропила | 900 | 0 ( 86 мм |
| Глубина пропила | 450 | max. 65 мм |
| Потребляемая мощность | 1,750 Вт* |
| Число оборотов холостого хода | 5,000/ мин. |
| Вес (без шнура) | 7,1 кг |

* Значение данного параметра варьируется в зависимости от страны. Обязательно ознакомьтесь с данными, указанными на шильдике инструмента.

СТАНДАРТНЫЕ  АКСЕССУАРЫ.

- Пильный диск  (диаметр 235 мм) (установлен на инструмент)	1

- Торцовый ключ	1

- Продольный упор	1

- Стопорный болт с загнутым стержнем	1

- Боковая рукоятка	1

- Винт с плоской головкой М6х16	2

Набор стандартных аксессуаров может быть без предупреждения изменён.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  АКСЕССУАРЫ  (продаются  отдельно).

- Отсасывающий адаптер

Подключается к шлангу пылесоса, отсасывающего опилки во время работы (см. рис. 12).

- Шайба (А)	для 16 мм (внутренний диаметр пильного диска).

для 20 мм (внутренний диаметр пильного диска).

для 30 мм (внутренний диаметр пильного диска).

Набор дополнительных аксессуаров может быть без предупреждения изменён.

ПРИМЕНЕНИЕ.

Пиление различных типов лесоматериалов.

ПОДГОТОВКА  К  ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Источник  электропитания

Проследите за тем, чтобы используемый источник электропитания соответствовал требованиям к источнику электропитания, указанным на шильдике изделия.

- Переключатель  ’’Вкл./ Выкл.’’

Убедитесь в том, что переключатель находится в положении ‘’Выкл.’’. Если вы вставляете штепсель в розетку, а переключатель находится в положении ‘’Вкл.’’, инструмент немедленно заработает, что может стать причиной несчастного случая.

- Удлинитель.

Когда рабочая площадка удалена от источника электропитания, пользуйтесь удлинителем. Удлинитель должен иметь требуемую площадь поперечного сечения и обеспечивать работу инструмента заданной мощности. Разматывайте удлинитель только на реально необходимую для данного конкретного применения длину.

- Подготовка  деревянного  верстака  (рис. 1).

Так как во время пиления пильный диск заходит за нижнюю поверхность пиломатериала, кладите пиломатериал на верстак. Если в качестве верстака используется прямоугольный брусок, надёжно установите его на ровном основании. Неустойчивый верстак-причина возникновения опасности во время работы.

- Боковая  рукоятка (рис. 2).

При эксплуатации инструмента с боковой рукояткой надёжно присоедините её к плите основания двумя винтами с плоской головкой (М6х16).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

Для избежания возможных несчастных случаев, обеспечьте надёжное крепление или удержание частей пиломатериала, остающихся после пиления.

РЕГУЛИРОВКА  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Регулировка  глубины  пропила.

Держа рукоятку пилы одной рукой, другой ослабьте ручку (см. рис.3). Глубина пропила может быть отрегулирована передвижением плиты основания в желаемое положение. Действуя таким образом, отрегулируйте глубину пропила, после чего надёжно затяните ручку.

- Регулировка  разводящего  ножа.

Ослабьте болт с шестигранной головкой, используемый для крепления разводящего ножа. Отрегулируйте положение разводящего ножа (см. рис. 4), надёжно затяните болт. После регулировки убедитесь в том, что разводящий нож двигается в соответствии с отрегулированной глубиной пропила.

- Регулировка  угла  наклона.

Ослабив ручку на измерителе наклона и стопорный болт с загнутым стержнем на плите основания (см. рис. 5(А), 5(В)), пильный диск можно максимально наклонить до угла в 450 по отношению к плите основания. Закончив регулировку, убедитесь в том, что ручка и стопорный болт с загнутым стержнем хорошо затянуты.

- Регулировка  продольного  упора  (рис. 6).

Ослабив стопорный болт с загнутым стержнем и передвигая продольный упор вправо или влево, можно менять позицию для пиления. Продольный упор может быть установлен как на левую, так и на правую стороны инструмента.

ПИЛЕНИЕ.

- Установите пилу (плиту основания) на пиломатериал и выровняйте положение пильного диска по отношению к линии пропила, пользуясь для этого прорезью для визирования. Если пильный диск не наклонён, совмещайте линию пропила с правой стороной прорези для визирования (рис. 7(А)), при пилении под наклоном (450) совмещайте линию пропила с левой стороной прорези для визирования (помечена значком ‘’45’’ на плите основания) (рис. 7(В)).

- Сначала включите циркулярную пилу, переведя переключатель ‘’Вкл./ Выкл.’’ в положение ‘’Вкл.’’, и дайте ей раскрутиться, после чего начинайте обработку пиломатериала. Переключатель находится в положении ‘’Вкл.’’ когда курок нажат, в положении ‘’Выкл.’’ когда курок отпущен.

- Для достижения оптимальных результатов при пилении ведите инструмент прямо и с постоянной скоростью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- Прежде чем начать пилить убедитесь в том, что пильный диск полностью раскрутился.

- Если во время работы пильный диск остановится или появится подозрительный шум, немедленно выключите инструмент.

- Внимательно следите за тем, чтобы электрошнур не находился рядом с вращающимся пильным диском.

УСТАНОВКА  И  СНЯТИЕ  ПИЛЬНОГО  ДИСКА.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

С целью избежания серьёзных несчастных случаев переведите переключатель ‘’Вкл./ Выкл.’’ в положение ‘’Выкл.’’ и выньте штепсель из электророзетки.

- Снятие  пильного  диска.

- Установите максимальную глубину пропила и поставьте циркулярную пилу как показано на рис. 8.

- Отожмите стопорный рычаг, зафиксируйте шпиндель и выкрутите болт с шестигранной головкой торцовым ключом.

- Полностью отведите назад защитный кожух. Удерживая защитный кожух в этом положении, снимите пильный диск.

- Установка пильного  диска.

- Полностью очистите от опилок шпиндель, болт и шайбы.

- Шайба (А), стороной с выступающим центром того же диаметра что и внутренний диаметр пильного диска, и шайба (В), вогнутой стороной, должны быть подогнаны к сторонам пильного диска (см. рис. 9).

* Шайба (А) поставляется для трёх типов пильных дисков с внутренними диаметрами в 16 мм, 20 мм и 30 мм. (При покупке циркулярной пилы выдаётся один тип шайбы (А)).

В случае если внутренний диаметр вашего пильного диска не соответствует диаметру шайбы (А), пожалуйста, свяжитесь с магазином, где вы приобрели циркулярную пилу.

- Для того чтобы пильный диск вращался в нужном направлении, проследите за тем, чтобы направление стрелки на пильном диске совпадало с направлением стрелки на кожухе пилы.

- Поддерживая пильный диск, затяните пальцами, на сколько это возможно, болт с шестигранной головкой. Затем отожмите стопорный рычаг, зафиксируйте шпиндель и основательно закрутите болт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Установив пильный диск, убедитесь в том, что стопорный рычаг надёжно закреплён в предписанной для него позиции.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  ПРОВЕРКА.

- Проверка  пильного  диска.

Поскольку эксплуатация тупого пильного диска приводит к снижению производительности и может стать причиной сбоев двигателя, заточите или замените пильный диск сразу же, как только заметите износ.

- Проверка установленных винтов.

Регулярно проверяйте все установленные на инструменте винты, следите за тем, чтобы они были как следует затянуты. Немедленно затяните винт, который окажется ослабленным. Невыполнение этого правила грозит серьёзной опасностью.

- Проверка угольных щёток (рис. 10).

В электродвигателе инструмента применяются угольные щётки, которые со временем изнашиваются. Чрезмерно изношенная щётка может стать причиной неполадок в двигателе. Замените изношенную угольную щётку, когда она приблизится к ’’пределу износа’’ или сравняется с ним, на новую, имеющую тот же номер (см. рис. 10). Следует всегда содержать угольные щётки в чистоте и следить за тем, чтобы они свободно скользили в пределах щёткодержателей.

- Замена угольной щётки.

Снимите колпачок щётки при помощи отвёртки на прямой шлиц. После чего угольная щётка легко удаляется.

- Техническое обслуживание двигателя.

Обмотка двигателя - ‘’сердце’’ электроинструмента. Проявляйте должное внимание, следя за тем, чтобы обмотка не была повреждена и/ или залита маслом или водой.

- Восстановление прямого угла между плитой основания и пильным диском.

Угол между плитой основания и пильным диском отрегулирован под 900. Если в результате каких-либо причин перпендикулярность будет нарушена, произведите регулировку следующим образом:

- Переверните инструмент плитой основания вверх (рис. 11), ослабьте ручку и стопорный болт с загнутым стержнем (рис. 5(А), 5(В)).

- Приложите прямоугольник к плите основания и пильному диску. Поворачивая ножевой отвёрткой установочный винт со шлицем, меняйте положение плиты основания пока не будет достигнут прямой угол.

ЗАМЕЧАНИЕ.

Фирма ‘’HITACHI’’ непрерывно работает над усовершенствованием своих изделий, поэтому мы сохраняем за собой право на внесение изменений в технические характеристики, упомянутые в данной инструкции по эксплуатации, без предупреждения об этом.

- Данный инструмент изготовлен в соответствии с требованиями B. S. 800: 1977.

- Это требование действует для инструмента, поставляемого в Великобританию.

ВАЖНОЕ  ЗАМЕЧАНИЕ.

Правильное подсоединение штепселя.

Провода силового кабеля окрашены в соответствии со следующим кодом:

Голубой	- Нейтраль

Коричневый	- Фаза

Так как расцветка проводов в силовом кабеле данного инструмента может не соответствовать цветной маркировке, идентифицирующей контакты вашего штепселя, действуйте следующим образом:

Провод, окрашенный в голубой цвет, должен быть подсоединён к контакту, помеченному буквой N или окрашенному в чёрный цвет. Провод, окрашенный в коричневый цвет, должен быть подсоединён к контакту, помеченному буквой L или окрашенному в красный цвет. Не подсоединяйте ни один из проводов к земляному контакту.

ЗАМЕЧАНИЕ.

Это требование предусмотрено в соответствии с BRITISH STANDARD 2769: 1984. Следовательно на рынках за пределами Великобритании могут применяться иные буквенные и цветовые коды.

Шум, производимый электроинструментом, измерен в соответствии с IEC 59 (CO) 11, IEC 704, DIN 45 635 Part 21, NFS 31-031 (84/ 537/ EEC для бетонных дробилок). Уровень звукового давления на рабочем месте может превышать 85 dB (A). В этом случае оператору потребуются наушники.

| 1 | Пиломатериал | 14 | Прорезь для визирования (нет наклона) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Плита основания | 15 | Прорезь для визирования (наклон 450) |
| 3 | Верстак | 16 | Стопорный рычаг |
| 4 | Пильный диск | 17 | Торцовый ключ |
| 5 | Боковая рукоятка | 18 | Шайба (В) |
| 6 | Винт с плоской головкой М6х16 | 19 | Шайба (А) |
| 7 | Рукоятка | 20 | Шпиндель |
| 8 | Ручка | 21 | Предел износа |
| 9 | Разводящий нож | 22 | Номер угольной щётки |
| 10 | Болт с шестигранной головкой | 23 | Угольник |
| 11 | Стопорный болт с загнутым стержнем | 24 | Установочный винт со шлицем |
| 12 | Продольный упор | 25 | Отсасывающий адаптер |
| 13 | Линия пропила |  |  |

# Text boxes

Ручная циркулярная пила

Инструкция по эксплуатации

C9U

Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации прежде чем пользоваться инструментом