HITACHI Power Tools NL B.V.

Представительство в Москве

Тел.: (095) 775-2182

Факс: (095) 775-2183

E-mail: marketing@hitachi-pt.ru

ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНОЙ  ПИЛЫ.

- Никогда не работайте пилой, защитный кожух которой зафиксирован в открытом положении.

- Обеспечьте плавное и свободное движение защитного кожуха.

- Пильный диск должен быть всегда хорошо заточен.

- Никогда не работайте пилой, установленной так, что пильный диск направлен вверх или в сторону.

- В рабочей заготовке не должно быть гвоздей и тому подобных предметов.

- Переносите инструмент за ручки. Не беритесь за опору, перенося инструмент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Максимальные | 45 | 60 мм Х 115 мм |
| --- | --- | --- |
| параметры пропила | В вертикальной плоскости 450 | 100 мм Х 106 мм |
| при угле торцевания | В вертикальной плоскости 900 | 70 мм Х 235 мм |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт* |
| Частота вращения диска (холостой ход) | 3700/ мин. |
| Вес | 17 кг |

СТАНДАРТНЫЕ  АКСЕССУАРЫ.

- Отрезной диск  (установлен на инструменте)

- Торцовый ключ

Набор стандартных аксессуаров может быть без предупреждения изменён.

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ.

- Пиление различных типов металла, таких как труб, круглых брусков, профилированная сталь и т.д.

ПОДГОТОВКА  К  ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Источник  электропитания.

Проследите за тем, чтобы используемый источник электропитания соответствовал требованиям к источнику электропитания, указанным на шильдике изделия.

- Переключатель  ’’Вкл./ Выкл.’’.

Убедитесь в том, что переключатель находится в положении ‘’Выкл.’’. Если Вы вставляете штепсель в розетку, а переключатель находится в положении ‘’Вкл.’’, инструмент немедленно заработает, что может стать причиной несчастного случая.

- Удлинитель.

Когда рабочая площадка удалена от источника электропитания, пользуйтесь удлинителем. Удлинитель должен иметь требуемую площадь поперечного сечения и обеспечивать работу инструмента заданной мощности. Разматывайте удлинитель только на реально необходимую для данного конкретного применения длину.

- Зафиксируйте инструмент на прочной поверхности. Если возникнет необходимость перевозки инструмента всегда всегда проводите его тщательную проверку, чтобы избежать возможных травм от электрической проводки. При транспортировке инструмента его движущиеся части зафиксированы штифтом. Немножко передвиньте рукоятку и удалите фиксирующий штифт, вытянув его как это показано на рис. 2.

- При транспортировке инструмента его движущиеся части зафиксированы штифтом. Немножко передвиньте рукоятку и удалите фиксирующий штифт, вытянув его.

- Убедитесь, что отрезной диск не поврежден и на нет нет трещин.

- Защитный кожух предназначен для защиты отрезного диска от повреждений.

- Всегода проверяйте надежно ли затянуты болты.

- При замене отрезного диска убедитесь, что новый диск предназначен для работы со скоростью не более 4800/ мин.

- Убедитесь, что шестигранный ключ, предназначенный для установки и снятия защитного кожуха, убран из инструмента.

- Убедитесь, что рабочая поверхность абсолютна чиста.

- Убедитесь, что отрезной диск надежно закреплен. До начала работы проведите пробный пуск. Немедленно выключите инструмент, если будет наблюдатьсяч повышенная вибрация.

- Тщательно проверяйте отрезной диск. Повышенная дефляция приведет к смещению диска.

- При работе в пыльных местах, убедитесь, что выходные отверстия чистые. Если возникнет необходимость их прочистить, сначала отключите инструмент от электричества.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

- Опасно удалять или устанавливать заготовку при вращающемся отрезном диске.

- Надёжно закрепите обрабатываемый материал так, чтобы он не двигался во время пиления.

- Переключатель.

Инструмент приводится в действие нажатием курка. Для включения инструмента нажмите на курок, для выключения - отпустите курок.

- Пиление.

- Включив инструмент и дождавшись полного разгона отрезного диска, медленно потяните за рукоятку вниз, одновременно удерживая рычаг в нижнем положении, и подведите отрезной диск непосредственно к материалу, подлежащему резке.

- Когда отрезной диск коснется заготовки, начинайте постепенно тянуть за рукоятку вниз, распиливая материал.

- После того как материал распилен (надрезан на желаемую глубину), потяните за рукоятку вверх, вернув отрезной диск в исходное положение.

- Каждый раз, закончив пиление материала, выключайте инструмент и ждите полной остановки отрезного диска, и только после этого начинайте подготовку к следующей операции.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

Повышенное давление на рукоятку инструмента далеко не всегда приводит к более быстрому пилению заготовки. Напротив, слишком большое приложение силы может привести к перегрузке двигателя и/ или снизить производительность работы.

УСТАНОВКА  И  СНЯТИЕ  ОТРЕЗНОГО  ДИСКА.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

Прежде всего выньте штепсель из электророзетки.

- Установка отрезного диска (рис. 2).

- Нажмите на фиксатор шпинделя и торцовым ключом ослабьте болт.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

- Шпиндель отрезного диска зафиксирован, когда фиксатор шпинделя утоплен.

- Если шпиндель отрезного диска нельзя зафиксировать путём утапливания фиксатора шпинделя, откручивайте болт торцовым ключом, одновременно прижимая фиксатор шпинделя.

- Выньте болт, снимите втулку (А).

- Поднимите защитный кожух и установите пильный диск.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

- Убедитесь в том, что направление вращения пилы и отрезного диска совпадают.

(5)	Тщательно почистите болт и установите его на шпиндель.

(6)	Нажмите на фиксатор шпинделя и торцовым ключом затяните болт.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

- Убедитесь в том, что фиксатор шпинделя после установки или снятия отрезного диска возвращён в исходное положение.

- Затяните болт так, чтобы он не смог открутиться.

- Перед началом работы с инструментом проверьте, как следует ли затянут болт.

- Снятие отрезного диска.

Снимите отрезной диск, действуя в порядке обратном установке.

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ.

- Фиксация обрабатываемого материала (рис. 8

и 9).

Поместите обрабатываемый материал между тисками (А) и (В). Поднимите зажим и потяните винтовую рукоятку вперед, чтобы приблизить отрезной диск к обрабатываемому материалу (как показано на рис. 8). Затем потяните зажим вниз и надежно закрепите обрабатываемый материал в нужном положении поворотом винтовой рукоятки. После того, как работа будет закончена поверните винтовую рукотку 2-3 раза, чтобы ослабить тиски, и вытащите обрабатываемый материал (как показано на рис. 9).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

Даже после того, как инструмент выключен, отрезной диск будет еще какое то время вращаться. Никогда не закрепляйте или вытаскивайте обрабатываемый материал при вращающемся диске – это может привести к серьезным травмам.

2. Пиление под углом (рис. 3 и 4).

(1) Угол пиления может быть установлен под углом 45º и 60º.

(2) Ослабьте два болта М10 на тиске (В), затем установите рабочую поверхность при помощи зажима под углом 0º, 30º или 45º (как показано на рис. 4). После завершения установки надежно закрепите болты М10.

(3) При резке широкого материала под углом, он будет надежно зафиксирован при помощи стальной бланки в тиске (В), как показано на рис. 5.

3. Использование металлического блока (рис. 7).

При использовании отрезного диска с чуть меньшим внешним диаметром, закрепите металлический блок размером меньшим, чем обрабатываемый материал,

между тисками (А) и (В), чтобы использовать отрезной диск более экономично.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  ПРОВЕРКА.

- Проверка  отрезного  диска.

Поскольку эксплуатация затупившегося отрезного диска приводит к снижению производительности и может стать причиной сбоев двигателя, заточите или замените отрезной диск сразу же, как только заметите износ.

- Проверка установленных винтов.

Регулярно проверяйте все установленные на инструменте винты, следите за тем, чтобы они были как следует затянуты. Немедленно затяните винт, который окажется ослабленным. Невыполнение этого правила грозит серьёзной опасностью.

- Проверка угольных щёток (рис. 10).

В электродвигателе инструмента применяются угольные щётки, которые со временем изнашиваются. Чрезмерно изношенная щётка может стать причиной неполадок в двигателе. Замените изношенную угольную щётку, когда она приблизится к ’’пределу износа’’ или сравняется с ним, на новую, имеющую тот же номер . Следует всегда содержать угольные щётки в чистоте и следить за тем, чтобы они свободно скользили в пределах щёткодержателей.

- Замена угольной щётки.

Снимите колпачок щётки при помощи отвёртки на прямой шлиц. После чего угольная щётка легко удаляется.

- Техническое обслуживание двигателя.

Обмотка двигателя - ‘’сердце’’ электроинструмента. Проявляйте должное внимание, следя за тем, чтобы обмотка не была повреждена и/ или залита маслом или водой.

ЗАМЕЧАНИЕ.

Фирма ‘’HITACHI’’ непрерывно работает над усовершенствованием своих изделий, поэтому мы сохраняем за собой право на внесение изменений в технические характеристики, упомянутые в данной инструкции по эксплуатации, без предупреждения об этом.

- Информация о шуме и вибрации.

Декларация о соответствии требованиям ЕС.

Мы заявляем под нашу исключительную ответственность, что данное изделие соответствует стандартам (документам) ЕN50144.

- Серийный номер: указан на шильдике.

- Год выпуска: закодирован в серийном номере.

Уровень звуковой мощности данного инструмента равняется 95 дБ(А). Уровень вибрации составляет 2.5 м/ с2.

# Text boxes

Подрезная и угловая пила

Инструкция по эксплуатации

СC14SE

Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации прежде чем пользоваться инструментом