HITACHI Power Tools NL B.V.

Представительство в Москве

Тел.: (095) 775-2182

Факс: (095) 775-2183

E-mail: marketing@hitachi-pt.ru

1. Патрон для сверла

2. Ключ

3. Закручивание

4. Ослабление

5. Втулка

6. Кольцо

7. Ключ

8. Триггер

9. Кнопка

10. Отметка «R»

11. Отметка «L»

12. Переключатель скоростей

13. Высокая скорость

14. Низкая скорость

15. Втулка

16. Боковая рукоятка

17. Крючок

18. Болт М10

19. Крючок (А)

ОБЩИЕ  ПРАВИЛА  ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение. Перед использованием электроинструментов должны быть предприняты все необходимые меры предосторожности для того, чтобы уменьшить степень риска возгорания, удара электрическим током и снизить вероятность повреждения корпуса инструмента. Эти меры предосторожности включают в себя нижеперечисленные пункты.

Внимательно прочтите все указания, прежде чем Вы попытаетесь использовать инструмент, и сохраните их.

Для безопасного использвания:

- Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем

месте. Любая помеха на рабочем месте или на рабочем столе

может стать причиной травмы.

- Принимайте во внимание окружающую рабочее место обстановку. Не работайте с электроинструментом под дождём. Не используйте электроинструмент в помещениях с повышенной влажностью. Поддерживайте хорошее освещение на рабочем месте. Не работайте инструментом при наличии рядом легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

- Остерегайтесь удара электрическим током. Не касайтесь заземлённых поверхностей. Например, трубопроводов, радиаторов, кухонных плит, корпусов холодильников.

- Во время работы с инструментом не разрешайте детям находиться поблизости. Не позволяйте посторонним дотрагиваться до инструмента или удлинителя. Посторонние лица не должны находиться на рабочей площадке.

- Закончив работу, сдавайте инструмент на хранение. Место для хранения инструмента должно быть сухим, высоко расположенным или запираться на замок. Дети не должны иметь возможности самостоятельно добраться до инструмента.

- Не вмешивайтесь в работу машины, прикладывая излишнюю силу. Работа выполняется лучше и безопасней, если инструмент эксплуатируется с штатной скоростью.

- Правильно выбирайте инструмент для каждой конкретной работы. Не пытайтесь сделать маломощным инструментом работу, которая предназначена для высокомощного инструмента. Не используйте инструмент в целях, для которых он не предназначен. Например, не пользуйтесь циркулярной пилой для обрезания веток деревьев или резки брёвен.

- Обратите внимание на выбор рабочей одежды. Не надевайте просторную одежду или драгоценности, т.к. они могут быть захвачены движущимися частями инструмента. На время работы вне помещений рекомендуется надевать резиновые перчатки и ботинки с нескользкой подошвой. Уложите длинные волосы под головным убором.

- Пользуйтесь защитными очками. Одевайте маску для лица или маску против пыли, если при резке материала выделяется пыль.

- Используйте оборудование для отвода пыли и грязи. Убедитесь, что Вы используете правильные устройства для присоединения подобного оборудования.

- Не допускайте порчи электрошнура. Никогда не переносите инструмент, держа его за шнур. Не дёргайте за шнур с целью вынуть вилку из розетки. Оберегайте шнур от воздействия нагрева, смазочных материалов и предметов с острыми краями.

- Перед началом работы закрепите обрабатываемую деталь в тисках. Это безопасней, чем держать заготовку в руке, а также освобождает обе руки для работы с инструментом.

- Будьте начеку. Постоянно имейте хорошую точку опоры и не теряйте равновесия.

- Внимательно относитесь к техническому обслуживанию инструмента и его ремонту. Для достижения лучших рабочих характеристик и обеспечения большей безопасности при работе осторожно обращайтесь с инструментом и содержите его в чистоте. При смазке и замене аксессуаров следуйте указаниям в соответствующих инструкциях. Периодически осматривайте электрошнур инструмента и в случае его повреждения отремонтируйте его в уполномоченном сервисном центре. Периодически осматривайте удлинители и в случае повреждения производите их замену. Рукоятки инструмента должны быть сухими и чистыми , не пачкайте их смазочными материалами.

- Выньте вилку электрошнура из розетки, если инструмент не используется, перед началом техобслуживания, а также перед заменой аксессуаров ( ножей, свёрл, фрез).

- Выньте все регулировочные и гаечные ключи. Возьмите себе за правило, перед тем как включить инструмент, проверять все ли ключи вынуты из него.

- Избегайте неожиданного запуска двигателя. Не переносите подключенный к электросети инструмент, держа палец на переключателе. Перед тем как вставить штепсель в розетку убедитесь, что переключатель находится в положении ‘’Выкл.’’.

- Работая вне помещения, пользуйтесь удлинителями. В этом случае используйте только те удлинители, что предназначены для работы на улице. Они имеют соответствующую маркировку.

- Будьте бдительны. Следите за тем, что вы делаете. Придерживайтесь здравого смысла. Если вы устали, не работайте с инструментом.

- Проверяйте повреждённые детали. Прежде чем продолжить эксплуатацию инструмента, следует тщательно проверить защитный кожух или иные детали, которые имеют повреждения с целью установить, что они в рабочем состоянии и выполняют предназначенную им функцию. Проверьте юстировку и скрепление движущихся деталей, исправность деталей, правильность сборки и любые другие параметры что могут повлиять на их работу. Защитный кожух или другую деталь, которые повреждены, необходимо как следует отремонтировать или заменить в уполномоченном сервисном центре, если иное не указано в инструкции по эксплуатации. Неисправные переключатели замените в уполномоченном сервисном центре. Не работайте с инструментом с неисправным переключателем ‘’Вкл.\ Выкл.’’

- Внимание. С целью избежания травмы используйте только те аксессуары или устройства, что указаны в этих инструкциях по эксплуатации или в каталоге фирмы HITACHI.

- Ремонт должен осуществляться только в уполномоченном сервисном центре с использованием только оригинальных запасных деталей HITACHI. В противном случае возможно нанесение серьезного вреда здоровью пользователя.

ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ ДРЕЛИ

1. Крепко удерживайте инструмент и боковую рукоятку обеими руками.

2. Никогда не одевайте перчатки из хлопка, шерсти и других материалов во время работы, так как они могут попасть в движущиеся части инструмента.

3. Прежде чем сверлить в стене, в полу или в потолке необходимо убедиться, что в месте свеления не проложен электрический кабель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | D10VС2 |
| --- | --- |
| Напряжение | 220В( | 220В( |  |
| Диаметр сверления | Сталь – 10 мм Дерево – 25 мм |
| Потребляемая мощность | 460 Вт | 1020 Вт |  |
| Число оборотов холостого хода | 0 –2300 об/ мин. |
| Вес (без шнура и боковой рукоятки) | 1.3 кг |

СТАНДАРТНЫЕ  АКСЕССУАРЫ

1.Ключ                                          	1

Набор стандартных аксессуаров может быть без предупреждения изменён.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (приобретаются отдельно)

● Крючок (А)

● Крючок

● Боковая рукоятка

Набор дополнительных аксессуаров может быть без предупреждения изменён.

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

- Сверление отверстий в металле, дереве и пластиковых материалах.

ПОДГОТОВКА  К  ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Источник электропитания.

Проследите за тем, чтобы используемый источник электропитания соответствовал требованиям к источнику электропитания, указанным на типовой табличке изделия.

- Переключатель  ’’Вкл./ Выкл.’’

Убедитесь в том, что переключатель находится в положении ‘’Выкл.’’. Если вы вставляете штепсель в розетку, а переключатель находится в положении ‘’Вкл.’’, инструмент немедленно заработает, что может стать причиной серьёзной травмы.

- Удлинитель.

Когда рабочая площадка удалена от источника электропитания, пользуйтесь удлинителем. Удлинитель должен иметь требуемую площадь поперечного сечения и обеспечивать работу инструмента заданной мощности. Разматывайте удлинитель только на реально необходимую для данного конкретного применения длину.

- Установка и демонтаж сверла.

Для зажимного патрона с ключом (рис.1).

(1) Установите сверло в зажимной патрон и закрепите его с помощью ключа зажимного патрона. Для закрепления кулачков вставьте соответствующим образом ключ зажимного патрона в каждое из трех отверстий поочередно.

(2) Для того, чтобы вытащить сверло, вставьте ключ в одно из отверстий и поверните его против часовой стрелки.

Для быстрозажимного патрона (рис.2).

(1) Установка сверла.

Поверните фиксатор в позицию «ON» (откр.) и откройте зажимной патрон. Вставьте сверло в зажимной патрон до щелчка и поверните фиксатов в позицию «OFF» (закр.). Возьмитесь за зажим и закройте патрон, поворачивая втулку патрона по часовой стрелке.

(2) Удаление сверла.

Поверните фиксатор в позицию «ON» (откр.), чтобы освободить механизм зажимного патрона. Возьмитесь за зажим и откройте патрон, поворачивая втулку патрона против часовой стрелки.

УКАЗАНИЕ

Если втулка не ослабляется, зафиксируйте боковую ручку на зажиме. Крепко возьмитесь за нее, затем  вращайте втулку, пока она не отвинтится. (рис.3)

5. Выбор необходимого сверла.

- Используйте обычное сверло по металлу для сверления в металле или пластмассе.

- Используйте обычное сверло по дереву для сверления по дереву. Для сверления в дереве 6,5 мм –х отверстий или еще меньших используйте сверло по металлу.

6. Проверяйте направление вращения сверла (рис.4).

Сверло вращается направо (если смотреть сзади), если рычаг переключателя установить вправо.

Для того, чтобы сверло вращалось влево, поверните вычаг влево.

7. Установка рукоятки (рис.6).

Рукоятка может быть установлена как с правой, так и с левой стороны. Для того, что бы установить рукоятку, установите ручку на корпусе инструмента в положение, удобное для работы. Выступ ручки направьте в желоб корпуса, затяните винты.

ВНИМАНИЕ

Прежде, чем приступать к операции, убедитесь, что рукоятка надожно закреплена.

8. Установка крючка.

(1) Установка крючка (рис. 7)

Надежно закрепите крючок с нужной стороны корпуса при помощи болта М10, который поставляется вместе с крючком.

(2) Установка крючка (А) рис. 8

Для Вашей безопасности, крючок (А) должен быть установлен только в специальных сервисных центрах HITACHI.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ДРЕЛИ

1. Установление скорости и работа выключателя.

- Сверление может происходить со скоростью от 0 до очень высокой, в зависимости от силы надавливания на триггер. Чем сильнее Вы надавливаете на триггер, тем быстрее вращается сверло. При полном надавливании скорость вращения максимальна (рис. 5).

- Потяните триггер и надавите на держатель, тем самым инструмент остается включенным, что необходимо для длительной работы. При отключении держатель ослабляется, если потянуть триггер еще раз.

2. Давление на дрель.

Не думайте, что Вы быстрее справитесь с работой, если будете оказывайть сильное давление на дрель во время эксплуатации. Дополнительное давление приведет только к повреждению сверла, уменьшению производительности и сокращению срока службы инструмента.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  ПРОВЕРКА

- Проверка сверла.

Использование тупого и поврежденного сверла приводит к снижению производительности инструмента и к перегрузке двигателя. Поэтому всегда следите за тем, чтобы сверло было острым и заменяйте его по мере необходимости.

- Проверка установленных винтов.

Регулярно проверяйте все установленные на инструменте винты, следите за тем, чтобы они были как следует затянуты. Немедленно затяните винт, который окажется ослабленным. Невыполнение этого правила грозит серьёзной опасностью.

- Техническое обслуживание двигателя.

Обмотка двигателя - ‘’сердце’’ электроинструмента. Проявляйте должное внимание, следя за тем, чтобы обмотка не была повреждена и/ или залита маслом или водой.

- Проверка угольных щёток.

В электродвигателе инструмента применяются угольные щётки, которые со временем изнашиваются. Когда щётка приблизится к ’’пределу износа’’ или сравняется с ним, могут начаться перебои в работе двигателя. Если двигатель оснащён отключающейся угольной щёткой, он прекратит работу автоматически. Следует всегда содержать угольные щётки в чистоте и следить за тем, чтобы они свободно скользили в пределах щёткодержателей.

ВНИМАНИЕ

Если кабель защемлен в крышке корпуса или соприкасается с вращающимися деталями двигателя, то пользователя во время работы может ударить током. Осуществляйте демонтаж и сборку мотора только при строгом соблюдении всех предписанных правил работы. Не пытайтесь вытаскивать какие-либо детали, пока это не нужно для замены угольных щеток.

ВНИМАНИЕ

Ремонт, модификация и проверка электроинструментов HITACHI должна проводиться только в авторизованных сервисных центрах HITACHI. Данный список принесите в мастерскую вместе с инструментом для проведения ремонта или технического обслуживания.

При использовании или техобслуживании инструмента всегда следите за выполнением всех правил и норм безопасности.

ЗАМЕЧАНИЕ

Фирма HITACHI непрерывно работает над усовершенствованием своих изделий, поэтому мы сохраняем за собой право на внесение изменений в технические характеристики, упомянутые в данной инструкции по эксплуатации, без предупреждения об этом.

ПРИМЕЧАНИЕ

На основании постоянных программ исследования и развития, HITACHI оставляют за собой право на изменение указанных здесь технических данных без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ СОЗДАВАЕМОГО ШУМА И ВИБРАЦИИ

Измеряемые величины были определены в соответствии с EN50144.

Типичный средневзвешенный уровень звукового давления: 75 дБ(А).

Типичное значение вибрации: 2,5 м/ c2.

# Text boxes

Дрель

Инструкция по эксплуатации

D10VC2

Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации прежде чем пользоваться инструментом