HITACHI Power Tools NL B.V.

Представительство в Москве

Тел.: (095) 775-2182

Факс: (095) 775-2183

E-mail: marketing@hitachi-pt.ru

## ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание: перед использованием электроинструментов должны быть предприняты все необходимые меры предосторожности для того, чтобы уменьшить степень риска возгорания, удара электрическим током и снизить вероятность повреждения корпуса инструмента. Эти меры предосторожности включают в себя нижеперечисленные пункты.

Внимательно прочтите все указания, прежде чем Вы попытаетесь использовать инструмент, и сохраните их.

- Содержите рабочее место в чистоте. Вероятность несчастных случаев при неубранном рабочем месте значительно увеличивается.

- Строго соблюдайте рекомендации иструкции по эксплуатации. Не используйте инструмент во время дождя. Также не используйте инструмент во влажных помещениях. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Не используйте электроинструменты в местах, где существует опасность возгорания или взрыва.

- Чтобы Вас во время работы не ударило током, следите за тем, чтобы корпус дрели не был в контакте с заземленными предметами, например при прокладке труб, при установке отопительных батарей, плит, холодильников и т.д.

- Храните инструмент таким образом, чтобы дети не могли им  воспользоваться. Избегайте контакта других лиц с инструментом или удлинителем.

- Храните инструмент в сухом и запираемом месте, чтобы он не попал в руки детям или другим лицам.

- Используйте инструмент без нажима и применения силы. Дрель будет работать лучше и надежнее, если использовать скорости, рекомендуемые инструкцией.

- Пользуйтесь только теми инструментами, которые непосредственно соответствуют  требованиям работы данного типа. Для работ, требующих инструмент высокой мощности, нельзя использовать инструмент с более низкой мощностью. Рекомендуется использовать инструменты, соответствующие цели применения, например, не следует применять циркулярную пилу для того, чтобы отпиливать сучки или спилить дерево.

- Во время работы следует надевать удобную и подходящую для работы одежду. Не следует также во время работы надевать украшения. Свободно болтающиеся части одежды или украшения могут быть затянуты движущимися частями инструмента. Во время работы на улице следует надевать резиновые перчатки и удобную обувь на рифленой подошве, чтобы подошва не скользила.

- Если во время работы образуется большое количество пыли, то следует надевать защитные очки и противопылевую маску.

10. Подсоединяйте устройство для отсасывания пыли. После подсоединения убедитесь, что Вы сделали это правильно.

11.Осторожно обращайтесь с кабелем. При выключении из розетки не тяните за кабель. Не оставляйте кабель на жаре, на масляной поверхности или на поверхности с острыми краями.

12. Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь. Для закрепления детали используйте по возможности тиски и зажимы. Это более надежно, чем удерживать деталь в руках.

13. Не наклоняйте инструмент слишком сильно. Всегда сохранять устойчивое положение и хороший баланс.

14. Внимательно следите за состоянием инструментов. Для лучшего и более надежного использования они должны быть всегда острыми и чистыми. Следуйте указаниям по смазке и замене комплектующих деталей. Регулярно проверяйте состояние кабеля инструмента и при повреждении отдавайте в ремонт в центры техобслуживания. Время от времени проверяйте удлинитель и заменяйте его при повреждении. Рукоятки храните в сухом, чистом месте, не допускайте попадания на рукоятки масла и жира.

15. Отсоединяйте инструменты от сети, если они не используются, и не включайте при техобслуживании или замене комплектующих деталей, таких, как например, пильный диск, сверло, нож и т.д.

16. Всегда проверяйте перед включением инструмента, удалены ли установочный и гаечный ключи.

17. Избегайте непроизвольного включения инструмента. Не держите подсоединенный инструмент за переключатель. Перед присоединением убедитесь, что инструмент выключен.

18. При работе на свежем воздухе используйте соответствующий удлинитель. Используйте только такой удлинитель, который подходит для работ на улице.

19. Процесс работы всегда держите под контролем. Не работайте с инструментом в утомленном состоянии.

20. Внимательно проверяйте поврежденные детали. Перед дальнейшим использованием инструмента тщательно проверяйте, правильно ли функционирует прибор и все ли предписанные функции он выполняет. Также проверяйте установку и закрепление движущихся частей, следите за поломкой частей и другими состояниями, которые могут отрицательно сказаться на работе инструмента. Испорченные детали и предохранительные устройства должны  обменивться только в центрах техобслуживания. Дефектные выключатели также обмениваются в этих центрах. Не используйте инструмент, если он не может быть включен или выключен с помощью выключателя.

21. Внимание! Использование комплектующих деталей, не указанных в инструкции по эксплуатации, может привести к поломке инструмента.

22. Ремонтируйте инструмент только в специальных центрах техобслуживания. Изготовитель не несет ответственности за повреждения или порчу, которые были причинены инструменту в результате его ремонта лицами, не имеющими на это специальных полномочий, или в результате неосторожного обращения с инструментом.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АЛМАЗНЫМ ПЕРФОРАТОРОМ ДЛЯ КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ

1. Прежде чем сверлить в стене, в полу или в потолке, необходимо убедиться, что в месте свеления не проложен электрический кабель.

2. Всегда крепко держите рукоятку на корпусе и боковую рукоятку, иначе возникающее противодействие приводит к неточному и опасному процессу работы.

3. Этот алмазный перфоратор подходит только для работ в сухом помещении. Не допускайте, чтобы на перфоратор попадала вода

.

### Технические данные

| Напряжение | 230V~ |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 1400Вт |
| Ролик переключения передач (шкала) | 1-(А-Е) | 2-(А-Е) |
| Число оборотов на холостом ходу | 400-1000/мин. | 800-2000/мин. |
| Производительность | кирпич, блоки* сталь дерево | 152 мм 13 мм 30 мм. |
| Вес ( без кабеля) | 4,0 кг |

* При использовании сверлильной коронки с сухими алмазами (включая твердый кирпич)

Стандартные комплектующие детали

(1) Ключ для сверлильного патрона.........................................................1

(2) Рукоятка................................................................................................1

Набор стандартных комплектующих деталей может быть изменен фирмой-изготовителем без предварительной информации.

Дополнительные комплектующие детали

(приобретаются отдельно)

(1) Алмазная коронка для колонкового бурения (рис.4-(1))

| диаметр сверла (мм) | длина (мм) | диаметр сверла (мм) | длина (мм) | диаметр сверла (мм) | длина (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 300 | 52 | 150 | 107 | 150 |
| 28 |  | 65 |  | 117 |  |
| 38 | 150 | 78 |  | 127 |  |
| 48 |  | 91 |  | 152 |  |

(2) Комплекты адаптеров и удлиняющие насадки

- Комплект адаптеров (рис.4-(2))

адаптер для алмазной коронки с диаметром 38-152 мм (рис.4-(3))

направляющая втулка (рис. 4-(4))

зубец (рис.4-(5))

- Удлиняющая насадка (длина 250 мм) (рис.4-(6))

(3) Устройства для отсоса пыли

- пылепоглотитель – большой (рис.5-(1))

- пылепоглотитель – маленький (рис.5 – (2))

- поворотная втулка для отсоса пыли (рис.5- (3))

- удлиняющая насадка для втулки (длина 230 мм) (рис.5-(4))

Внимание:

При использовании втулки перед включением инструмента присоедините шланг пылесоса для отсоса  стружки через пылесос.

Набор дополнительных комплектующих деталей может быть изменен фирмой-изготовителем без предварительной информации.

##### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- сверление различных блочных и кирпичных материалов

- сверление отверстий в металле, дереве и пластике

##### ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1.Напряжение в сети.

Проверьте, соответствует ли напряжение  сети данным, указанным на типовой табличке инструмента.

2. Выключатель.

Проверьте, находится ли выключатель в позиции  «AUS» (выключить). Если штекер подключен к  сети, а выключатель стоит в позиции EIN (вкл), инструмент тотчас начинает работать, что очень опасно.

3. Удлинитель.

Если место работы удалено от розетки, используйте удлинитель соответствующего поперечного сечения и номинальной мощности. Используемый кабель должен быть по возможности коротким.

###### Внимание

Поврежденный кабель должен быть заменен или отремонтирован

4. Установка боковой рукоятки

Установите боковую рукоятку на основной корпус, как показано на рис.1

Поверните рукоятку на корпусе по часовой стрелке, чтобы закрепить боковую рукоятку, и против часовой стрелки, чтобы ослабить ее.

При установке боковой рукоятки ослабьте  рукоятку на корпусе и установите боковую рукоятку на заднюю крышку.

Затем, удерживая боковую рукоятку в правильной позиции, надавите на крышку и зафиксируйте.

Перед началом работы надежно закрепите боковую рукоятку. (Она может быть закреплена в любой позиции на 360º).

5.  Фиксация

Сверлильную коронку или сверло вставьте как можно дальше в открытый патрон. Для закрепления кулачков вставьте соответствующим образом ключ зажимного патрона в каждое из трех отверстий поочередно.

Таблица 1

| Положение рычага переключателя | 1 (медленный ход) | 2 (ускоренный ход) |
| --- | --- | --- |
|  | Шкала |
| Рассверливае мый материал | Тип сверла | Диаметр сверления | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Кирпич, блоки | Алмазная сверлильная коронка | Ǿ 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ǿ 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ǿ 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALC t3.0 | Ножовка | Ǿ 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ǿ 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ǿ 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cталь SPCC t3.0 | Ножовка | Ǿ 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ǿ 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нержавеющая сталь SPCC t1.6 | Ножовка | Ǿ 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ǿ 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дерево t50 | Ножовка | Ǿ 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ǿ 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ǿ 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cталь SPCC t3.0 | Сверло | Ǿ 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дерево t50 | Сверло | Ǿ 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Управление выключателем

Включение: нажмите на пусковой выключатель

Выключение: отпустите пусковой выключатель

Внимание:

При включении инструмента крепко удерживайте рукоятку на корпусе и боковую рукоятку, в противном случае возникает опасность, что из-за силы отдачи рукоятки могут вращаться.

2. Соотношение обрабатываемого материала и оптимального числа оборотов.

Соотношение между обрабатываемым материалом и оптимальным числом оборотов может быть различным в зависимости от условий работы, напряжения в сети и т.п. Используйте данные, приведенные в таблице 1, как приблизительные. При процессе сверления будет проще, если Вы один раз повернете шкалу и установите низкое число оборотов.

Внимание:

- Превышение данных, приведенных в таблице, (оптимального числа оборотов) или слишком продолжительная работа с инструментом, или сверление мягкого материала может привести к перегреву мотора. Избегайте подобных вещей, особенно если сверло в процессе работы остановилось. Устанавливайте оптимальное число оборотов так, чтобы процесс сверления проходил гладко.

- Всегда внимательно следите за тем, чтобы инструмент большой производительной мощности не использовался для работ, которые выполняются инструментом малой мощности, в противном случае это приведет к снижению срока службы инструмента.

3. Сверление сквозных отверстий

При просверливании сквозных отверстий невнимательное обращение с инструментом может привести к обламыванию сверла или повреждению корпуса самого инструмента по причине внезапного движения дрели. Всегда будьте готовы к тому, что давление при просверливании сквозных отверстий уменьшается.

4. Сверление с алмазной коронкой

(1) Поднесите алмазную коронку к месту сверления.

(2) В процессе сверления всегда устанавливайте инструмент на материал под правым углом.

(3) Не надавливайте сильно на сверлильную коронку, иначе в процессе работы она перегреется, что станет причиной снижения срока службы инструмента.

(4) Следите за тем, чтобы пыль и опилки, образующиеся при работе, постоянно удалялись. Скопление пыли и опилок может привести к перегреву и быстрому износу сцепления и ограничителя крутящего момента.

(5) При установке сверлильной коронки в отверстие и при вытаскивании её из  него всегда следите за тем, чтобы сверлильная коронка вращалась.

(6) Если коронка начинает вибрировать или ломаться при сверлении металла, тотчас же  уменьшите давление на инструмент.

(7) После использования коронки аккуратно уберите ее в ящике, не забывайте, что это алмазная коронка.

«Метод сверления с направляющей втулкой»

Для большего удобства при сверлении коронкой поступите следующим образом:

(1) Сделайте предварительное отверстие в центре места сверления на материале с помощью 13мм сверла.

(2) Оденьте направляющую втулку на сверлильную коронку.

(3) Подведите направляющую втулку к предварительному отверстию и начинайте сверлить, чтобы сделать паз.

(4) После того, как паз сделан, прекратите работу и удалите направляющую втулку.

(5) Подведите сверлильную коронку к пазу и вновь возобновите процесс сверления.

Внимание:

- При работе с алмазной сверлильной коронкой отдача, действующая на руки, увеличивается. Поэтому всегда крепко удерживайте рукоятку на корпусе и боковую рукоятку.

Предохранительная муфта

Этот инструмент снабжен предохранительной муфтой. Муфта скользит, если требуется определенный уровень крутящего момента, и действует так, чтобы мотор отделялся от вала инструмента. Когда это происходит, зажимной патрон прекращает вращаться.

Внимание:

- Если предохранительная муфта вступает в действие, сразу уберите инструмент от места сверления.

- Не эксплуатируйте инструмент со скользящей предохранительной муфтой более 2 секунд.

- Не допускайте частой работы предохранительной муфты.

5. Сверление с обычным сверлом

(1) Сверление древесины

Используйте спиральное сверло для сверления по дереву. Если необходимо просверлить отверстие  диаметром менее 6,5 мм, то используйте сверло для сверления по металлу. Диаметр сверла максимум 30 мм.

(2) Сверление мягкой стали или пластика

Используйте обычное сверло для сверления по металлу.     Диаметр сверла минимум

1,2 мм, максимум – 13 мм.

Внимание:

- Давление. Процесс сверления не будет проходить быстрее, если оказывать сильное давление на дрель. Слишком сильное давление приведет к поломке сверла, ухудшению качества работы и/или снижению срока службы инструмента.

- Использование сверла большого диаметра. Чем больше диаметр сверла, тем больше сила, действующая на руки. Это надо принимать во внимание, чтобы не потерять контроль над инструментом. Во время эксплуатации следует принять надежное положение и держать инструмент двумя руками. Следите за тем, чтобы дрель была строго в вертикальном положении по отношению к обрабатываемой поверхности.

- Сверление сквозных отверстий. При просверливании сквозных отверстий невнимательное обращение с инструментом может привести к обламыванию сверла или повреждению корпуса самого инструмента по причине внезапного движения дрели. Всегда будьте готовы к тому, что давление при просверливании сквозных отверстий уменьшается.

##### ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.Проверка алмазной сверлильной коронки

Использование тупой и поврежденной алмазной коронки приводит к снижению производительности инструмента и к перегрузке двигателя. Поэтому всегда следите за состоянием сверлильной коронки и заменяйте её по мере необходимости.

2. Проверка крепежных болтов.

Регулярно проверяйте крепжные болты, они всегда должны быть прочно затянуты. Если болт ослаблен, сразу же затяните его. Если этого не сделать, это может явиться причиной повышенной опасности во время работы.

3. Хранение мотора

Двигатель это сердце электроинструмента. Тщательно следите за тем, чтобы в него не попадало масло или вода.

4. Проверка угольных щеток (рис.3)

Мотор использует угольные щетки, которые с течением времени изнашиваются. Так как использование изношенных щеток может привести к повреждению мотора, нужно сразу заменить их. Содержите угольные щетки в чистоте и удостоверяйтесь, что они свободно двигаются в держателе.

5. Замена угольной щетки

Снимите крышку при помощи торцового ключа и легко удалите угольные щетки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На основании постоянных программ исследования и развития HITACHI оставляют за собой право на изменение указанных здесь технических данных.

ИНФОРМАЦИЯ О ШУМЕ И ВИБРАЦИИ

Измеряемое значение соответствует EN 50144

При нормальной нагрузке звуковое давление 84 Дб (А)

При работе используйте защиту от звука.

Среднее значение вибрации  6,0 м/с²

------------------------------------------------------

# Text boxes

Дрель c алмазной коронкой

Инструкция по эксплуатации

DC120VA

Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации прежде чем пользоваться инструментом