HITACHI Power Tools NL B.V.

Представительство в Москве

Тел.: (095) 775-2182

Факс: (095) 775-2183

E-mail: marketing@hitachi-pt.ru

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание: перед использованием электроинструментов должны быть предприняты все необходимые меры предосторожности для того, чтобы уменьшить степень риска возгорания, удара электрическим током и снизить вероятность повреждения корпуса инструмента. Эти меры предосторожности включают в себя нижеперечисленные пункты.

Внимательно прочтите все указания, прежде чем Вы попытаетесь использовать инструмент, и сохраните их.

- Содержите рабочее место в чистоте. Вероятность несчастных случаев при неубранном рабочем месте значительно увеличивается.

- Строго соблюдайте рекомендации иструкции по эксплуатации. Не используйте инструмент во время дождя. Также не используйте инструмент во влажных помещениях. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Не используйте электроинструменты в местах, где существует опасность возгорания или взрыва.

- Чтобы Вас во время работы не ударило током, следите за тем, чтобы корпус дрели не был в контакте с заземленными предметами, например при прокладке труб, при установке отопительных батарей, плит, холодильников и т.д.

- Храните инструмент таким образом, чтобы дети не могли им  воспользоваться. Избегайте контакта других лиц с инструментом или удлинителем.

- Храните инструмент в сухом и запираемом месте, чтобы он не попал в руки детям или другим лицам.

- Используйте инструмент без нажима и применения силы. Дрель будет работать лучше и надежнее, если использовать скорости, рекомендуемые инструкцией.

- Пользуйтесь только теми инструментами, которые непосредственно соответствуют  требованиям работы данного типа. Для работ, требующих инструмент высокой мощности, нельзя использовать инструмент с более низкой мощностью. Рекомендуется использовать инструменты, соответствующие цели применения, например, не следует применять циркулярную пилу для того, чтобы отпиливать сучки или спилить дерево.

- Во время работы следует надевать удобную и подходящую для работы одежду. Не следует также во время работы надевать украшения. Свободно болтающиеся части одежды или украшения могут быть затянуты движущимися частями инструмента. Во время работы на улице следует надевать резиновые перчатки и удобную обувь на рифленой подошве, чтобы подошва не скользила.

- Если во время работы образуется большое количество пыли, то следует надевать защитные очки и противопылевую маску.

10. Подсоединяйте устройство для отсасывания пыли. После подсоединения убедитесь, что Вы сделали это правильно.

11.Осторожно обращайтесь с кабелем. При выключении из розетки не тяните за кабель. Не оставляйте кабель на жаре, на масляной поверхности или на поверхности с острыми краями.

12. Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь. Для закрепления детали используйте по возможности тиски и зажимы. Это более надежно, чем удерживать деталь в руках.

13. Не наклоняйте инструмент слишком сильно. Всегда сохранять устойчивое положение и хороший баланс.

14. Внимательно следите за состоянием инструментов. Для лучшего и более надежного использования они должны быть всегда острыми и чистыми. Следуйте указаниям по смазке и замене комплектующих деталей. Регулярно проверяйте состояние кабеля инструмента и при повреждении отдавайте в ремонт в центры техобслуживания. Время от времени проверяйте удлинитель и заменяйте его при повреждении. Рукоятки храните в сухом, чистом месте, не допускайте попадания на рукоятки масла и жира.

15. Отсоединяйте инструменты от сети, если они не используются, и не включайте при техобслуживании или замене комплектующих деталей, таких, как например, пильный диск, сверло, нож и т.д.

16. Всегда проверяйте перед включением инструмента, удалены ли установочный и гаечный ключи.

17. Избегайте непроизвольного включения инструмента. Не держите подсоединенный инструмент за переключатель. Перед присоединением убедитесь, что инструмент выключен.

18. При работе на свежем воздухе используйте соответствующий удлинитель. Используйте только такой удлинитель, который подходит для работ на улице.

19. Процесс работы всегда держите под контролем. Не работайте с инструментом в утомленном состоянии.

20. Внимательно проверяйте поврежденные детали. Перед дальнейшим использованием инструмента тщательно проверяйте, правильно ли функционирует прибор и все ли предписанные функции он выполняет. Также проверяйте установку и закрепление движущихся частей, следите за поломкой частей и другими состояниями, которые могут отрицательно сказаться на работе инструмента. Испорченные детали и предохранительные устройства должны  обменивться только в центрах техобслуживания. Дефектные выключатели также обмениваются в этих центрах. Не используйте инструмент, если он не может быть включен или выключен с помощью выключателя.

21. Внимание! Использование комплектующих деталей, не указанных в инструкции по эксплуатации, может привести к поломке инструмента.

22. Ремонтируйте инструмент только в специальных центрах техобслуживания. Изготовитель не несет ответственности за повреждения или порчу, которые были причинены инструменту в результате его ремонта лицами, не имеющими на это специальных полномочий или в результате неосторожного обращения с инструментом.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С УДАРНЫМ ПЕРФОРАТОРОМ

1. Прежде чем сверлить в стене, в полу или в потолке необходимо убедиться, что в месте свеления не проложен электрический кабель.

2. только для DV20VB

При сверлении в бетоне или других твердых материалах установите вращающуюся рукоятку в направлении «R» в режиме эксплуатации IMAPCT(удар). (рис.9)

### Технические данные

| Модель | DV20VB |
| --- | --- |
| Напряжение | 220V~ |
| Потребляемая мощность | 750Вт |
| Вращение в обратную сторону | да |
| Ступени скорости | 1 | 2 |
| Число оборотов на холостом ходу | 0-1100 /мин | 0-2600 /мин |
| производственная мощность | бетон | 13 мм | 8 мм |
|  | сталь | 20 мм | 13 мм |
|  | дерево | 40 мм | 25 мм |
| Число ударов при полной нагрузке | 1400 /мин | 3600 /мин |
| Вес (без кабеля) техданные для зажимного патрона с ключом техданные для зажимного патрона без ключа | 2,3 кг 2,5 кг |

*Проверьте данные на типовой табличке инструмента, т.к. они могут быть различными в зависмости от места применения.

Стандартные комплектующие детали

(1) ключ для зажимного патрона (технические данные только для зажимного патрона с       ключом )....................................... ......................................................................1

(2) Рукоятка........................................................................................................1

(3) Измеритель глубины сверления.................................................................1

Набор стандартных комплектующих деталей может быть изменен фирмой-изготовителем без предварительной информации.

Дополнительные комплектующие детали

(приобретаются отдельно)

(1) ударное сверло (для бетона)

с диаметром от 3,2 до 20мм

Набор дополнительных комплектующих деталей может быть изменен фирмой-изготовителем без предварительной информации.

##### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Комбинированный режим работы вращения и удара: сверление отверстий на твердых поверхностях (бетон, мрамор, гранит, кафель и др.)

- режим работы простого вращения: сверление отверстий в металле, дереве и пластиковых материалах.

##### ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1.Напряжение в сети.

Проверьте, соответствует ли напряжение  сети данным, указанным на типовой табличке инструмента.

2. Выключатель.

Проверьте, находится ли выключатель в позиции  «AUS» (выключить). Если штекер подключен к  сети, а выключатель стоит в позиции EIN (вкл), инструмент тотчас начинает работать, что очень опасно.

3. Удлинитель.

Если место работы удалено от розетки, используйте удлинитель соответствующего поперечного сечения и номинальной мощности. Используемый кабель должен быть по возможности коротким.

4. Установка  и демонтаж сверла

Для сверлильного патрона с ключом (рис.1)

Установите сверло в зажимной патрон и закрепите его с помощью ключа зажимного патрона. Для закрепления кулачков вставьте соответствующим образом ключ зажимного патрона в каждое из трех отверстий поочередно.

Для быстрозажимного патрона (рис.2,3)

(1) Установка сверла

Поверните фиксатор в позицию «AUF» (откр.) и откройте зажимной патрон. Вставьте сверло в зажимной патрон до щелчка и поверните фиксатор в позицию «ZU» (закр.). Возьмитесь за зажим и закройте патрон, поворачивая втулку патрона по часовой стрелке.

(2) Удаление сверла

Поверните фиксатор в позицию «AUF» (откр.), чтобы освободить механизм зажимного патрона. Возьмитесь за зажим и откройте патрон, поворачивая втулку патрона против часовой стрелки.

Указание:

Если втулка не ослабляется, зафиксируйте боковую ручку на зажиме. Крепко возьмитесь за нее, затем  вращайте втулку, пока она не отвинтится. (рис.4)

5. Выбор необходимого сверла.

- Для сверления в бетоне и камне ипользуйте сверла, указанные в дополнительных принадлежностях

- Для сверления в металле или пластмассе используйте обычное сверло по металлу.

- Для сверления по дереву используйте обычное спиральное сверло по дереву. Для сверления в дереве 6,5 мм –х отверстий или еще меньших используйте сверло по металлу.

6. Проверяйте направление вращения сверла (рис.5)

Сверло вращается направо (если смотреть сзади), если рычаг для переключения вращения установить на сторону R (вправо).

Для того, чтобы сверло вращалось влево, поверните рычаг для переключения вращения на сторону L (влево). (только для модели DV20VB-S)

Предостережение:

Всегда управляйте перфоратором по часовой стрелке, если он используется как долбежный инструмент.

7. Установка рукоятки (рис.6)

Отвинтите головку рукоятки и установите ручку на корпусе инструмента в положение, удобное для работы. Выступ ручки направьте в желоб корпуса, затяните барашковые винты. Для снятия ручки отвинтите головку и снимите ручку. Ограничитель глубины вставьте в U-образный желобок на рукоятке, затем установите его на необходимую глубину и крепко затяните головку.

8. Переключение инструмента с функции ударного сверления на функцию сверления (рис.7)

Благодаря вращению рычага на инструменте можно переключиться с функции ударного сверления (IMPACT - удар) на функцию сверления (POTATION – вращение).

Для сверления в бетоне, кирпиче и др. подобных материалах устанавливайте рычаг переключателя на IMPACT (удар). При вращении сверло продалбливает материал.

Для сверления металла, дерева или пластика установите рычаг на  POTATION (вращение). При этом сверло просто вращается.

Предостережение:

- Не нужно устанавливать перфоратор в режим работы ударного сверления, если материал можно просверлить в простом режиме сверления. В противном случае снижается не только производительность сверления, но это может привести и к поломке самого сверлильного наконечника.

- Если при переключении с функции ударного сверления на простое сверление рычаг поворачивается с трудом, включите инструмент (ON) и пусть сверло некоторое время вращается. Затем нажмите сверлильный шпиндель вперед и рычаг можно будет легко повернуть.

9. Переключение инструмента с большего число оборотов на меньшее

Поверните задвижку переключателя. Для переключения числа оборотов необходимо сначала надавить на переключатель, а затем поставить его в требуемое положение, как показано на рис.8. Цифра «1» на корпусе означает низкое число оборотов, цифра «2» - высокое число оборотов.

##### ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОТЕ

1. Установление скорости и работа выключателя

- Сверление может происходить со скоростью от 0 до очень высокой, в зависимости от силы надавливания на триггер. Чем сильнее Вы надавливаете на триггер, тем быстрее вращается сверло. При полном надавливании скорость вращения максимальна. (для моделей DV20VB-S)

- Потяните триггер и надавите на держатель, тем самым инструмент остается включенным, что необходимо для длительной работы. При отключении держатель ослабляется, если потянуть триггер еще раз.

2. Использование инструмена в качестве дрели или перфоратора

(1) Сила давления

Отверстия не будут просверлены быстрее, если Вы будете оказывайть сильное давление на дрель во время эксплуатации. Дополнительное давление приведет только к повреждению сверла, уменьшению производительности и сокращению срока службы инструмента.

(2) Сверление отверстий

Очень важно еще в самом начале работы уменьшить силу давления, чтобы сверло не обломалось.

Предостережение:

- Во время длительного применения, после окончания сверлильных работ, дайте инструменту поработать приблизительно 5 секунд на холостом ходу.

(3) Использование сверла большого диаметра.

Чем больше диаметр сверла, тем больше сила, действующая на руки. Это надо принимать во внимание, чтобы не потерять контроль над инструментом. Во время эксплуатации следует принять устойчивое положение и держать инструмент двумя руками. Следите за тем, чтобы дрель была строго в вертикальном положении по отношению к обрабатываемой поверхности.

##### ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.Проверка остроты сверла

Использование тупого и поврежденного сверла приводит к снижению производительности инструмента и к перегрузке двигателя. Поэтому всегда следите за тем, чтобы сверло было острым и заменяйте его по мере необходимости.

2. Проверка крепежных болтов.

Регулярно проверяйте крепежные болты, они всегда должны быть прочно затянуты. Если болт ослаблен, сразу же затяните его. Если этого не сделать, это может явиться причиной повышенной опасности во время работы.

3. Хранение мотора

Двигатель это сердце электроинструмента. Тщательно следите за тем, чтобы в него не попадало масло или вода.

4. Проверка угольных щеток (рис.10).

Мотор использует угольные щетки, которые с течением времени изнашиваются. Так как использование изношенных щеток может привести к повреждению мотора, нужно сразу заменить их на новые с таким же номером как на типовой табличке. Содержите угольные щетки в чистоте и удостоверяйтесь, что они свободно двигаются в держателе.

5. Замена угольной щетки (рис.11)

- Демонтаж

(1) Отвинтите три болта на крышке корпуса и удалите крышку.

(2) Осторожно выньте держатель вместе с угольными щетками, при это будьте внимательны, так как  кабель держателя нельзя вытягивать с силой.

(3) Снимите клемму щетки и выньте угольную щетку из держателя.

- Сборка

(1) Вставьте новую угольную щетку в держатель и закрепите клемму на щетке.

(2) Поставьте держатель щеток и остальные части в позицию, как показано на рис.11

(3) Верните кабель в прежнее положение. Внимательно следите за тем, чтобы кабель не соприкасался с арматурой или вращающимися частями инструмента.

(4) Вновь установите крышку корпуса, при этом следите за тем, чтобы кабель не был  зажат. После чего снова завинтите три болта на крышке.

ВНИМАНИЕ

Если кабель защемлен в крышке корпуса или соприкасается с вращающимися деталями двигателя, то пользователя во время работы может ударить током. Осуществляйте демонтаж и сборку мотора только при строгом соблюдении всех предписанных правил работы. Не пытайтесь вытаскивать какие-либо детали, пока это не нужно для замены угольных щеток.

УКАЗАНИЕ

На основании постоянных программ исследования и развития HITACHI оставляют за собой право на изменение указанных здесь технических данных.

ИНФОРМАЦИЯ О ШУМЕ И ВИБРАЦИИ

Измеряемое значение соответствует EN 50144

При нормальной нагрузке звуковое давление 99 Дб (А)

Нормальный уровень аккустической мощности 112 Дб (А)

При работе используйте защиту от звука.

Среднее значение вибрации  14,5м/с²

# Text boxes

Дрель

Инструкция по эксплуатации

DV20VB-S

Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации прежде чем пользоваться инструментом