СТОЙКА ДЛЯ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ

2106/2106W

инструкция по эксплуатации

# МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При работе всегда одевайте защитные очки с целью предупреждения травм.

- Не вынимайте разрезанную заготовку из зажима до полной остановки лезвия.

## Закрепление ленточной пилы в стойке

Ленточная пила поставляется без смонтированной цепи, цепного крюка и рукоятки. Смонтируйте их следующим образом:

- Приставьте цепной крюк к опорной плите и введите стержень в отверстие в опорной плите. Затем вставьте фиксаторы в отверстия с обеих сторон стержня.

(1) фиксатор      (2) стержень      (3) цепной крюк      (4) опорная плита

- Приподняв крюк, привинтите ручку к опорной плите.

(1) цепной крюк      (2) рукоятка      (3) опорная плита

- Закрепите крюк между подкладными шайбами на рукоятке. (Две подкладные шайбы должны находиться снаружи крюка, а одна шайба внутри крюка). Привинтите рукоятку так, чтобы крюк не шатался.

(1) цепной крюк      (2) рукоятка      (3) подкладные шайбы      (4) опорная плита

- Приподнимите заднюю часть опорной плиты. Введите цепь в прорезь в рабочей поверхности опорной плиты и зацепите за канавку с нижней стороны опорной плиты.

(1) прорезь      (2) цепь      (3) опорная плита      (4) канавка

С помощью гаечного  ключа № 5  снимите переднюю рукоятку ленточной пилы.

- Снизу вставьте фиксаторы в отверстие в основании стойки.

- С помощью  гаечного ключа № 5 отверните против часовой стрелки регулировочные винты на консоли стойки. Выступающую часть ленточной пилы совместите с канавкой в консоли стойки. Закрепите пилу на стойке с помощью снятого с передней рукоятки стопорного болта. Сначала затяните болт наполовину.

(1) стопорный болт      (2) регулировочный болт

- С помощью угольник установите лезвие и зажимное приспособление под прямым углом друг к другу. Затяните стопорные винты в консоли стойки. Если таким путем не удается достичь точного перпендикулярного положения относительно друг друга лезвия и зажимного приспособления, то ослабьте болты, фиксирующие опорную плиту, и попытайтесь еще раз расположить лезвие и зажимное приспособление  перпендикулярно друг к другу.

(1) лезвие      (2) угольник      (3) болт      (4) опорная плита

- Убедитесь, что лезвие перпендикулярно рабочей поверхности опорной плиты и  слегка затяните регулировочные болты. Если лезвие наклонится так, как показано в  1  , то затяните регулировочный болт № 1, если же лезвие наклонится так как показано в  2 , то затяните регулировочный болт № 2, предварительно ослабив стопорные болты. После  выполнения регулировки крепко затяните  стопорные болты.

(1) угольник      (2) лезвие      (3) регулировочный болт      (4) стопорный болт      (5) регулировочный болт

- Проденьте сетевой шнур в крюк, расположенный на консоли стойки, чтобы воспрепятствовать  соприкосновению шнура с лезвием или заготовкой, что могло бы привести к  его повреждению.

(1) сетевой шнур      (2) крюк

Закрепите стойку на горизонтальной поверхности, для чего используйте отверстия в опорной плите.

- Порядок действий при пилении

- Приподнимите пилу так, чтобы она установилась в фиксированное положение.

- Важно как минимум два зуба поместить в зону резания.

- Поместите заготовку на рабочую поверхность опорной плиты напротив зажимного приспособления. Обмотайте цепь вокруг заготовки и зацепите цепь за крюк. Поверните рукоятку зажимного приспособления по часовой стрелке, чтобы надежно закрепить заготовку.

- Крепко держа пилу, ослабьте штифт стопора.

- Включите пилу и подождите, пока пила не наберет полные обороты. Осторожно опустите лезвие в надпил. Вес пилы или легкое надавливание на пилу являются достаточным давлением, необходимым для пиления. Не прикладывайте слишком большого усилия.

### ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед  всеми видами работ по техобслуживанию пилы необходимо убедиться, что пила выключена и сетевая вилка вытащена из розетки.

## Смазка

Периодически смазывайте те места, где консоль соприкасается  со стержнем, а также рукоятку.