makita                                                                   РУЧНОЙ ФРЕЗЕР

3901

Экспликация общего вида:

1 Мешок для пыли

2 Закрывающая планка

3 Аспирационный патрубок

4 Указатель разметки

5 Револьвер ограничения глубины

6 Шестигранная гайка

7 Регулировочный винт

8 Расцепление

9 Зажим

10 Рукоятка зажима

11 Регулировка угла

12 Винт регулировки высот

13 Указатель разметки

14 Шкала

15 Выше

16 Ниже

17 Центральная линия фрезы

18 Откидной упор

19 Рукоятка зажима

20 Шкала углов

21 Указатель разметки

22 Монтажная плита

23 Закладная плата

24 Давление закладной платы 4 мм

25 Выключатель

26 Фланцевая гайка

27 Отрезная фреза

28 Фланцевый зажим

29 Монтажная плита

30 Резиновая подставка

31 Дисковая фреза

32 Зажимной винт

33 Заделочная граница

34 Угольная щетка

35 Отвертка

Технические данные

Модель  3901

Габарит

Дисковая фреза

(Длина * ширена * расточка)      100*4*22мм

Отрезная фреза

(Длина * расточка)      110*20мм

Максимальная глубина фрезы

Дисковая фреза    20мм

Отрезная фреза    25мм

обороты холостого

хода (об/мин)    11 000

диаметр основы   307мм     160мм

Масса нетто      2,8кг     6,0кг

*Ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок мы оставляем за собой право на изменение приведенных в инструкции технических характеристик без предварительного уведомления.

*ВНИМАНИЕ! Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной страны.

Электропитание

Напряжение в сети электропитания должно соответствовать параметрам, указанным на паспортном шильдеке машины. Машина может эксплуатироваться только на однофазном переменном токе. Она имеет двойную защитную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами и поэтому допускается ее подключение к незаземленной штепсельной розетке.

Инструкции по технике безопасности

Ради собственной безопасности прочтите нижеследующие инструкции.

Значение символов:

Пожалуйста прочтите внимательно

Двойная электроизоляция

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСТНОСТИ

1 Для этой машины подходят фрезы только фирмы Makita.

2 Дисковая фреза не может быть использована, когда режущий нож затуплен или монтажная плита находится не на месте.

3 Убедитесь, что фреза не касается рабочей поверхности до начала работ.

4 Внимательно проверяйте фрезу на наличие трещин и повреждений. Поврежденная фреза подлежит немедленному изъятию.

5 Перед работой проверяйте состояние расточки.

6 Избегайте сверления гвоздей.

7 Для удобства работы расположите детали на верстаке

8 При обработке детали лучше всего зажимать ее в тесках.

9 При работе не одевайте перчаток.

10 Крепко держите машину обеими руками.

11 Оберегайте руки и тело при работе с фрезером.

12 До начала работ дайте машине поработать на холостом ходу. Внимательно следите за вибрацией, она может означать неисправность машины.

13 Не дотрагивайтесь руками до фрезы или рабочей поверхности сразу после завершения работ. Это может вызвать ожоги.

14 Не оставляйте машину включенной без присмотра.

15 Не забывайте, что при монтаже и демонтаже станок должен быть выключен и штепсельная вилка вынута из розетки.

Сохраните эти инструкции.

ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ СО СТАНКОМ.

Мешок для пыли ( позиция 1 )

Когда мешок для пыли заполнен примерно на половину, выключите прибор и выньте из розетки. Выньте мешок из прибора и снимите закрывающую планку. И освободите мешок от мусора. После долгой работы с деревом образуется вредная для здоровья пыль, и необходимо провести специальную очистку.

Установка глубины фрезы ( позиция 2 )

Возможна установка шести различных глубин на револьвере ограничения глубины. Установите необходимую глубину на револьвере с помощью указателя разметки. Следующая таблица показывает как зависит маркировка от величин деревянных соединений и какая глубина выставлена.

Маркировка                                               0           10           20            S          D        MAX.

Величена деревянных соединений       0           10           20            --          --             --

Глубина                                                    8мм    10мм   12,3мм   13мм   14,7мм   20мм

Регулировка угла  ( позиции 3 и 4 )

Для изменения угла ослабьте фиксирующий рычаг, установите показатель на желаемый угол и закрепите фиксирующий рычаг. Шкала показывает меру угол между прибором и обрабатываемой поверхностью.

Откидной упор ( позиции 5 и 6 )

Откидной упор может устанавливаться между 0 и 90 градусами ( фиксированы 0 45 90 градусов ). Для установки угла рукоятка зажима ослабляется и откидной упор передвигается до обозначения желаемого угла на шкале углов. Далее рукоятка зажима фиксируется, чтобы закрепить откидной упор.

Закладная плата ( позиции 7 и 8 )

Закладная плата согласно позициям 7 и 8 служит для пропиливания удлененых отверстий.

Включение выключение ( позиция 9 )

До включение вилки в электросеть убедитесь, что включающий курок работает правильно и при отпускании возвращается в позицию «OFF».

Для включения переведите переключатель в позицию  «ON».

Для выключения переведите переключатель в позицию  «OFF».

Изготовление деревянных соединений

Для изготовления деревянных соединений выполняйте следующие инструкции:

1 Обе заготовки соединяются вместе. Угловое соединение ( позиция 10 ) Соединение по середине ( позиция 11 ) скошенное соединение ( позиция 12 ) рамочное соединение ( позиция 13 ) удлиненное четверное соединение ( позиция 14 ).

2 Обозначьте середину желаемой фрезы фломастером.

- Середина диска должна отступать не менее 50 мм от края разметки.

- Если используются диски большого диаметра то не менее 100-150 мм.

3 Только для углового соединения и соединения по середине ( позиция 15 )

Установите вертикальные детали на верстаке.

Только для скошенного, рамочного, удлиненного четверного соединений ( позиция 15 )

Одну из деталей расположить на верстаке.

4 Глубина фрезы устанавливается с учетом величины деревянных соединений.

5 Установите желаемый угол.

6 Заготовка должна лежать на основной плите серединой разметки. ( позиция 16 )

7 Прибор должен быть включен и заготовка обработана. ( позиция 16 )

8 После обработки ограничитель глубины должен возвращаться в исходное положение.

9 Только для углового соединения и соединения по середине ( позиция 15 )

Горизонтальная деталь должна быть размещена на верстаке.

Только для скошенного, рамочного, удлиненного четверного соединений ( позиция 15 )

Другая деталь должна быть размещена на верстаке.

10 Только для углового соединения ( позиция 17 )

Так расположить диск, чтобы он выходил снизу заготовки.

Только для соединения по середине ( позиция 18 )

Диск должен ликвидировать угол. Так расположить диск, чтобы он выходил снизу заготовки.

11 Ступени 6 и 8 должны повторяться, чтобы диск обработал обе детали.

Когда деталь не семерична обработка проходит следующим образом.

Только для углового, скошенного, рамочного, удлиненного четверного соединений ( позиция 19 ).

1 Для углового, рамочного, удлиненного четверного соединений угол должен быть 90 градусов. Для скошенного к примеру 45 градусов.

2 Выполнить ступени с 1 по 11 исключая 5 и 10.

Только для соединения по середине ( позиции 20 и 21 )

Обе заготовки должны быть соединены.

Вертикальная деталь должна стоять на горизонтальной и обе должны быть размещены на верстаке.

Выполнить ступени с 1 по 11 исключая 5 и 10.

Замена углеродных щеток.

Углеродные щетки, изношенные свыше предельной отметки, подлежат немедленной замене.

В целях поддержания эксплуатационной надежности и безопасности машины ремонтные работы и прочие мероприятия по техническому обслуживанию и регулировке должны выполняться исключительно уполномоченным  сервис центром фирмы Marita.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На оборудовании фирмы Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В случае возникновения повода для рекламации просим выслать машину в не разобранном виде вместе с прилагаемым ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ местному дилеру или с сервис-центр фирмы Makita.