Фирма Makita

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 6226-6228

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ С ПИТАНИЕМ ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ     МАК1ТА РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 6226DW/6227DW/6228DW

6226DW/6227DW /6228DW-EX с быстродействующим зарядным устройством

Экспликация общего вида

1 - Кнопка

2 - Картридж аккумуляторной батареи

3 - Индикаторная лампа зарядки

4 - Быстродействующее зарядное устройство

5 - Затянуть

6 - Втулка

7 - Кольцо

8 - Рабочий инструмент (сверло или поводок)

9 - Зажимной патрон

10 - Курковый переключатель 11 - Рычажный переключатель реверса

12 - Сторона А

13 - Сторона В 14 - По часовой стрелке

15 - Против часовой стрелки

16 - Низкая частота вращения

17 - Высокая частота вращения

18 - Рычажный переключатель изменения частоты вращения

19 - Регулировочное кольцо

20 - Шкала

21 - Отметка "сверло"

22 - Указатель

23 - Предельная отметка

24 - Отвертка

25 - Колпачок щеткодержателя ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель 6226DW 6227DW 6228DW

Функциональные возможности

Сталь              10 мм               10 мм         10 мм

Древесина      25 мм               25 мм         25 мм

Винт                 6мм                   6мм            6мм

Частота вращения на холостом ходу (об/мин)  0-350 об/мин,  0-1100 об/мин

Масса нетто    1,4кг              1,5кг             1,6кг

Напряжение (Вых. мощность)   9,6 В пост. тока        12В пост. тока      14,4В пост. тока

Продолжительность зарядки    ок. 1 часа      ок. 1 часа       ок. 1 часа

* Ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок мы оставляем за собой право на изменение приведенных в инструкции технических характеристик без предварительного уведомления.

* ВНИМАНИЕ! Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной страны.

Инструкции по технике безопасности

Ради собственной безопасности прочтите нижеследующие инструкции. Данные символы означают: (см. оригинал) Допускается эксплуатация только в закрытых помещениях См. инструкции по эксплуатации ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ - В настоящем руководстве содержатся важные инструкции по технике безопасности и по эксплуатации зарядного устройства аккумуляторной батареи.

2. Прежде чем использовать зарядное устройство для аккумуляторной батареи, ознакомьтесь со всеми инструкциями по эксплуатации (1) зарядного устройства, (2) аккумуляторной батареи и (3) самого изделия, питающегося от аккумуляторной батареи, а также с предупредительными надписями на их шильдиках.

3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание несчастных случаев пользуйтесь только фирменными аккумуляторными батареями марки МАК1ТА, допускающими перезарядку. Аккумуляторы другой марки могут в процессе зарядки взорваться, причинив травмы или иной ущерб.

4. Не оставляйте зарядное устройство под дождем или под снегом.

5. Эксплуатация устройства или машины, которые фирма-изготовитель зарядного устройства не выпускает или не рекомендует к использованию, может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или иным несчастным случаям с использующими их лицами.

6. Во избежание повреждений штепсельной вилки и шнура электропитания при отсоединении зарядного устройства от сетевой розетки тяните за вилку, а не за шнур.

7.0бсспечьте расположение шнура электропитания таким образом, что невозможно будет на него наступить, споткнуться об него или иным образом подвергнуть риску повреждения или натяжения.

8. Не пользуйтесь зарядным устройством после повреждения шнура электропитания или штепсельной вилки - немедленно замените их новыми.

9. Не пользуйтесь зарядным устройством, если оно испытало сильный направленный удар, было уронено или получило иные возможные повреждения. Предварительно покажите зарядное устройство для проверки квалифицированному мастеру по ремонту электрооборудования.

10. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать зарядное устройство. Не разбирайте самостоятельно зарядное устройство или картридж аккумуляторной батареи, доставьте их квалифицированному мастеру по ремонту электрооборудования для проверки и, при необходимости, для технического обслуживания и ремонта. Неправильная сборка может стать причиной электрического удара или привести к возникновению пожара.

11. Во избежание риска поражения электрическим током отсоединяйте штепсельную вилку зарядного устройства от розетки электросети всякий раз перед началом мероприятий по техническому уходу и очистке. Выключение прерывателей электрического тока этот риск не устраняет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. Не производите зарядку аккумуляторной батареи, если температура НИЖЕ +10 оС или ВЫШЕ +40 оС.

2. Не пытайтесь производить зарядку с использованием регулировочного (повышающего) трансформатора, генератора с приводом от две или через розетку сети постоянного тока.

3. Ничем не накрывайте зарядное устройство. Предотвращайте закупорку вентиляционных отверстий.

4. На время, пока картридж аккумуляторной батареи не задействуется, всегда закрывайте аккумуляторные клеммы специальной крышкой.

5. Не замыкайте аккумуляторную батарею накоротко:

(1) Не дотрагивайтесь до полюсов предметами, обладающими электропроводностью.

(2) Не храните аккумуляторную батарею среди других металлических предметов гвоздей, монет, инструментов и т.д. (3) Не оставляйте аккумуляторную батарею в воде или под дождем.

Короткое замыкание в аккумуляторной батарее может вызвать большую утечку электрического тока, перегрев, ожоги и даже выход батареи из строя.

6. Не храните машину и аккумуляторную батарею в местах, где температура может подниматься до +50 оС и выше.

7. Не уничтожайте аккумуляторную батарею путем сжигания, даже если она сильно повреждена или полностью исчерпала свой срок службы. В огне батарея может взорваться.

8. Будьте осторожны и не роняйте, не сотрясайте и не ударяйте аккумуляторную батарею.

9. Не производите зарядку в коробке или каком-либо замкнутом пространстве. На время зарядки аккумуляторная батарея должна находиться в помещении с хорошим воздухообменом.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Имейте в виду, что машина всегда находится в рабочем состоянии, поскольку ее не нужно подключать к штепсельной розетке электросети.

2. Всегда убеждайтесь, что при работе у Вас прочная опора под ногами. Убедитесь, что внизу никого нет, когда машина используется на высотных рабочих объектах.

3. Держите машину прочной хваткой.

4. Не дотрагивайтесь руками до вращающихся частей.

5. При обработке отверстий в стенах, в полах или любых других местах, где может иметься скрытая электропроводка под напряжением, НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ НИ ДО КАКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ МАШИНЫ! Держите его только за изолированные поверхности захвата во избежание поражения электрическим током при случайном попадании на электропровода под напряжением.

6. Не оставляйте машину работающей без присмотра. Запускайте ее только тогда, когда крепко держите его в руках.

7. Не дотрагивайтесь до сверла или обрабатываемой заготовки непосредственно после обработки, они могут быть сильно разогретыми и обжечь Вашу кожу.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Монтаж и демонтаж аккумуляторной батареи (Рис. 1) * Перед монтажом или демонтажем аккумуляторной батареи всегда отключайте машину. * Демонтаж батареи производится путем выемки ее из машины с одновременным нажатием кнопок по обе стороны картриджа.

* При монтаже батареи установите ее в машину так, чтобы язычок на ее картридже совместился с внутренним пазом в корпусе. Втолкните ее на место до легкого щелчка. Если этого не сделать, батарея может случайно выпасть из машины, причинив Вам или какому-либо постороннему лицу травмы.

* Производя монтаж аккумуляторной батареи, не прилагайте силу. Если батарея не проходит внутрь легко, она в неправильном положении.

Порядок зарядки (Рис. 2)

Новая аккумуляторная батарея не заряжена. Перед эксплуатацией ее необходимо зарядить. Зарядку аккумуляторной батареи производите с помощью быстродействующего зарядного устройства модели DC 1410.Подключите быстродействующее зарядное устройство к подходящему источнику переменного тока. Зеленым светом загорится индикаторная лампа зарядки. Установите аккумуляторную батарею в зарядном устройстве таким образом, чтобы ее плюсовой и минусовой полюса совпадали с соответствующими отметками в зарядном устройстве. Вставьте батарею в аккумуляторный порт так, чтобы она касалась дна порта. Когда батарея должным образом вставлена, свет индикаторной лампы зарядки сменяется с зеленого на красный и начинается процесс зарядки. Во время зарядки индикаторная лампа горит ровно. По окончании процесса цвет индикаторной лампы зарядки меняется с красного на зеленый. После зарядки аккумуляторной батареи отсоедините шнур питания зарядного устройства от источника тока. Продолжительность зарядки см. в нижеприведенной таблице.

Для моделей 6226DW/6228DW-EX Тип аккумуляторной батареи   Емкость (1,5А.ч)

Количество аккумуляторных элементов Продолжительность зарядки с использованием быстродействующего зарядного устройства DC 1410 9122   2000  8      Ок. 60 мин

Для моделей 6226DW/6228DW-EX/Тип аккумуляторной батареи   Емкость (1,5А.ч)

Количество аккумуляторных элементов Продолжительность зарядки с использованием быстродействующего зарядного устройства DC 1410 1222   2000   10     Ок. 60 мин

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

* Модель быстродействующего зарядного устройства DC 1410 предназначено для зарядки аккумуляторных батарей марки Makita. Ни в коем случае не используйте его для иных целей или для зарядки аккумуляторов, изготовленных другими фирмами. * При заряжании новой аккумуляторной батареи или долгое время не эксплуатировавшегося аккумулятора может случиться, что полной зарядки достичь не удастся. Это нормальная ситуация, не указывающая на какой-либо дефект. Батарея будет заряжаться полностью, когда несколько раз претерпит полную разрядку.

* При заряжании аккумуляторной батареи из только что остановленной машины или аккумулятора, длительное время подвергавшегося воздействию солнечных лучей или высокой температуры, может случиться , что индикаторная лампа зарядки замерцает красным светом. Если это произошло, дайте батарее некоторое время охладиться. Батарея охладится быстрее, если вынуть ее из зарядного устройства.

* Если индикаторная лампа зарядки мерцает попеременно зеленым и красным светом, имеет место сбой в функционировании и зарядка невозможна. Клеммы зарядного устройства иди аккумуляторной батареи загрязнены или батарея полностью исчерпала свой срок службы либо повреждена.

* Если Вам нужно зарядить две аккумуляторные батареи подряд, дайте зарядному устройству охладиться 15 минут между зарядками.

Монтаж и демонтаж поводка и сверла (Рис. 3 и 4) ВНИМАНИЕ:

Перед монтажом или демонтажем поводка или сверла убедитесь, что машина выключена и аккумуляторная батарея удалена.

Держась за кольцо, поверните буртик против часовой стрелки, чтобы развести кулачки зажимного патрона. Вставьте рабочий инструмент как можно глубже в зажимной патрон. Крепко держась за кольцо, поверните буртик по часовой стрелке. Кулачки зажимного патрона сожмутся. Пока поводок не задействуется, храните его в инструментодержателях. В них можно хранить рабочие инструменты длиной 45 мм.

Функционирование прерывателя (Рис. 5) ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Перед подключением аккумуляторной батареи к машине всегда визуально проверяйте правильность функционирования куркового переключателя и его возвращение в положение "OFF" при отпускании захвата.

Запускайте машину просто путем нажатия на курковый переключатель. Частота вращения машины возрастает при более сильном нажатии на курок. Машина останавливается при высвобождении переключателя.

Функционирование переключателя реверса (Рис. 6) ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

* Перед эксплуатацией всегда проверяйте направление вращения. * Изменяйте положение ползунка реверса только после того, как машина полностью остановился. Изменение направления вращения в процессе работы машины может вывести ее из строя.

Для изменения направления вращения в агрегат предусмотрен переключатель реверса. При перемещении ползунка со стороны А рабочий инструмент вращается по часовой стрелке, а со стороны В - против часовой стрелки. При нахождении ползунка в среднем положении курковый переключатель задействовать нельзя.

Изменение частоты вращения (Рис. 7)

Для изменения частоты вращения сначала выключите машину и затем переведите переключатель изменения частоты вращения в сторону "II" для получения быстрого хода или в сторону "1" для

получения медленного хода. Перед началом работы убедитесь, что переключатель изменения частоты вращения установлен в нужное положение. Используйте подходящую для предстоящей работы частоту вращения. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

* Всегда устанавливайте переключатель изменения частоты вращения в нужное положение полностью. Если машину эксплуатировать, когда переключатель изменения частоты вращения установлен в промежуточном положении между сторонами "1" и "II", она может выйти из строя. * Не пользуйтесь переключателем изменения частоты вращения в процессе работы машины. Она может от этого повредиться.

Регулировка момента сцепления (Рис. 8)

Регулирование момента сцепления допускается по 18 различным ступеням путем поворачивания регулировочного кольца - при этом указатель на регулировочном кольце указывает на цифры, имеющиеся на корпусе машины. Момент минимален, когда указатель стоит против цифры 1, и максимален, когда указатель направлен на отметку "сверло". Муфта будет проскальзывать с различными уровнями момента сцепления, когда указатель устанавливается на цифры от 1 до 5. Дизайн муфты таков, что она не проскальзывает, когда указатель находится в положении отметки "сверло".

Перед настоящей эксплуатацией завинтите в заготовку или в однотипный материал винт-образец, чтобы обеспечить правильный момент сцепления для предстоящей работы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Когда указатель направлен между двумя цифрами шкалы, регулировочное кольцо не фиксируется. * Не эксплуатируйте машину, когда регулировочное кольцо установлено между цифрой 5 и отметкой "сверло". Машина может повредиться.

Порядок завинчивания (Рис. 9)

Установите наконечник поводка в головку винта и придавите машиной. Медленно запустите машину и постепенно увеличивайте частоту вращения. Как только муфта начнет проскальзывать, т.е. включится, отпустите курок.. ПРИМЕЧАНИЕ:

* Убедитесь, что поводок установилась прямо в шлиц головки винта, иначе винт и/или поводок могут повредиться.

* При завинчивании шурупов в древесину предварительно просверлите в заготовке направляющее отверстие. Это облегчит завинчивание и предотвратит растрескивание заготовки. См. нижеприведенную таблицу.

Номинальный диаметр шурупа (мм)     Рекомендуемое направляющее отверстие (мм) 3,1     2,0-2,2 3,5    2,2 - 2,5 3,8    2,5-2,8 4,5    2,9 - 3,2 4,8    3,1-3,4 5,1     3.3-3,6 5,5     3,7-3,9 5,8    4,0 - 4,2 6,1     4,2-4,4

* Если машина эксплуатируется непрерывно, вплоть до полной разрядки аккумуляторной батареи, дайте машине охладиться в течение 15 минут, прежде чем продолжить работу с новой батареей.

Порядок сверления

Сначала поверните регулировочное кольцо таким образом, чтобы его указатель был направлен на отметку "сверло". Далее выполните следующие действия. * Сверление по древесине

При сверлении по древесине оптимальные результаты достигаются с использованием сверл по дереву, оснащенных направляющим шурупом-наконечником.. Направляющий шуруп-наконечник облегчает сверление, подавая сверло в заготовку. * Сверление по металлу

Во избежание проскальзывания сверла при начале сверления отверстия накерните просверливаемое место кернером и молотком. Установите наконечник сверла в накерненную точку и приступите к сверлению.

При сверлении по металлу используйте смазочно-охлаждающую жидкость. Исключениями являются чугун и латунь, обрабатываемые всухую.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

* Слишком сильное надавливание на машину не ускоряет процесс сверления. Напротив, приложение избыточного давления лишь повреждает наконечник сверла и ослабляет его производительность, сокращая при этом и срок службы машины.

* В момент просверливания сквозь заготовку на машину/сверло воздействует огромная сила. Крепко держите машину и следите, когда сверло покажется с другой стороны заготовки. * Заклинившееся сверло легко можно высвободить, поменяв направление вращения с помощью переключателя реверса на обратный ход (наружу). Учтите, что сверло выйдет наружу резко, поэтому держите машину прочным захватом.

* Мелкие заготовки всегда закрепляйте в тисках или в аналогичном зажимном устройстве. * Если машина эксплуатируется непрерывно, вплоть до полной разрядки аккумуляторной батареи, дайте машине охладиться в течение 15 минут, прежде чем продолжить работу с новой батареей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Перед началом работ по техническому обслуживанию машины следует убедиться, что машина остановлена и аккумуляторная батарея отсоединена.

Замена угольных щеток (Рис. 10 и II)

Когда достигается предельный износ угольных щеток, щетки подлежат замене. Замену щеток всегда следует производить попарно.

В целях поддержания эксплуатационной надежности и безопасности агрегата ремонтные работы и прочие мероприятия по техническому обслуживанию и регулировке должны выполняться исключительно уполномоченным сервис центром фирмы Makita.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На оборудование фирмы Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В случае возникновения повода для рекламации просим выслать машину в не разобранном виде вместе с прилагаемым ГАРАНТИЙНЫМ СЕРТИФИКАТОМ местному дилеру или в сервис-центр фирмы Makita.