MAKITA

# ДРЕЛЬ   6408, 6410

# Руководство по эксплуатации

# Экспликация общего вида

- Быстрозажимной патрон

- Торцовый ключ для зажимного патрона

- Затянуть

- Рукав

- Кольцо

- Курок включения

- Кнопка фиксации

- Рычаг переключения вращения

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель                         6408         6410

Мощность , Вт                   530               350

Характеристики для сверления

Сталь, мм                        10                10

Дерево, мм                       25                25

Частота вращения (об/мин)     0-2,500            0-2,200

Патрон, мм                       10                10

Масса нетто, кг                 1,4                1,4

Примечание               управляющая      управляющая

электроника      электроника

*Ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок мы оставляем за собой право на изменение приведенных в инструкции технических характеристик без предварительного уведомления.

*ВНИМАНИЕ! Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной страны.

# Электропитание

Напряжение в сети электропитания должно соответствовать параметрам, указанным на паспортном шильдике машины. Машина может эксплуатироваться только на однофазном переменном токе. Она имеет двойную защитную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами и поэтому допускается ее подключение к незаземленной штепсельной розетке.

# Инструкции по технике безопасности

Раби собственной безопасности прочтите нижеслудующие инструкции

# ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Всегда следите, чтобы у вас была прочная опора под ногами. Начиная работу нна высокорасположенных объектах, убедитесь, что внизу никого нет.

- Держите машину крепко.

- Не дотрагивайтесь руками до вращающихся частей.

- При сверлении стен, полов или любых других мест, где может иметься скрытая электропроводка под напряжением, НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ НИ ДО КАКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ МАШИНЫ, В ЧАСТНОСТИ, ДО ЗАЖИМОВ ПАТРОНА! Держите ее только за изолированные поверхности захвата во избежание поражения электрическим током при случайном попадании на электропровода под напряжением.

- Не оставляйте машину работающей без присмотра. Задействуйте машину только крепко держа ее в руках.

- Не дотрагивайтесь до сверла, заготовки и стружек непосредственно после работы; они могут быть сильно разогретыми и обжечсь вашу кожу.

# СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

# ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКТПЛУАТАЦИИ

# Монтаж и демонтаж сверла

Внимание:Перед монтажем или демонтажем сверла всегда убеждайтесь, что машина отключена и отсоединена от источника электропитания.

# Для 6407

Вставьте сверло как можно дальше в зажимной патрон. Затяните зажимной патрон вручную. Вставьте торцовый ключ в каждое из трех отверстий и затяните по часовой стрелке. Затяжка во всех трех отверстиях должна быть равной. Демонтаж сверла производится поворотом торцового ключа против часовой стрелки лишь в том отверстии, после чего зажимной патрон разводится вручную. После использования торцового ключа верните его на прежнее место.

# Для 6408

Держите кольцо и поворачивайте рукав против часовой стрелки, чтобы открыть зажим патрона. Вставьте сверло в патрон как можно глубже. Крепко держите кольцо и поворачивайте рукав по часовой стрелке, чтобы закрутить патрон. Для извлечения своерла держите кольцо и поворачивайте рукав против счасовой стрелки.

# Использование переключателя

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Прежде чем подключить машину к сети электропитания, проверьте функционирование переключателя. Нажмите на него и убедитесь, что он возвращается в положение OFF.

Запуск машины производится нажатием на курок. Скорость вращение сверла зависит от силы нажатия на курок. Отпустите курок для выключения машины. Для длительных операций нажмите на курок и зафиксируйте его с помощью кнопки фиксации. Для выключения полностью утопите курок и потом отпустите его.

# Переключение направления вращения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Перед сверлением всегда проверяйте направление вращения сверла.

- Использование переключателя направления сверления возможно только при полностью остановленной машина. Изменение направления сверления в процессе работы может нанести вред машине.

# Порядок сверления

*Сверление по древесине

При сверлении по древесине оптимальные резуотаты достигаются с использованием сверл по дереву, оснащенных направляющим шурупом-наконечником. Направляющий шуруп-наконечник облегчает сверление, подавая сверло в заготовку.

# *Сверление по металлу

Во избежании проскальзывания сверла при начале сверления отверстия накерните просверливаемое месло кернером и молотком. Установите наконечник сверла в накерненную точку и приступите к сверлению. При сверлении по металлу используйте смазочно-охлаждающую жидкость. Исключениями являются чугун и латунь, обрабатываемые всухую.

# ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Слишком сильное надавливание на машину не ускоряет процесс сверления. Напротив, приложение избыточного давления лишь повреждает наконечник сверла и ослабляет его производительность, сокращая при этом срок службы машины.

- В момент просверливания сквозь заготовку на машину/сверло воздействует огромная сила. Крепко держите машину и следите, когда сверло покажется с другой стороны заготовки.

- Заклинившееся сверло легко можно высвободить, поменяв направление вращения с помощью переключателя реверса на обратный ход (наружу). Учтите, что сверло выйдет наружу резко, поэтому держите машину почным захватом.

- Мелкие заготовки всегда закрепляйте в тисках или в аналогичном зажимном устройстве.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Перед началом работ по техническому обслуживанию машины следует убедиться, что машина выключена и штепсельная вилка отсоединена от розетки.

В целях поддержания эксплуатационной надежности и безопасности машины ремонтные работы и прочие мероприятия по техническому обслуживанию и регулировке должны выполняться исключительно уполномоченным севис-центром фирмы Marita.

# ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На оборудовании фирмы Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В случае возникновения повода для рекламации просим выслать машину в неразобранном виде вместе с прилагаемым ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ местному дилеру или с сервис-центр фирмы Makita.