# МАГАЗИННЫЙ ШУРУПОВЕРТ 6833/6834

Условные обозначения:

| стопор ограничитель глубины закручивания шкала установки глубины завинчивания корпус магазинного механизма около 5 мм установочное колесико магазинная камера шурупная лента | шурупная направляющая положение шурупа разблокировочная кнопка подвесной зажим кнопка блокировки выключателя от случайного включения рычажный выключатель реверсирующий переключатель | барашковый винт отверточная вставка пылезащитная манжета подшипник скольжения стена удлинитель рукоятки предел износа отвертка колпачок щеткодержателя |
| --- | --- | --- |

| Технические параметры Модель шурупы для скоростного вкручивания число оборотов на холостом ходу (об/мин) общая длина вес | 6833 4 мм х 25 мм – 41 мм 4 700 364 мм 1,9 кг | 6834 4 мм х 25 мм – 57 мм 2 800 396 мм 1,9 кг |
| --- | --- | --- |

# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- При работе никогда не прикасайтесь к металлическим частям магазинного  шуруповерта, а держите машину только за изолированные части рукоятки во избежание возможного удара током.

- При работе под ногами должна быть прочная опора, а поза должна быть устойчивой. Следите за сохранением равновесия. При работе на высотных объектах следите, чтобы внизу никого не было

- Крепко держите машину.

- Во время эксплуатации машины не прикасайтесь к движущимся частям.

- Включенную машину  никогда не выпускайте из рук. Включайте машину только тогда, когда держите ее в руках.

- Не дотрагивайтесь до инструмента или заготовки сразу после работы во избежание возможного ожога.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Установка  ограничителя  глубины закручивания  (рис. 1)

Для модели 6833 предусмотрены 3, а для модели 6834  предусмотрены 5 различных фиксированных положений ограничителя глубины. Нажмите на фиксатор и установите ограничитель на нужную длину шурупа. Установочное значение на шкале совместите с верхним краем корпуса.

| регулируемое значение | диапазон вариантов длины шурупов |
| --- | --- |
| 25/28 | 25 – 28 |
| 32 | 28 – 35 |
| 40 | 35 – 41 |
| *51 | 41 – 51 |
| *57 | 51 – 57 |

Установка глубины закручивания (рис. 2)

Нажмите на ограничитель глубины до упора. Вращайте установочное колесико, пока  отверточная вставка не будет выступать примерно на 5 мм из ограничителя глубины. Выполните пробное закручивание. Если головка шурупа выступает из поверхности заготовки, поверните установочное колесико в направлении А. Если головка шурупа утоплена слишком глубоко, поверните установочное колесико в направлении В.

Вставление  шурупной ленты (рис. 3 и 4)

Шурупную ленту протяните через шурупную направляющую и протолкните ее сквозь магазинную камеру до  тех пор, пока первый шуруп не окажется в позиции  для ввинчивания.

Снятие шурупной ленты (рис. 5 и 6)

Вытащите ленту в направлении, указанном стрелкой. При нажатом фиксаторе можно вытащить ленту в направлении, противоположном указанному стрелкой.

Подвесной зажим (рис. 7)

Подвесной зажим позволяет носить машину на поясе. Он может крепится с любой стороны машины. Приподняв зажим в направлении, указанном стрелкой, можно его снять. Чтобы закрепить зажим, надо нажать на него до появления щелчка.

Функционирование выключателя (рис. 8)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем включить машину в сеть, убедитесь, что выключатель исправен и при отпускании возвращается в положение «AUS» («выключено»).

Машина включается нажатием выключателя. При отпускании выключателя машина выключается Для продолжительной работы нажмите одновременно выключатель и кнопку блокировки от случайного включения. Для разблокировки нажмите и отпустите рычаг выключателя.

### Реверсирующий переключатель  (рис. 8)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед началом работы всегда проверяйте направление вращения.

- Изменяйте направление вращения только после того, как  машина полностью остановится. В противном случае машина может выйти из строя.

Машина снабжена реверсирующим переключателем. Вращение по часовой стрелке устанавливается нажатием на переключатель сверху (FWD), а вращение против часовой стрелки – нажатием на переключатель снизу (REV)

Шурупы (рис. 9)

Машина включается нажатием выключателя с одновременным нажатием кнопки блокировки. Держа машину под прямым углом к заготовке, надавите на головную часть машины. Шуруп автоматически переместится в позицию для ввинчивания и ввинтится в заготовку.

Важно:

- Не включать машину без шурупов, так как это ведет к повреждению заготовки.

- Если затруднено управление магазинной камерой, нанесите методом распыления пленку смазки, не содержащую масло (восковой спрей, тефлоновый спрей). Никогда не смазывать магазинную камеру консистентной смазкой

Монтаж и демонтаж отверточной вставки (рис. 10 и 11)

Важно:

Перед монтажом или демонтажем убедитесь, что  машина выключена и отключена от сети.

Ослабьте барашковые гайки, крепящие корпус магазина, и вытащите корпус магазина в направлении, указанном стрелкой. Прижмите пылезащитную манжету к подшипнику скольжения и вытащите отверточную вставку. Если не удается придвинуть манжету к подшипнику, сделайте повторную попытку, слегка поворачивая отвертку.

Чтобы установить  отверточную вставку, введите отвертку, слегка вращая ее, в зажимный патрон. После монтажа попытайтесь потянуть за отвертку, чтобы убедиться, что отвертка сидит безупречно.

Вкручивание шурупов в углах (рис. 12)

Машина позволяет вкручивать шурупы на расстоянии 15 мм от угла, как показано а рис. 12.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

При вкручивании  шурупов на расстоянии менее 15 мм от угла или тогда, когда ограничитель глубины касается стены, можно повредить головку шурупа, кроме того это может привести к преждевременному износу отверточной вставки, а также  к неправильному креплению шурупов   и неисправности машины.

Удлинитель рукоятки (принадлежности) (рис. 13)

Удлинитель рукоятки позволяет стоя вкручивать винты в пол.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы убедитесь, что выключатель стоит в положении «выключено», а сетевая вилка вытащена из розетки.

Замена угольных щеток (рис. 14 и 15)

Когда износ угольных щеток достигнет  установленного предела, они подлежат замене. Замену щеток всегда следует производить попарно.

В целях поддержания эксплуатационной надежности и  безопасности работы машины все ремонтные и  профилактические мероприятия должны выполняться исключительно в мастерских или на станциях техобслуживания фирмы Макита.