# УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

# 6904VH      6951

# 6905H         6906

Условные обозначения:

| кольцо круглого сечения сменная головка к торцовому ключу стопорный штифт | рычажный выключатель вращение по часовой стрелке вращение против часовой стрелки | реверсирующий переключатель регулятор числа оборотов |
| --- | --- | --- |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель Функциональные возможности стандартные шурупы машинные шурупы высокопрочные шурупы шурупы для дерева саморежущие шурупы Число оборотов холостого хода Число ударов на холостом ходу Макс. крутящий момент Общая длина Вес | 6904VH 10мм – 16мм 10мм – 12мм 6 мм х 100мм 6 мм 2-ой заход: 0-2400об/мин 1-ый заход: 0-2100об/мин 2-ой заход: 0-3000уд/мин 1-ый заход: 0-2500уд/мин 2-ой заход: 200 Нм 1-ый заход: 150 Нм 265 мм 1,8 кг | 6905H 12мм – 20мм 12мм – 16мм 2 200 2 600 300 Нм 275 мм | 6951 6мм – 12мм 4 мм- 8мм 6мм – 12мм 0 – 2 200 0 – 3 000 1000 кг ·см 239 мм 1,3 кг | 6906 1 700 1 600 300 Нм 5 кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Электропитание

Сетевое напряжение должно соответствовать напряжению, указанному на паспортном шильдике. Машина может работать только на однофазном  переменном токе. Она имеет двойную защитную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами и поэтому допускается ее подключение к незаземленной штепсельной розетке.

# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Всегда одевайте на время работы защитные наушники.

- Перед монтажом вставного торцового ключа тщательно проверьте его на степень износа, наличие трещин или других повреждений

- Крепко держите машину.

- При работе под ногами должна быть прочная опора, а поза должна быть устойчивой. Следите за сохранением равновесия. При работе на высотных объектах следите, чтобы внизу никого не было

- Правильный крутящий момент зависит от длины и типа шурупа  Проверьте крутящий момент динамометрическим ключом.

- При сверлении в стенах, полах или других местах,  где  существует опасность просверлить скрытую электропроводку, держите машину только за изолированные части ручки и не дотрагивайтесь до металлических частей во избежание удара током.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Выбор  вставного торцового ключа

Используйте для закручивания шурупов и гаек торцовые ключи соответствующего размера. Не соответствие размеров ведет к искажению крутящего момента и повреждению как ключа, так и головки шурупа.

### Монтаж сменного торцового ключа (рис. 1)

Важно:

Перед монтажом или демонтажем убедитесь, что машины отключена от сети.

Удалите  кольцо  из паза  ключа и вытащите стопорный штифт. Насадите торцовый ключ на четырехгранник шпинделя машины так, чтобы отверстия в четырехграннике и ключе совпадали. Закрепите ключ с помощью стопорного штифта  и кольца. Демонтаж выполняется в обратном порядке.

Функционирование выключателя (рис. 2)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Прежде чем включить машину в сеть, убедитесь, что выключатель исправен и при отпускании возвращается в положение «выключено».

Число оборотов повышается при более сильном нажатии на  выключатель. Для включения машины нажмите на выключатель, для выключения отпустите выключатель.

Реверсирующий переключатель

Для 6904VH (рис. 3)

Переключатель служит для изменения направления вращения. Вращение по часовой стрелке устанавливается при нажатии на переключатель сверху, а против часовой стрелки – при нажатии на переключатель снизу.

Для 6905H (рис. 4)

Вращение по часовой стрелке устанавливается нажатием на переключатель справа. а против часовой стрелки – нажатием на переключатель слева.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Перед началом работы всегда проверяйте направление вращения.

- Никогда не меняйте направление вращения до тех пор, пока двигатель не остановится во избежание поломки машины.

Регулятор числа оборотов (рис. 5)

#### Только для 6905Н

Для получения высоких оборотов установите регулятор в положение «Н», а для получения низких оборотов – в положение «L».

### Обслуживание

Правильный крутящий момент зависит от размера и прочности шурупа. Ниже приведенная диаграмма показывает соответствующие зависимости.

Для 6904VH

Простой шуруп

Высокопрочный шуруп

Для 6905Р

Стандартный шуруп

Высокопрочный шуруп

Крепко держа машину, установите ключ на шуруп или гайку. Затяните резьбовое соединение с учетом времени закручивания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Машину держите под прямым углом к резьбовому соединению. и не прикладывайте чрезмерного усилия.

- Слишком высокий крутящий момент может привести к повреждению резьбового соединения.

После процесса закручивания необходимо динамометрическим ключом проверить  крутящий момент и при необходимости подтянуть. Крутящий момент зависит от многих факторов, например:

- 1 Сетевое напряжение

Падение напряжения или слишком низкое напряжение снижают максимальный крутящий момент.

- Сменный торцовый ключ

- Несоответствие размеров ключа и резьбового соединения снижает крутящий момент.

- Сильно изношенный ключ снижает крутящий момент.

- Шурупы

- Крутящий момент у однотипных шурупов зависит от диаметра шурупа.

- Длина и тип шурупа определяют при равном диаметре крутящий момент.

- При использовании шарнирных соединений, удлинителей и т.п. крутящий момент снижается. Компенсировать это можно увеличением времени закручивания

- На крутящий момент влияют также обслуживание машины и вид обрабатываемого материала.

### Использование адаптера лезвия

#### Только для 6904Н

Насадите адаптер (специальные принадлежности) на четырехгранник шпинделя. Вставьте в адаптер лезвие шуруповерта. При закручивании  надавливайте на машину.  Медленно запустите машину и постепенно повышайте число оборотов. Отпустите выключатель, когда шуруп будет вкручен полностью.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте инструменты и шурупы соответствующих размеров и типов.

- Машина должна быть направлена прямо на головку шурупа.

- При вкручивании шурупов в дерево нужно сделать предварительное отверстие для облегчения закручивания и предотвращения растрескивания заготовки. Диаметр предварительного отверстия должен быть несколько меньше диаметра шурупа. предварительно