# MAKITA

ЭПИЦИКЛИЧЕСКАЯ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ РУЧНАЯ МАШИНА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 9036,  9046, BO 3700

# Экспликация общего вида

- зажим

- щлифовальная шкурка

- фиксатор

- включающий курок

- прокалывающая пластина

МОДЕЛЬ_______________9036__________9046_________BO3700

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

# Размер платика _____93 мм х 185 мм_________115 х 229 мм________93 х 185 мм

число энициклов в минуту _12,000____________6,000_______________12,000

общая длина __________238 мм_________________290 мм______________238 мм

масса нетто _____________1,4 кг_______________3,0 кг_____________1,4кг

*ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-кострукторских разработок мы оставляем за собой право на изменение в инструкции технических характеристик без предварительного уведомления.

*ВНИМАНИЕ! Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной страны.

# Электропитание

Напряжение в сети электропитания должно соответствовать параметрам, указанным на паспортном шильдике машины. Машина может эксплуатироваться только на однофазном переменном токе. Она имеет двойную защитную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами и поэтому допускается ее подключение к незаземленной штепсельной розетке.

# Инструкции по технике безопасности

# Ради собственной безопасности прочтите нижеследующие инструкции.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- крепко держите машину

- не оставляйте оборудование включенным. Управляйте машиной только тогда, когда она находится у вас в руках

- эта машина не водостойка, поэтому не используйте воду на рабочей поверхности.

# СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

# ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Монтаж и демонтаж шлифовальной шкурки

ВНИМАНИЕ: Перед демонтажем или монтажом шлифовальной шкурки всегда убеждайтесь, что машина отключена и штепсельная вилка отсоединена от сети электропитания.

Нажмите на зажим. Вставьте конец бумаги в зажим, выравнивая края бумаги только параллельно с краями основания. Отпустите зажим. Повторите это процесс для другого конца основы, поддерживая соответственное натяжение бумаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После вынимания бумаги убедитесь, что зубчики зажима хорошо ее держат. В противном случае бумага выпадет и вы не сможете ровно отшлифовать поверхность.

# Включение машины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: До включения в сеть убедитесь, что включающий курок находится в положении «OFF».

Чтобы включить машину просто нажмите на курок. Отпустите курок, чтобы остановить машину. Для длительных операций нажмите на курок а затем нажмите на фиксатор.  Чтобы отключить машину при нажатом фиксаторе, нажмите полностью на курок а потом отпустите его.

# Порядок работы

Крепко держите машину. Включите машину и дождитесь пока она наберет полную скорость. Потом мягко поместите машину на обрабатываемую заготовку. Следите, чтобы основание машины все время было параллельно поверхности обрабатываемой заготовки. Чрезмерное давление может разрушить шлифовальную бумагу и сократить жизнь машины.

# ПРЕДПРЕЖДЕНИЕ:

- не закрывайте выходное отверстие мотора пальцем или рукой.

- никогда не включайте машину без шлифовальной бумаги.

Для удаления продуктов обработки при помощи пылесоса выполните следующее:

проколите в установленной шлифовальной бумаге отверстия при помощи прокалывающей пластины из комплекта;

удалите пробку с патрубка для отвода пыли и подсоедините пылесос к вашей машине. Не забудьте прочитать инструкцию по пользованию пылесосом.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Перед началом работ по техническому обслуживанию машины, выполняемых пазовой фрезой, следует убедиться, что машина выключена и штепсельная вилка отсоединена от розетки.

В целях поддержания эксплуатационной надежности и безопасности машины ремонтные работы и прочие мероприятия по техническому обслуживанию и регулировке должны выполняться исключительно уполномоченным севис-центром фирмы Marita.

# ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На оборудовании фирмы Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В случае возникновения повода для рекламации просим выслать машину в неразобранном виде вместе с прилагаемым ГАРАНТИЙНЫМ СЕРТИФИКАТОМ местному дилеру или с сервис-центр фирмы Makita.