МАКИТА  ШЛИФОВАЛЬНАЯМАШИНА ПОД

УГЛОМ

РУЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ПОД УГЛОМ МАК1ТА РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

115мм 9527

125мм 9528

Экспликация общего вида

1 - Кожух шлифовального круга

2 - Подшипниковый узел 3-Винт

4 - Стопорная гайка

5 - Шлифовальный круг

6 - Внутренний фланец 7 - Шпиндель

8 - Гаечный ключ под стопорную гайку

9 - Фиксатор оси

10 - Рубильник

11 - Щеткодержатель

12 - Отвертка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель                                                                         9527            9528

Диаметр шлифовального круга                            115мм             125мм
Частота вращения на холостом ходу (об/мин)   11000              11000
Общая длина                                                              305 мм          305мм
Масса нетто                                                                 1,5кг             1,5кг

* Ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок мы оставляем за собой право на изменение приведенных в инструкции технических характеристик без предварительного уведомления.

* ВНИМАНИЕ: Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной страны.

Электропитание

Напряжение в сети электропитания должно соответствовать параметрам, указанным на паспортном шильдеке машины. Машина может эксплуатироваться только на однофазном переменном токе. Она имеет двойную защитную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами и поэтому допускается ее подключение к незаземленной штепсельной розетке.

Инструкции по технике безопасности Ради собственной безопасности прочтите нижеследующие инструкции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прежде чем выполнять работы по техническому обслуживанию и уходу за машиной, всегда проверяйте, выключена ли она и отсоединена ли от штепсельной розетки.

2. Следите, чтобы защитные приспособления машины оставались на своих местах.

3. Используйте только такие шлифовальные диски, максимальная эксплуатационная частота вращения которых по крайней мере не меньше частоты вращения машины на холостом ходу (No Load RPM), указанной на паспортном шильдеке.

При использовании шлифовальных кругов с вдавленной центральной частью убедитесь, что такой круг армирован стекловолокном.

4. Перед началом эксплуатации тщательно осмотрите шлифовальный круг на предмет наличия трещин. Круг, имеющий трещины или разломы, подлежит немедленной замене.

5. Используйте только фланцы, определенные для данной машины.

6. Не повреждайте шпиндель, фланец (особенно монтажную поверхность) и стопорную гайку. Повреждение этих частей может вызвать поломку шлифовального круга.

7. Не дотрагивайтесь до вращающихся частей.

8. Перед запуском машины убеждайтесь, что шлифовальный круг не касается заготовки.

9. Прежде чем коснуться машиной заготовки, дайте машине поработать некоторое время вхолостую, чтобы развить свою полную частоту вращения. Следите за вибрациями и качаниями шлифовального круга, которые указывают на неправильность монтажа или на разбалансированность круга.

10. Для выполнения определенных шлифовальных операций используйте только круг с соответствующей этим операциям поверхностью.

11. Остерегайтесь летящих искр. Держите машину таким образом, чтобы искры летели пучком в сторону, противоположную от Вас и других находящихся рядом лиц или легковоспламеняющихся материалов.

12. Не дотрагивайтесь до заготовки сразу после шлифования, она может быть очень горячей и обжечь Вам кожу.

13. На время работы всегда надевайте защитные очки и средства защиты слуха.

14. Держите машину таким образом, чтобы в процессе эксплуатации шнур электропитания оставался за машиной.

15. Если в помещении для работы очень высокая температура и большая влажность или если там имеется обладающий электропроводностью мусор, в целях обеспечения безопасности пользуйтесь прерывателем по короткому замыканию (30 мА).

16. Не применяйте машину для шлифования каких бы то ни было асбестосодержащих материалов. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Закрепление кожуха шлифовального круга (Рис. 1)

Установку кожуха шлифовального круга производите таким образом, чтобы выступ на ленте кожуха круга попал в углубление в подшипниковом узле. Затем поверните кожух круга на 180о. Как следует затяните винт.

Боковая ручка (вспомогательная рукоятка) (Рис. 2) Ради собственной безопасности всегда используйте боковую ручку. Боковая ручка может быть закреплена в любом из трех различных положениях с боков машины.

Монтаж и демонтаж шлифовального круга (Рис. 3 и 4) Внимание: Перед монтажом или демонтажем шлифовального круга всегда убеждайтесь, что машина остановлена и штепсельная вилка отсоединена от сети электропитания. Установите внутренний фланец на шпиндель. Подгоните шлифовальный круг по внутреннему фланцу и завинтив стопорную гайку, закрепите круг на шпинделе. Для затягивания стопорной гайки нажмите на фиксатор оси, чтобы воспрепятствовать вращению шпинделя, после чего затяните стопорную гайку специальным гаечным ключом. Предостережение: Ни в коем случае не пытайтесь в процессе вращения шпинделя разблокировать фиксатор оси и снять шлифовальный круг.

Запуск и останов (Рис. 5)

ВНИМАНИЕ: Перед подключением вилки к штепсельной розетке убедитесь, что машина остановлен и переключатель срабатывает безупречно, возвращаясь в положение "О" при переводе рубильника в сторону "О".

Запуск машины производится путем нажатия рубильника вниз с переводом в положение "О" и последующего отжатия в положение "1". Останов происходит при нажатии рубильника вниз в сторону "О".

Порядок шлифования (Рис. 6)

Направьте шлифовальный круг или его кромку под углом 150-300 к поверхности заготовки. В период приработки нового круга не перемещайте машину в направлении В, иначе круг врежется в заготовку. После скругления кромки круга в процессе эксплуатации круг можно будет подавать в обоих направлениях А и В. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

* Ни в коем случае не допускается надавливание на машину с излишней силой. Достаточное для работы давление оказывает собственная масса машины. Надавливание и избыточное давление подачи могут привести к разрушению круга.

* Продолжение эксплуатации изношенного круга может привести к растрескиванию круга, в результате чего могут быть причинены серьезные травмы. Шлифовальный круг не рекомендуется использовать после его износа в модели 9527 до 75 мм в поперечнике.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Перед мероприятиями по техническому обслуживанию и уходу за машиной следует убедиться, что машина выключена и штепсельная вилка отсоединена от розетки.

Замена угольных щеток (Рис. 7)

Когда достигается предельный износ угольных щеток, машина останавливается автоматически. В этом случае всегда следует производить замену щеток попарно. Всегда используйте одинаковые угольные щетки.

В целях поддержания эксплуатационной надежности и безопасности машины ремонтные работы и прочие мероприятия по техническому обслуживанию и регулировке должны выполняться исключительно уполномоченным сервис центром фирмы Makita.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На оборудование фирмы Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В случае возникновения повода для рекламации просим выслать машина в не разобранном виде вместе с прилагаемым ГАРАНТИЙНЫМ СЕРТИФИКАТОМ местному дилеру или в сервис-центр фирмы Makita.