# ЩЕТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА   9741

Условные обозначения:

| торцовый ключ для внутренних шестигранников шпиндель валковая щетка торцовый ключ для внутренних шестигранников приводной вал паз | поводковый палец барашковая гайка направляющий ролик колпачок патрубок для подключения пылесоса адаптер пылеотсоса выключатель | кнопка блокировки выключателя от случайного включения вспомогательная рукоятка рукоятка предел износа отвертка колпачок щеткодержателя |
| --- | --- | --- |
| Технические параметры Модель размеры щетки число оборотов на холостом ходу габариты вес нетто | 9741 100 х 120 мм 3500 об/мин 310 х 185 х 182 мм 4,2 кг |

# Электропитание

Сетевое напряжение должно соответствовать напряжению, указанному на паспортном шильдике. Машина может работать только на однофазном  переменном токе. Она имеет двойную защитную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами и поэтому допускается ее подключение к незаземленной штепсельной розетке.

### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом работы удалите с заготовки гвозди, винты и прочие посторонние предметы.

- Надежно закрепите заготовку.

- Во время работы не надевайте перчаток.

- Крепко держите машину.

- Во время эксплуатации машины не прикасайтесь к движущимся частям.

- Включенную машину  никогда не выпускайте из рук. Машина не рассчитана на  стационарную установку.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Монтаж и демонтаж валковой щетки (рис.1 и 2 )

Важно:

Перед монтажом или демонтажем  щетки убедитесь, что машина выключена и сетевая вилка вынута из розетки.

Для демонтажа щетки приводной вал отвинтите гаечными ключами по часовой стрелке (внимание: левая резьба!). Поворачивая вал гаечным ключом, одновременно удерживайте шпиндель, не давая ему вращаться. Вытащите приводной вал и снимите щетки.

Монтаж выполняется в обратном порядке. При этом поводковые пальцы должны зайти в паз щетки.

Установка направляющего ролика (рис.3)

Направляющий ролик служит для ограничения глубины шлифования. Для установки ролика поставьте машину на гладкую поверхность и ослабьте барашковую гайку. Направляющий ролик расположите примерно на 2 мм выше поверхности заготовки. Затяните барашковую гайку.

Монтаж пылеотсоса (рис.4)

Для подключения наружного пылеотсоса снимите колпачок и прикрепите адаптер пылеотсоса к вытяжному патрубку. Шланг пылеотсоса можно подсоединить к адаптеру.

Выключатель (рис.5)

Осторожно:

Прежде чем включить машину в сеть, убедитесь, что выключатель исправен и при отпускании возвращается в положение «выключено».

Машина включается нажатием выключателя. При отпускании выключателя машина выключается Для продолжительной работы нажмите одновременно выключатель и кнопку блокировки от случайного включения. Для разблокировки нажмите и отпустите рычаг выключателя.

## Порядок работы (рис.6)

Держите машину обеими руками (используйте основную и вспомогательную рукоятки). Передвигайте машину по поверхности заготовки назад и вперед, слегка надавливая на заготовку.

Осторожно:

При включении и выключении машины не прикасайтесь к поверхности заготовки, поскольку существует вероятность отдачи, а значит опасность травмы. Кроме того может быть повреждена заготовка.

Не допустимо надавливание на машину с излишним усилием. Чрезмерное  надавливание ведет к перегрузке машины и щетки, что может привести к их повреждению,  не повышая при этом качества обработки и не ускоряя рабочего процесса.

### ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед началом работы убедитесь, что выключатель стоит в положении «выключено», а сетевая вилка вытащена из розетки.

Замена угольных щеток (рис. 7 и 8)

Когда износ угольных щеток достигнет  установленного предела, они подлежат замене. Замену щеток всегда следует производить попарно.

В целях поддержания эксплуатационной надежности и  безопасности работы машины все ремонтные и профилактические мероприятия должны выполняться исключительно в мастерских или на станциях техобслуживания фирмы Макита.