ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

9910, 9911

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Экспликация общего вида

- Рычажок

- Стальная пластина

- Стопорный винт

- Мешок для пыли

- Фланец выхода пыли

- Кнопка фиксации

- Переключатель

- Шкала скорости движения ленты

- Скобки

- Граница износа

- Защитное покрытие

- Отвертка

- Колпачок щеткодержателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель                                                                      9910                             9911

Размер шлифовальной шкурки    .............. 76мм х 457мм...........76мм х 457мм

Скорость движения ленты в минуту        .........270м.............................75-270ì

Общая длина    ......................................................262мм........................262мм

Масса нетто      .......................................................2,6êã............................2,6êã

* Ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок мы оставляем за собой право на изменение приведенных в инструкции технических характеристик без предварительного уведомления.

* ВНИМАНИЕ! Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной страны.

Электропитание

Напряжение в сети электропитания должно соответствовать параметрам, указанным на паспортном шильдеке машины.. Машина может эксплуатироваться только на однофазном переменном токе. Она имеет двойную защитную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами и поэтому допускается ее подключение к незаземленной штепсельной розетке.

Инструкции по технике безопасности Ради собственной безопасности прочтите нижеследующие инструкции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Держите машину только за изолированные ручки, для того, чтобы при случайном контакте с электропроводкой не получить удар током.

- Держите машину крепко двумя руками.

- До включения машина не должна касаться рабочей поверхности.

- Оберегайте руки от вращающихся частей машины.

- Не кладите машину включенной. Она может быть использована только тогда, когда вы ее держите.

- Машина не является водостойкой, поэтому не смачивайте водой поверхность заготовки.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж и демонтаж шлифовальной шкурки ( позиция 1)

Внимание: Перед монтажом или демонтажем шлифовальной шкурки всегда убеждайтесь, что машина отключена и штепсельная вилка отсоединена от сети электропитания.

Поверните зажимной рычаг против часовой стрелки. Вставьте конец шкурки в зажим и совместите отверстия в шкурке с отверстиями в платике. Затем закрепите шкурку, повернув зажимной рычаг обратно в исходное положение.

Примечание: Всегда пользуйтесь шлифовальной шкуркой типа "липучка" (Velcro). Ни в коем случае не используйте шлифовальную шкурку, чувствительную к воздействию давления. ( позиция 2 )

Юстировка шлифовальной ленты.  ( позиция 3 )

Устанавливайте ленту так, чтобы во время работы она находилась по центру. Иначе она может повреждаться в случае ее смещения.

Пылесборник (Рис. 4)

Для монтажа пылесборника совместите отметку — на впускном канале пылесборника с отметкой - -на пылепроводной трубке машины и соедините впускной канал с пылепроводной трубкой. Затем закрепите пылесборник на месте, повернув его по часовой стрелке. Для оптимального конечного результата опорожняйте пылесборник по заполнении его приблизительно наполовину. Демонтаж пылесборника производится в обратном порядке.

Включение ( позиция 5 )

Предупреждение

- Перед включением машины в сеть проверьте хорошо ли функционирует переключатель и возвращен ли он в позицию «OFF».

- Во время включения и выключения машина не должна контактировать с обрабатываемой поверхностью.

Запуск машины производится простым нажатием на курок. При необходимости непрерывной работы оттяните курок и после этого вожмите вниз кнопку фиксации. Машина, работающая в зафиксированном положении, останавливается путем оттягивания курка сначала в крайнее положение и его последующего отпускания.

Процесс работы ( позиция 6 )

Держите машину двумя руками потом включите ее и подождите пока она наберет полные обороты. Потом слегка коснувшись поверхности начинайте работу. Не давите на машину, ее собственного веса достаточно для оказания необходимого давления. В конце рабочего процесса отстраните машину от рабочей поверхности после чего выключите ее.

Шкала скорости вращения ленты ( позиция 7 )

Только для 9911

Скорость вращения ленты может колебаться от 75 м в мин до 270 м в мин. Скорость регулируется при помощи шкалы скорости вращения. Где 1- минимальное, а 6- максимальное количество оборотов. Это поможет вам выбрать желаемую скорость вращения ленты.

Предупреждение

Следите чтобы в начале работы на шкале скорости вращения не было выставлено максимальное число оборотов.

Скобы ( позиция 8 )

При работе с машиной закрепляйте ее на верстаке при помощи двух скоб, как показано на рисунке 8.

Подключение к машине пылесоса или пылесборника.

При подключении пылесоса или пылесборника можно добиться более экологически чистой работы. Для подключения пылесоса Makita ( модель 406/431) используйте шланг толщиной 28мм. См оригинал.

Для подключения пылесоса модель 420 не нужно использовать шланг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением монтажных работ над машиной убедитесь, что курок включения возвращен в положение «OFF», а штепсельная вилка вынута из розетки.

Замена углеродных щеток     ( позиция 9, 10 и 11 )

Углеродные щетки, изношенные свыше предельной отметки, подлежат немедленной замене.

В целях поддержания эксплуатационной надежности и безопасности машины ремонтные работы и прочие мероприятия по техническому обслуживанию и регулировке должны выполняться исключительно уполномоченным севис-центром фирмы Ìakita.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На оборудовании фирмы Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В случае возникновения повода для рекламации просим выслать машину в не разобранном виде вместе с прилагаемым ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ местному дилеру или с сервис-центр фирмы Makita.