# ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

# ВО 5010,BO 5020,BO 5021

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 1 Шлифовальная бумага

2.Кромка

3.Пылесборник

4.Наконечник пылесборника

5.Выключатель

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ               BO 5010          BO 5020            BO5021

Диаметр шлифовальной тарелки        125мм              125мм                125мм

Число оборотов /мин                             12000              12000              4000-12000

Габариты/ длина х ширина х высота/  150х123х145 мм

Вес                                                               1,2 кг            1,4кг                  1,4кг

Фирма оставляет за собой право внесения незначительных технических изменений,связанных с появлением новейших достижений и открытий в области электротехники.

Технические данные могут также незначительно изменяться в зависимости от технических требований страны эксплуатации.

Включение в сеть:

Машина может быть использована только в сети переменного тока с однофазным напряжением

Машина отвечает всем требованиям европейских стандартов и может быть использована в сетях без заземления

Обрати внимание!

Изучай и читай эти инструкции перед использованием устройства.

Дополнительные правила техники безопасности:

1.Внимательно осмотрите и изучите машину.

2.Старайтесь не брать в руки неисправную машину. Использование неисправной машины может привести к травме.

3.Эту машину лучше не использовать для мокрого шлифования. А если этого нельзя избежать, то следите за тем , чтобы вода не попадала в двигатель.

4.Используйте для работы хорошо проветриваемые помещения.

# ОТНЕСИТЕСЬ К ЭТИМ УКАЗАНИЯМ ВНИМАТЕЛЬНО.

Инструкция по эксплуатации:

# Установка и снятие шлифовальной бумаги /рис.1/

Важно

Перед установкой или снятием бумаги убедитесь ,что машина выключена из сети.

Проверьте не прилип ли мусор к тарелке. Шлифбумага удерживается на тарелке липучками.Поэтому нужно следить , чтобы отверстия на шлифбумаге совпадали с отверстиями на тарелке.

Внимание:

Используйте бумагу только с липучками.

Не в коем случае не использовать прижимные шлифовальные шаибы.

# Установка пылесборника /рис.2 /

Мешок установить в наконечник пылесборника /поз.4 /, после чего повернуть на 360 градусов.Без установленного пылесборника , машину лучше не запускать.

Для снятия мешка-пылесборника необходимо проделать вышеописанные операции в обратном порядке.

Функция включения-выключения:

Перед  включением машины в сеть убедитесь , что выключатель стоит в положении выключено.Положение включено обозначается - 1, положение выключено соответствует - 0.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После включения машина почти моментально набирает обороты , и она готова к работе.Высокое число оборотов позволяет получать в результате поверхность не имеющую бороздок.Машина пригодна для шлифовки любых материалов.

# ВНИМАНИЕ

Избегайте оказывать повышенное давление для достижения повышенной производительности.