makita                                                                            УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

# DA6300

|  | Рабочая мощность | Число оборотов | Общая | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дерево | Сталь | на холостом ходу | длина | нетто |
|  | Стандартный бур | Кор. бур Стандартный | Само ввод. бур |  |  |  |  |
| Высота | 29мм | 38мм | 35мм | 13мм | 1200 в мин. | 330мм | 4,3 кг |
| Глубина | 38мм | 38мм | 118мм |  | 300 в мин | (410мм |  |

1. СОДЕРЖИТЕ РАБОЧУЮ ЗОНУ В ЧИСТОТЕ. Рабочие помещения и верстаки, где царит беспорядок, создают риск несчастного случая.

2. ИЗБЕГАЙТЕ ОПАСНОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ. Поддерживайте хорошее освещение рабочей зоны. Не работайте с ручными электроинструментами в сырых условиях и в помещениях с повышенной влажностью.

Не оставляйте ручные электроинструменты под дождем. Также не пользуйтесь ими поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей и газов.

3. БЕРЕГИТЕ МАШИНУ ОТ ДЕТЕЙ Все посторонние не должны допускаться к рабочей зоне ближе чем на безопасное расстояние.

4. КОГДА МАШИНА НЕ ЗАДЕЙСТВУЕТСЯ, храните ее в сухом месте, расположив высоко, или под замком вне пределом досягаемости детей.

5. НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ МАШИНУ. Наиболее оптимально и безопасно ручной электроинструмент производит обработку на предназначенной для этого мощности.

6. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. Не используйте маломощные машины для выполнения работ, требующих использования профессиональных машин. Не используйте инструменты для выполнения задач, для которых они не предназначены.

# 7. ОДЕВАЙТЕСЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ

Не носите слишком свободную (неприлегающую) одежду или украшения, которые могут зацепиться между подвижными частями. Резиновые перчатки и нескользящую обувь рекомендуется использовать при работе на открытом воздухе. Используйте головной убор для защиты длинных волос.

8. ВСЕГДА НОСИТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. Используйте также щиток, закрывающий лицо, или пылезащитную повязку, если при работе образуется много пыли.

# 9. НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ

Ни в коем случае не носите машину за шнур питания и не отсоединяйте штепсельную вилку шнур из сетевой розетки , дергая за шнур. Берегите шнур питания от высоких температур, нефтепродуктов и острых кромок.

10.0БЕСПЕЧИВАЙТЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАГОТОВКИ. Закрепляйте заготовку струбциной или в тисках. Это безопаснее, чем держать заготовку руками, и освобождает обе руки для работы с машиной.

11. НЕ ТЕРЯЙТЕ РАВНОВЕСИЯ В любой ситуации сохраняйте устойчивость.

12. КАК СЛЕДУЕТ ЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕЙ МАШИНЕ! Если не давать инструментам затупиться и загрязниться, они функционируют наилучшим И наиболее безопасным образом. Руководствуйтесь инструкциями по смазыванию и замене дополнительных аксессуаров. Регулярно проверяйте электропроводку и в случае ее повреждения отдавайте в ремонт квалифицированным специалистам. Заодно регулярно проверяйте провода-удлинители и по мере их повреждения заменяйте новыми. Следите, чтобы рукоятки были сухими и незапачкаными маслом и консистентной смазкой.

13. ОТСОЕДИНЯЙТЕ МАШИНЫ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, КОГДА ОНИ НЕ ЗАДЕЙСТВУЮТСЯ, перед проведение технического обслуживания и замены принадлежностей типа буровых коронок, сверл, поводков, фрез и т.п.

14. УДАЛЯЙТЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ.

Возьмите себе за правило проверять перед запуском машины, вынули ли вы из нее простые и разводные гаечные ключи.

15. ИЗБЕГАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ЗАПУСКА

Не носите подключенную к сети питания машину, держа палец на переключателе пускового устройства. Перед подключением машины к источнику питания убедитесь, что переключатель находится в положении OFF.

16. ПРОВОДА-УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ При работе с машиной на открытом воздухе используйте только провода-удлинители и штепсельные розетки, предназначенные для "наружного" использования, с соответствующей маркировкой.

17. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ. Отдавайте себе отчет в своих действиях - руководствуйтесь здравым смыслом! Не работайте с машиной, когда Вы устали.

18. ПРОВЕРЯЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДЕТАЛИ

Перед началом работ по техническому обслуживанию машины, выполняемых пазовой фрезой, следует убедиться, что машина выключена и отсоединена от источника тока.

19. ЗАЩИТА ОТ УДАРА ТОКОМ, остерегайтесь слепого бурения заземленных частей к примеру печей и холодильников

20 ПРАВИЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, прибор должен быть заземлен для избежания электрического удара.

21УДЛИНИТЕЛЬ, используйте удлинители только с третьим заземляющим контактом.

# Источник питания

Допускается подключение дрели только к такому источнику питания, напряжение которого совпадает с указанном шильдеке машины. Машина может эксплуатироваться только на однофазном переменном токе. Она имеет двойную защитную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами и поэтому допускается ее подключение к незаземленной штепсельной розетке.

# Основные меры предосторожности:

- Всегда следите прочная ли у вас опора под ногами. При работе на высоко расположенных объектах следите за тем, чтобы под вами никто не находился.

- Инструмент держать крепко, обоими руками.

- Никогда не дотрагивайтесь до вращающихся частей машины.

- При работе с полами, стенами и потолками всегда убеждайтесь нет ли там скрытой проводки, в противном случае вы можете получить удар током.

- Не выпускать включенный прибор из рук, Включать прибор только когда держите его в руках.

- Не дотрагивайтесь до бура или заготовки, так как они могут быть горячими и обжечь вашу кожу.

# Монтаж или демонтаж бура

При монтаже бура втолкните ее в зажимной патрон до отказа. Вручную затяните зажимной патрон. Поочередно вставьте торцевой ключ во все три отверстия и затяните по часовой стрелке. Важно, чтобы затяжка выполнялась в одинаковой степени во всех трех отверстиях зажимного патрона. Если нужно удалить бур, поверните ключ против часовой стрелки только в одном отверстии и ослабьте после этого зажимной патрон вручную. Не забудьте положить торцевой ключ на место.

# Монтаж боковой рукоятки

Боковая рукоятка монтируется на дрели и во время работы она держится крепко, обеими руками. Боковая рукоятка допускает перемещение на любую сторону машины, благодаря чему с машиной можно без затруднений обращаться в любых положениях. Переместите рукоятку в желаемое положение и закрепите ее на месте, закрутив винты. Чтобы изменить позицию винты необходимо ослабить.

# Функционирование переключателя питания

Запуск дрели производится простым нажатием на курок. Если нужно остановить дрель отпустите курок. Для изменения направления вращения переключите рычаг в другую позицию.

# Предостережение:

- Прежде чем подключить штепсельную вилку дрели к розетке электропитания, проверьте правильность функционирование куркового переключателя - возвращается ли он в положение ‘’OFF’’ при его отпускании.

- Задействуйте переключатель реверса только после того, как машина полностью остановится. Если изменять направление вращения до полной остановки машины, это может привести к ее повреждению.

# Изменение скорости

Для изменения скорости установите переключатель на L ( для медленной работы ) или на Н ( для быстрой работы ) . L рекомендовано для твердых материалов.

# РАБОЧИЙ  РЕЖИМ

# Сверление по древесине

При сверлении по древесине оптимальные результаты достигаются с использованием сверл по дереву, оснащенных направляющем шурупом-наконечником . Направляющий шуруп-наконечник облегчает сверление , втягивая сверло в обрабатываемую заготовку.

# Сверление по металлу

Во избежании проскальзывании сверла вначале сверления отверстия накерните просверливаемое место керном и молотком. Установите наконечник сверла в нвкерненную точку и приступите к сверлению. При сверлении по металлу используйте смазочно-охлаждающую жидкость. Исключениями являются чугун и латунь , обрабатываемые в сухую.

# Предостережение:

- Слишком сильное надавливание на машину не ускоряет процесс бурения. Напротив, приложение избыточного давления лишь повреждает буровую коронку и снижает его производительность, сокращая при этом срок службы машины.

- На выходе бура из просверливаемого отверстия на машину и бур воздействует огромная скручивающее усилие. При этом держите машину прочной хваткой и при сверлении будьте осторожны, когда, бур покажется с другой стороны заготовки. Управляйте машиной обеими руками. В целях обеспечения хорошей управляемости машины всегда используйте боковую рукоятку.

- Застрявший в просверливаемом материале бур можно легко высвободить, поменяв направление вращения с помощью переключателя реверса на обратный ход.

- Мелкие обрабатываемые заготовки всегда закрепляйте в тисках или аналогичном зажимном устройстве.

# Технический уход и обслуживание

# Предостережение:

- Перед началом работы по техническому обслуживанию машины следует убедиться, что машина остановлена и ее штепсельная вилка отсоединена от розетки.

# Замена угольных щеток

Когда достигается предельный износ угольных щеток, щетки подлежат замене. Замену щеток всегда следует производить попарно.

В целях поддержания эксплуатационной надежности и безопасности агрегата ремонтные работы и прочие мероприятия по техническому обслуживанию и регулировке должны выполняться исключительно уполномоченным сервис центром фирмы Makita.

Фирма -изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики без предварительного уведомления. ВНИМАНИЕ:ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ.