makita                                                                                        ДРЕЛЬ

DP4700,   6402

# Экспликация общего вида:

# 1 Боковая рукоятка

2 Откручивание

3 Торцевой ключ
                4 Втулка

5 Кольцо

6 Большое число оборотов

7 Малое число оборотов

8 Колесико изменения числа оборотов

9 Переключатель

10 Фиксатор включателя

11 Переключатель реверса

12 Переключатель реверса

# Технические данные:

Модель                                                                           6402                      DP4700

Максимальная глубина сверления:

# Сталь...............................................................................10мм.........................13мм

Дерево............................................................................21мм.........................36мм

# Число оборотов в минуту на холостом ходу......0- 1200.........................0- 550

Длина............................................................................264мм........................275мм

Масса нетто..................................................................1,7кг............................2,0кг

- Ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок мы оставляем за собой право на изменение приведенных в инструкции технических характеристик без предварительного уведомления.

- ВНИМАНИЕ! Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной страны.

# Источник питания

Допускается подключение дрели только к такому источнику питания, напряжение которого совпадает с указанном шильдеке машины. Машина может эксплуатироваться только на однофазном переменном токе. Она имеет двойную защитную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами и поэтому допускается ее подключение к незаземленной штепсельной розетке.

# Инструкции по технике безопасности

Ради собственной безопасности ознакомьтесь с прилагаемыми к настоящему руководству по технике безопасности ‘’ Инструкциями по технике безопасности’’.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Всегда следите, чтобы у вас была прочная опора под ногами. Начиная работу на высоко расположенных объектах, убедитесь, что внизу никого нет.

- Держите машину крепко.

- Не дотрагивайтесь руками до вращающихся частей.

- При сверлении стен, полов или любых других мест, где может иметься скрытая электропроводка под напряжением, НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ НИ ДО КАКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ МАШИНЫ, В ЧАСТНОСТИ, ДО ЗАЖИМОВ ПАТРОНА! Держите ее только за изолированные поверхности захвата во избежание поражения электрическим током при случайном попадании на электропровода под напряжением.

- Не оставляйте машину работающей без присмотра. Задействуйте машину только крепко держа ее в руках.

- Не дотрагивайтесь до сверла, заготовки и стружек непосредственно после работы; они могут быть сильно разогретыми и обжечь вашу кожу.

# СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

# Инструкции по эксплуатации

# Монтаж боковой рукоятки ( позиция 1 )

# Только для DP4700

Установите боковую рукоятку для более удобной работы.

# Монтаж и демонтаж прибора.

Не забудьте, что при монтаже и демонтаже прибор должен быть выключен и вынут из розетки.

# Для машин с установкой бура при помощи торцевого ключа ( позиция 2 )

При монтаже бура втолкните ее в зажимной патрон до отказа. Вручную затяните зажимной патрон. Поочередно вставьте торцевой ключ во все три отверстия и затяните по часовой стрелке. Важно, чтобы затяжка выполнялась в одинаковой степени во всех трех отверстиях зажимного патрона. Если нужно удалить бур, поверните ключ против часовой стрелки только в одном отверстии и ослабьте после этого зажимной патрон вручную. Не забудьте положить торцевой ключ на место.

# Для машин с зажимным патроном ( позиция 3 )

Возьмитесь за кольцо и откройте зажимной патрон, поворачивая втулку против часовой стрелки. Установите бур на место, втолкнув его в зажимной патрон до отказа. Крепко держась за кольцо, произведите затяжку путем поворачивания втулки по часовой стрелке. При демонтаже бура поворачивают фиксационную втулку против часовой стрелки, удерживая кольцо.

# Функционирование выключателя ( позиция 4 )

# Предостережение:

Прежде чем подключить штепсельную вилку дрели к розетке электропитания, проверьте правильность функционирование куркового переключателя - возвращается ли он в положение ‘’OFF’’ при его отпускании.

Запуск дрели производится простым нажатием на курок. Рабочая скорость может быть увеличена путем приложения к курку большего давления. Если нужно остановить дрель отпустите курок. При необходимости непрерывной работы оттяните курок и после этого вожмите вниз кнопку фиксации. Дрель, работающая в зафиксированном положении бурения, останавливается путем оттягивания курка сначала в крайнее положение и его последующего отпускания.

Число оборотов можно увеличить не только более сильным нажатием курка, но и поворотом колесика установки числа оборотов.  Для увеличения числа оборотов поверните колесико по часовой стрелке, а для уменьшения числа оборотов против часовой стрелки.

# Переключатель реверса ( позиция 5 для DP4700 и позиция 6 для 6402 )

# Предостережение:

- Всегда проверяйте направление сверления перед началом работы.

- Задействуйте переключатель реверса только после того, как машина полностью остановится. Если изменять направление вращения до полной остановки машины, это может привести к ее повреждению.

В дрели предусмотрен переключатель реверса, с помощью которого можно изменять направление вращения. Для обеспечения вращательного движения направленного по часовой стрелке, переведите рычаг переключателя реверса в положение « сверло со стрелкой вправо»        ( для DP4700 ) или в положение ``FWD`` ( для 6402 ), а для вращения против часовой стрелки в положение « сверло со стрелкой влево» ( для DP4700 ) или в положение ``REV`` ( для 6402 ).

Порядок работы

Сверление по древесине

При сверлении по древесине оптимальные результаты достигаются с использованием сверл по дереву, оснащенных направляющем шурупом-наконечником . Направляющий шуруп-наконечник облегчает сверление , втягивая сверло в обрабатываемую заготовку.

Сверление по металлу

Во избежании проскальзывании сверла вначале сверления отверстия накерните просверливаемое место керном и молотком. Установите наконечник сверла в нвкерненную точку и приступите к сверлению. При сверлении по металлу используйте смазочно-охлаждающую жидкость. Исключениями являются чугун и латунь , обрабатываемые в сухую.

Предостережение:

- Слишком сильное надавливание на машину не ускоряет процесс бурения. Напротив, приложение избыточного давления лишь повреждает буровую коронку и снижает его производительность, сокращая при этом срок службы машины.

- На выходе бура из просверливаемого отверстия на машину и бур воздействует огромная скручивающее усилие. При этом держите машину прочной хваткой и при сверлении будьте осторожны, когда, бур покажется с другой стороны заготовки. Управляйте машиной обеими руками. В целях обеспечения хорошей управляемости машины всегда используйте боковую рукоятку.

- Застрявший в просверливаемом материале бур можно легко высвободить, поменяв направление вращения с помощью переключателя реверса на обратный ход.

- Мелкие обрабатываемые заготовки всегда закрепляйте в тисках или аналогичном зажимном устройстве.

# Технический уход и обслуживание

# Предостережение:

- Перед началом работы по техническому обслуживанию машины следует убедиться, что машина остановлена и ее штепсельная вилка отсоединена от розетки.

- В целях поддержания ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСТНОСТИ машины работы по ее ремонту, техническому обслуживанию, отладке и регулировке должны выполняться исключительно уполномоченным сервис- центром фирмы  Makita и в ней допускается монтаж только фирменных запасных частей Makita.

# Гарантийное обязательство

На оборудование фирмы  Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В случае возникновения повода для рекламации просим доставить машину в не разобранном виде вместе с имеющимся в данном руководстве по эксплуатации ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ местному дилеру или в сервис- центр фирмы  Makita .