Фирма Makita

Электродробильщик (отбойный молоток) модель НМ1800

Инструкция по эксплуатации

Технические данные

Количество ударов……1000уд/мин…… Вес……… 29 кг                Мощность………………..1700Вт…….Патрон…..28,6 мм

Энергия удара……………55,3 ДЖ

Производитель оставляет за собой право менять технические данные без объявления Технические данные могут отличаться в зависимости от страны, куда электроинструмент

Общие меры по соблюдению техники безопасности

1. Держите рабочую зону в чистоте. Рабочие столы, верстаки и рабочие места, находящиеся в беспорядке, могут быть причиной несчастного случая.

2. Избегайте работать с электроинструментом в опасной среде. Нельзя пользоваться электроинструментом во влажных и сырых местах. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Нельзя работать под дождем.

3. Не допускайте детей к рабочей зоне. Посторонних лиц не разрешается допускать близко к работающему электроинструменту.

4. Незадействованный в данный момент электроинструмент следует складировать в сухом и, желательно, высоком месте, либо находящемся под замком стенном шкафу - как можно дальше от детей.

5. Нельзя применять к инструменту силу. Рабочий инструмент предназначен к эксплуатации в той мере и условиям, к которым сконструирован, и только так может быть безопасен и эффективен.

6. Используйте в работе правильный инструмент. Не работайте с маленьким инструментом в режиме больших нагрузок; следует вовремя сменить инструмент при смене рабочих нагрузок.

7. Используйте соответствующую для работы одежду. Не рекомендуется работать в одежде со свободно спадающими частями по причине возможного из попадания в рабочую зону инструмента. Резиновые перчатки и сапоги желательно использовать при работе вне помещения.

8. Используйте в работе защитные очки. Следует всегда одевать защитные очки при работе с несколькими электроинструментами. Также маска и респиратор желательны, если резка листов приводит к большой запыленности помещения.

9. Не трогайте без надобности силовой электропровод инструмента. Ни в коем случае не держите инструмент за провод, не дергайте за провод, пытаясь вытащить вилку из розетки. Защищайте провод от тепла, масла и острых деталей и осколков.

10. Надежно закрепите рабочий материал (лист) перед началом резки. Следует применять держатели, тиски и зажимные патроны для крепежа листа. Это безопаснее, чем руками и, к тому же, высвобождает обе руки для работы с электроинструментом.

11. Держите спину прямо. Ноги должны быть устойчивы и сохранять всегда равновесие.

12. Заботливо эксплуатируйте инструмент. Следите всегда за тем, чтобы режущая кромка была

чистая и острая, это главный залог эффективной и безопасной работы. Соблюдайте инструкцию по смазке инструмента и по замене соответствующих частей.

13. Отключайте электропитание от инструмента, если он в данный момент в работе не задействован, а также всегда при замене лезвия, либо иной детали инструмента.

14. Уберите с электроинструмента все вспомогательные разъемы, ключи. Всегда следует осматривать инструмент перед каждым его включением на предмет возможных, либо случайных лишних предметов в его разъемах.

15. Избегайте случайных запусков электроинструмента. Не проверяйте подключение силового электропровода к сети питания запуском электроинструмента. Убедитесь, что тумблер питания на инструменте находится в положении "OFF", и лишь тогда можно подключить вилку в розетку питания.

16. Используйте только соответствующие для данного электроинструмента сменные удлинители сетевого питания (кабели). Если инструмент задействован в работе вне помещения, то следует правильно выбрать по мощности и защищенный от воздействий окружающей среды удлинитель питания.

17. В работе с электроинструментом будьте внимательны и собраны. Всегда контролируйте свои движения, будьте разумны, не работайте в усталом состоянии.

18. Перед началом работы с электроинструментом проверьте его на наличие повреждений. Проверьте крепежные винты и движущие части инструмента. Защитный кожух, либо иная другая поврежденная часть инструмента обязательно требует замены и ремонта в специализированных мастерских, если в данной инструкции не указано по иному. Нельзя работать с инструментом при неисправной кнопке включения питания (ON/OFF).

19. Остерегайтесь поражения электрическим током. Не касайтесь труб, радиаторов отопления, электроплит, холодильников и других металлических поверхностей без заземления.

20. Сменные части электроинструмента. При эксплуатации следует использовать только имеющиеся в поставке инструмента сменные части.

Общие положения

Электроинструмент фирмы Makita, представленный в данной инструкции, изготовлен по высокоточной технологии и отвечает самым высоким требованиям по качеству. Соблюдайте все положения техники безопасности при работе с электродробильщиком и тогда работа будет эффективна и безопасна.

Замечания по рабочему напряжению силовой электросети

Прежде, чем подключить электроинструмент к сети питания, следует проверить соответствие напряжения в силовой сети рабочего места тому значению напряжения, которое указано на бирке электроинструмента. В том случае, если напряжение в сети больше того значения, что указано на бирке, то подключение к сети может вызвать несчастный случай, либо серьезное повреждение самого инструмента. Если нет уверенности в величине напряжения силовой сети, не подключайте вилку электропровода инструмента в розетку питания. Если напряжение в сети меньше указанного на бирке инструмента, то подключение к сети в данном случае может быть ущербно для электромотора инструмента.

Добавочные меры по технике безопасности

1. При необходимости следует применять защитный рабочий шлем и наушники.

2. Закрепите патрон до того, как начнете работу с инструментом.

3. При нормальной работе электроинструмента биения, либо дрожь отсутствуют. Но, возможно, что соединительные винты ослаблены, и в этом случае работа с инструментом чрезвычайно опасна. Проверьте перед началом работы крепежные винты и, при необходимости, затяните их.

4. В холодную погоду, либо после длительного периода простоя инструмента, следует прогнать его вначале легко и осторожно без нагрузки. После этого смазка инструмента будет более эффективной. При высокой температуре окружающей среды работа с инструментом может быть осложнена.

5. Передвигайтесь с инструментом осторожно, держите равновесие при работе на высоте.

Проверьте, что внизу или рядом с Вами никого нет. Не держите электроинструмент за провод питания.

6. Держите инструмент уверенно в руках. При необходимости используйте вспомогательные устройства.

7. Не касайтесь руками вращающихся деталей инструмента.

8. Не держите кнопку включения на "ON".

9. Не поворачивайте инструмент без необходимости.

10. При обработке стен, полов, либо иных мест, где возможно сетевое электропитание, ни в коем случае нельзя касаться металлических частей инструмента. Следует держаться только за пластмассовые части и ручки; в этом случае можно избежать поражения электрическим током, если Вы случайно повредите силовой кабель.

11. По окончании работ нельзя трогать рабочие части, либо иные, к ним прилегающие, детали.

(5) Крепление вспомогательной ручки

Установите ручку в паз и затяните крепежные винты шестигранным ключем.

Крепление, либо снятие рабочих насадок

Замечание: Следует всегда быть уверенным в полном отключении электроинструмента от силового питания - тумблер питания выключен, вилка электропровода вынута из розетки.

Отожмите держатель насадки наверх. Установите в гнездо на всю его глубину требуемую для данного рабочего процесса насадку.

При возврате держателя в исходное положение насадка будет надежно замкнута. При снятии насадки действуйте в обратном порядке.

(6) Работа тумблера (рычага) силового электропитания

Для запуска инструмента следует нажать на рычаг. При отпуске рычага инструмент останавливается.

Внимание!

При подключении силового провода инструмента к сети, следует прежде проверить работу рычага запуска. Рычаг свободно возвращается в положение "OFF" после нажатия. Ни в коем случае нельзя насильно удерживать рычаг постоянно в положении "ON".

Работа в режиме Дробление, Пробивание и Зачистка

Держите инструмент уверенно в обеих руках. Включите и слегка нажимайте и наклоняйте для того, чтобы убрать лишнюю вибрацию инструмента. Излишний нажим на инструмент не приведет к большей эффективности в работе.

(7) Обслуживание и уход за электроинструментом

Внимание!

Следует всегда быть уверенным в том, что перед началом обслуживания инструмент полностью обесточен и вилка электропровода вынута из розетки.

Замена угольных контакторов (щеток)

Изоляционная головка встроенная вовнутрь угольных контакторов при износе последних размыкает цепь и мотор останавливается автоматически. В этом случае следует заменить обе угольные щетки одновременно. Используйте только угольные контакторы фирмы Makita.

Снимите крышки держателей угольных контакторов отверткой. Снимите изношенные контакторы, установите новые и закройте крышки.

(8) Смазка

Смазывайте электроинструмент всегда одновременно с заменой угольных контакторов. Сними крепежные винты с крышки мотора, снимите крышку и залейте чистого масла (30 г).

Внимание!

Слишком большое количество масла (рекомендуется 30 г) может вызвать нежелательные биения инструмента в работе, либо повреждения мотора. Используйте только масло фирмы Makita, масло другой марки может стать причиной повреждения мотора.

Для того, чтобы работа электроинструмента была эффективной и безопасной, обслуживание и уход за угольными контакторами, их замена и другие возможные регламентные работы следует предоставить обслуживающему персоналу фирмы Makita, включая замену деталей.

Оснастка

Внимание!

Оснастка и рабочие детали, упомянутые в данной инструкции по эксплуатации, рекомендуются для работы с представленным электроинструментом. Другие типы и виды оснастки могут стать причиной выхода из строя инструмента. Оснастку и детали следует использовать только к целях их прямого назначения.