бурильный молоток

2033

2-СКОРОСТНОЙ БУРИЛЬНЫЙ МОЛОТОК    С ФУНКЦИЕЙ ДРЕЛИ МАК1ТА РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НР2033

Экспликация общего вида

1 - Боковая рукоятка

2 - Ослабить

3 - Затянуть

4 – Затянуть

5 - Быстрозажимной патрон

6 - Глубиномер

7 - Переключатель реверса

8 - Курковый переключатель

9 - Кнопка фиксации

10 - Ручка селектора рабочего режима

11 - Ручка селектора рабочей скорости

12 - Положение 1

13 - Положение 2

14 - Ударное бурение

15 - Сверление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Функциональные возможности:

Бетон..............................................................................................В: 13 мм       Н: 20 мм

Сталь..............................................................................................В: 8 мм        Н: 13 мм

Древесина....................................................................................В: 25 мм      Н: 40 мм

Частота вращения на холостом ходу (об/мин).................   В: 0-2 900     Н: 0 - 850

Число ударов в минуту.............................................................В: 0-32000    Н: 0-9 400

Общая длина   372 мм

Масса нетто    2,5 кг

* Ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок мы оставляем за собой право на изменение приведенных в инструкции технических характеристик без предварительного уведомления.

* ВНИМАНИЕ! Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной страны.

Электропитание

Напряжение в сети электропитания должно соответствовать параметрам, указанным на паспортном шильдике машины. Машина может эксплуатироваться только на однофазном переменном токе. Она имеет двойную защитную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами и поэтому допускается ее подключение к незаземленной штепсельной розетке.

Инструкции по технике безопасности Ради собственной безопасности прочтите нижеследующие инструкции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прежде чем приступать к техническому обслуживанию машины, следует убедиться, что машина выключена и отсоединена от источника тока.

2. Не дотрагивайтесь руками до вращающихся частей.

3. Во избежание поражения электрическим током при возможном попадании на скрытую электропроводку под напряжением не дотрагивайтесь во время работы машины ни до каких ее металлических частей.

Генерация шума:

Уровень генерируемого машиной шума может превышать во время работы 85 дБ (А). В этом случае требуется принятие защитных мер, как напр. использование средств защиты слуха. Измерение уровня генерируемого машиной шума проводилось в соответствии со стандартами 1ЕС59СО 11, 1ЕС704, DIN45635 раздел 21, NFS31-031 (84/537/EWG) СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Боковая рукоятка (Рис. 1)

Боковая рукоятка (вспомогательная ручка) может свободно перемещаться по окружности на угол до ЗбОо и может быть закреплена в любом положении. Ее следует использовать для обеспечения безопасности в эксплуатации.

Регулировка глубины сверления (Рис. 3) Глубину сверления можно регулировать с помощью глубиномера. Примечание: глубиномер нельзя использовать в положении, в котором он упирается в картер.

Включение (ON) и выключение (OFF) электропитания (Рис. 4) ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Прежде чем подключить машину к сети электропитания, проверьте функционирование переключателя. Нажмите на него и убедитесь, что он возвращается в положение OFF. Запуск машины осуществляется простым нажатием на курок. Машина останавливается при отпускании куркового переключателя.

Режим непрерывной работы (Рис. 4)

Для непрерывной работы отведите курок и нажмите кнопку фиксации. Если нужно остановить машину из положения фиксации, полностью утопите курок и затем отпустите его.

Регулирование рабочей скорости с помощью куркового переключателя Рабочая скорость варьируется от 0 до максимума в зависимости от давления, приложенного к курку. Чем сильнее нажат курок, тем быстрее работает машина.

Переключатель реверса (Рис. 4)

Внимание: Изменяйте направление вращения только после полной остановки мотора. Изменение направления вращения: Положение (см. оригинал): вращение по часовой стрелке Положение (см. оригинал): вращение против часовой стрелке

Ручка селектора рабочей скорости (частоты вращения) (Рис. 5 и 6) С помощью селектора рабочей скорости можно выбрать один из двух диапазонов частоты вращения. Поверните ручку селектора в положение 1 или 2. Положение 1: 0 - 850 оборотов в минуту Положение 2:0-2 900 оборотов в минуту

Ударное бурение (Рис. 5 и 7)

При бурении бетона, гранита, кирпича и т. п. переведите ручку селектора рабочего режима на отметку "молоток" (ударное бурение). Используйте буры только с вольфрамовым наконечником.

Сверление (Рис. 5 и 7)

При сверлении древесины, металла или пластиков переведите ручку селектора рабочего режима на отметку "сверло".

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Перед началом работ по техническому обслуживанию машины, следует убедиться, что машина выключена и отсоединена от источника тока.

В целях поддержания эксплуатационной надежности и безопасности машины ремонтные работы и прочие мероприятия по техническому обслуживанию и регулировке должны выполняться исключительно уполномоченным сервис центром фирмы Makita.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На оборудование фирмы Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В случае возникновения повода для рекламации просим выслать машину в не разобранном виде вместе с прилагаемым ГАРАНТИЙНЫМ СЕРТИФИКАТОМ местному дилеру или в сервис-центр фирмы Makita.