MAKITA

ЭЛЕКТРОНОЖНИЦЫ

JN1601

Модель JN1601

Электроножницы для разки листового метала

Экспликация общего вида

- Матрица

- Матрице держатель

- Запирающая гайка

- Гаечный ключ

- Выключатель

- Калибр для  высоко легированная стали 1,2мм

- Калибр для  мягкой стали  1,6

- Канавка

- Вид сверху

- Пиление под углом к желобку

- Пиление поперек желобка

- Вид  сбоку

- Гофрированный или трапециевидный лист метала

- Режущий инструмент должен находиться под правильным углом к обрабатываемой поверхности 90о

- Отвинчивание

- Затягивание

- Шестигранный ключ

- Винт с внутренним шестигранником

- Просечной штифт

- Резцедержатель

- Винт с внутренним шестигранником

- Граница износа

- Колпачок щеткодержателя

- Отвертка

Технические данный

Модель                               JN1601

Максимальная толщина листа

мягкая сталь                              1,6мм

легированная сталь                1,2мм

Минимальный радиус резки

внешняя кромка                       50мм

внутренняя кромка                  45мм

скорость хода (об/мин)                           2200

Общая длина                                           261мм

Вес нетто                                                   1,6кг

*Ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок мы оставляем за собой право на изменение приведенных в инструкции технических характеристик без предварительного уведомления.

*ВНИМАНИЕ! Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной страны.

Электропитание

Напряжение в сети электропитания должно соответствовать параметрам, указанным на паспортном шильдеке машины. Машина может эксплуатироваться только на однофазном переменном токе. Она имеет двойную защитную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами и поэтому допускается ее подключение к незаземленной штепсельной розетке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед переносом машины убедитесь, что она выключена и штепсельная вилка отсоединена от сети электропитания.

- Следите за шнуром электропитания, смотрите, чтобы он никогда не находился на пути разреза.

- Не дотрагивайтесь до пильного полотна или рабочей поверхности непосредственно после произведения работ, это может вызвать ожоги.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изменение позиции матрицы ( позиция 1 )

Важно: Перед тем, как изменить позицию матрицы, не забудьте проверить, выключен ли инструмент и выдернута ли штепсельная вилка из розетки.

Для изменения позиции матрицы выполняйте следующие инструкции:

1 Открутите запирающую гайку гаечным ключом.

2 Матрице держатель легко снимается и выбирается желаемая позиция. Для установки держателя в нужную позицию слегка надавите на него.

3 На холостом ходу проверьте в правильной ли позиции установлен матрице держатель.

4 Для фиксации матрице держателя закручивается закрепляющая гайка.

Включение машины ( позиция 2 )

Включение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед включением убедитесь, что курок включения легко возвращается в положение «OFF».

Запуск машины осуществляется простым нажатием на курок. Машина останавливается при отпускание курка. Для непрерывной работы отведите курок и нажмите кнопку фиксации. Если нужно остановить машину из положения фиксации, полностью утопите курок и затем отпустите его.

Калибр ( позиция 3 )

Канавки в матрице держателе служат как измерение калибра для допустимой силы реза.

Линия реза ( позиция 3 )

Желоб в матрице держателе представляет собой линию реза. Ширина желоба- допустимая ширина реза. При разрезании равняйте желоб на линию реза на заготовке.

Смазка

Для увеличения срока службы пуансона и матрице держателя смазывайте заготовку машинным маслом по линии отреза. Это особенно важно при резке алюминия.

Разрезание ( позиция 4 )

Режущая головка во время работы должна находиться под правильным углом к заготовке ( 90о ).

Вырезы ( позиция 5 )

Для вырезания окружностей необходимо сделать отверстие диаметром 21мм, необходимое для входа режущей головки.

Работа с гофрированным или трапециевидным листом метала.

При разрезании под углом или поперек желобка гофрированного или трапециевидного листа матрица располагается так , что показывает направление разрезания.

Держите корпус машины всегда параллельно гофре, чтобы соблюдать правильный угол 90о.

Монтаж и демонтаж пуансона и матрицы ( позиции 1, 8, 9 ,10 и 11)

Не забудьте, что при монтаже и демонтаже пуансона и матрицы прибор должен быть выключен, а штепсельная вилка должна быть вынута из розетки.

Для демонтажа пуансона и матрицы открутите запирающую гайку гаечным ключом. Выньте матрице держатель из прибора. Отвинтите винты с внутренними шестигранниками, которые закрепляют матрицу с помощью шестигранного ключа. Выньте матрицу из матрице держателя. С помощью шестигранного ключа отвинтите винты закрепляющие пуансон. Установите пуансон в тесках.

Для монтажа пуансона и матрицы  установите пуансон в тесках так, чтобы отверстия пуансона совпали с винтами, Затяните эти винты, чтобы  закрепить пуансон. Вставьте матрицу в матрице держатель, закрепите ее. Закрепите матрице держатель в приборе затянув фиксирующую гайку. После смены пуансона и матрицы необходимо смазать обе части машины и дать ножницам поработать на холостом ходу.

Замена углеродных щеток     ( позиции 12 и 13 )

Углеродные щетки, изношенные свыше предельной отметки, подлежат немедленной замене.

В целях поддержания эксплуатационной надежности и безопасности машины ремонтные работы и прочие мероприятия по техническому обслуживанию и регулировке должны выполняться исключительно уполномоченным севис-центром фирмы Marita.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На оборудовании фирмы Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В случае возникновения повода для рекламации просим выслать машину в не разобранном виде вместе с прилагаемым ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ местному дилеру или с сервис-центр фирмы Makita.