MAKITA

ЭЛЕКТРОНОЖНИЦЫ

JS1660

JS1670

Электроножницы для разки листового метала

Экспликация общего вида

- Винт

- Отвертка

- Режущий нож

- Шестигранный ключ

- Боковой нож

- Винт с внутренним шестигранником

- Штифт

- Выключатель

- Граница износа

- Крепеж щеткодержателя

Технические данный

Модель                                                       JS 1660              JS1670

Максимальная толщина листа

мягкая сталь                              1,6мм                 1,0мм

мягкая сталь                              1,2мм                 0,7мм

(средней жесткости)

легированная сталь                 1,2мм                 0,7мм

алюминий                                 2,0мм                 1,5мм

Минимальный радиус резки                    --                     30мм

скорость хода (об/мин)                           4500                   4500

Общая длина                                             304мм                306мм

Вес нетто                                                   1,3кг                     1,3кг

*Ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок мы оставляем за собой право на изменение приведенных в инструкции технических характеристик без предварительного уведомления.

*ВНИМАНИЕ! Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной страны.

Электропитание

Напряжение в сети электропитания должно соответствовать параметрам, указанным на паспортном шильдеке машины. Машина может эксплуатироваться только на однофазном переменном токе. Она имеет двойную защитную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами и поэтому допускается ее подключение к незаземленной штепсельной розетке.

Значение символов

См. Инструкции по эксплуатации

Двойная изоляция

Инструкции по технике безопасности.

- Обрабатываемая заготовка должна быть закреплена.

- Предупреждение! Режущий нож может затупляться, что может вызвать ухудшения в работе.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смена ножа ( позиция 1и 2 )

Только для JS 1660

Важно: Перед тем, как сменить нож, не забудьте проверить, выключен ли инструмент и выдернута ли штепсельная вилка из розетки.

Для смены ножа выполняйте следующие инструкции:

Открутите закрепляющий винт отверткой.

Установите нож зафиксировав его винтом с внутренним шестигранником.

Следующая таблица поможет установить нож в нужную позицию.

Толщина разрезаемой               Маркировка на

заготовки ( в мм )                 шкале положений

менее 0,8                                      0,5

0,8 – 1,3                                         1,0

более 1,3                                       1,5

После установки ножа закрутите крепящий винт.

Смазка ( позиция 3)

Для увеличения срока службы пуансона и матрице держателя смазывайте заготовку машинным маслом по линии отреза. Это особенно важно при резке алюминия.

Включение машины ( позиция 4 )

Включение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед включением убедитесь, что курок включения легко возвращается в положение «OFF».

Запуск машины осуществляется простым нажатием на курок. Для остановки машины верните переключатель а позицию ‘’OFF’’.

Замена углеродных щеток     ( позиция 6 )

Углеродные щетки, изношенные свыше предельной отметки, подлежат немедленной замене.

В целях поддержания эксплуатационной надежности и безопасности машины ремонтные работы и прочие мероприятия по техническому обслуживанию и регулировке должны выполняться исключительно уполномоченным севис-центром фирмы Ìakita.

Замена режущего ножа

Срок службы ножа зависит от обрабатываемых материалов. Ниже приведенные таблицы показывают зависимость срока службы ножа от материала. Когда нож затуплен он должен быть заменен другим ножом фирмы Ìakita.

Для модели JS1660

Материал                         Толщина                   Объем пиления

Мягкая сталь                        1,6мм                           200м

Сталь средней

твердости                           1,2мм                           180м

Легированная

сталь                            1,2мм                            150м

Алюминий                         2,0мм                            400м

Для модели JS1670

Материал                         Толщина                   Объем пиления

Мягкая сталь                        1,0мм                           120м

Сталь средней

твердости                           0,7мм                           100м

Легированная

сталь                            0,7мм                             50м

Алюминий                         1,5мм                            300м

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На оборудовании фирмы Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В случае возникновения повода для рекламации просим выслать машину в не разобранном виде вместе с прилагаемым ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ местному дилеру или с сервис-центр фирмы Makita.