MAKITA

ЭЛЕКТРОНОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛА

Модель JS3200

Экспликация общего вида

фиксатор

курок включения

калибр для мягкой стали

калибр для нержавеющей стали

жерло

гаечный ключ

запирающая гайка

?????

пробойник

винт

ослабить

острие

желоб

шпилька

держатель пробойника

точило

выемка тупой порции

??????

мойщик

отметка уровня

гаечный ключ

колпачок щеткодержателя

Технические данный

Модель                               JN3200

Максимальная толщина листа

мягкая сталь                     3,2мм

нержавеющая сталь                2,5мм

Минимальный радиус резки

внешняя кромка                   128мм

внутренняя кромка                120мм

скорость хода (об/мин)               1,300

Общая длина                          215мм

Вес нетто                            3,4кг

*Ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок мы оставляем за собой право на изменение приведенных в инструкции технических характеристик без предварительного уведомления.

*ВНИМАНИЕ! Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной страны.

Электропитание

Напряжение в сети электропитания должно соответствовать параметрам, указанным на паспортном шильдике машины. Машина может эксплуатироваться только на однофазном переменном токе. Она имеет двойную защитную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами и поэтому допускается ее подключение к незаземленной штепсельной розетке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед переносом машины убедитесь, что она выключена и штепсельная вилка отсоединена от сети электропитания.

Следите за шнуром электропитания, смотрите, чтобы он никогда не находился на пути разреза.

Не дотрагивайтесь до пильного полотна или рабочей поверхности непосредственно после произведения работ, это может вызвать ожоги.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед разрезом, проведите линию маслом для мягкой стали или нержавеющей стали, используйте легкое масло или керосин для алюминия.

Включение машины

Включение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед включением убедитесь, что курок включения легко возвращается в положение “OFF”.

Запуск машины осуществляется простым нажатием на курок. Машина останавливается при отпускание курка. Для непрерывной работы отведите курок и нажмите кнопку фиксации. Если нужно остановить машину из положения фиксации, полностью утопите курок и затем отпустите его.

Разрешенная толщина разреза

Толщина материала зависит от предела прочности на разрыв. Желоб  действует как измеритель толщины. Не разрезайте материал, который не заполняет желоб.

| материал | предел прочности на разрыв | максимальная толщина разреза |
| --- | --- | --- |
| мягкая сталь | 40 | 3,2 |
| нержавеющая | 55 | 2,5 |
| сталь | 80 | 1,5 |

Эта машина может разрезать алюминий любой толщины, который помещается в жерло машины (3,5мм)

Метод разреза

Держите машину крепко и немного давите на нее, направляя в сторону разреза. Смазывайте пробойник каждые 10 метров при разрезе мягкой стали. Используйте керосин для алюминия.

Смена лезвия

ВСЕГДА! Убедитесь, что машина выключена и штепсельная вилка отключена от сети электропитания.

Ослабьте запирающую гайка. Снимите держатель лезвия и удалите винт, использую гаечный ключ. Затем вытащите лезвие.

Для установки лезвия, вставьте его в держатель лезвия так, чтобы острие было направлено вперед. Установите винт и запирающую гайку. Затените их.

ЗАМЕТКА:

Всегда сильно затягивайте винт и гайку, во избежании поломки машины.

Уход за матрицей и пуансоном

Вынимайте и чистите матрицу и пуансони  после произведения длинных разрезов. Срок службы матрицы и пуансона зависит от толщины материала и качества смазки.

| Пуансон | извлекать после разреза 150м стали толщиной 3,2мм |
| --- | --- |
| Матрица | точить после разреза 300м стали толщиной 3,2мм |

Если железо плохо режется даже после замены пуансона, наточите матрицу.

ЗАМЕТКА!

Матрицу Нельзя точить два раза. После второй заточки оно должны быть заменено новым.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед переносом машины убедитесь, что она выключена и штепсельная вилка вытащена из розетки электросети.

Замена углеродных щеток

Углеродные щетки, изношенные свыше предельной отметки, подлежат немедленной замене.

В целях поддержания эксплуатационной надежности и безопасности машины ремонтные работы и прочие мероприятия по техническому обслуживанию и регулировке должны выполняться исключительно уполномоченным севис-центром фирмы Marita.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На оборудовании фирмы Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В случае возникновения повода для рекламации просим выслать машину в неразобранном виде вместе с прилагаемым ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ местному дилеру или с сервис-центр фирмы Makita.