makita                                                                                                ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА LS1040

Makita Торцовочно-усовочная пила LS1040

- Станина

- Винт с внутренним шестигранником

- Стопорная шайба

- Гайка

- Винт

- Центральная защитная планка

- Торцевой ключ

- Стопор вала

- Откручивание

- Показатель направления вращения

- Корпус

- Показатель направления вращения

- Пильный диск

- Ходовой винт

- Фланец

- Редукционная шайба

- Фланец

- Винт с внутренним шестигранником

- Затяжка

- Защитная крышка

- Фланец отвода пыли

- Пылесборник

- Закрывающая планка

- Кнопка блокировки выключения

- Выключатель

- Рычаг стопора

- Вращающаяся платформа

- Закладная плата

- Дополнительная защелка

- Юстировочный винт

- Показатель угла

- Градуированная шкала

- Стопорный рычаг

- Гриф

- Рычаг запора

- Угол наклона - Градуированная шкала

- Показатель наклона

- Анкерный болт

- Установочный винт

- Параллельное крепление

- Струбцина

- Зажимный винт

- Опора

- Вращающаяся ручка

- Стопорный рычаг

- Удлинение опоры

- Винт

- Монтажная опора

- Лопастной винт

- Направляющие колонки

- Линия реза

- Желобок

- Струбцина

- Подкладки

- Тонкостенный алюминиевый материал

- Подкладки

- Более 10мм

- Более 460мм

- Отверстие

- Боковой ограничитель

- Лопастной винт

- Стопорный треугольник

- Винт с внутренним шестигранником

- Пильная головка

- Винт с внутренним шестигранником (А)

- Обрабатываемая поверхность

- Вращение пильной головки

- Винт с внутренним шестигранником

- Граница износа

- Отвертка

- Колпачок держателя щеток

Технические данные

Модель                                                                                                       LS1040

Нож пильного диска.........................................................................255мм-260мм

Отверстие пильного диска

Для всех стран кроме Европы..........................................................25,4мм и 25мм

Для европейских стран..................................................................................30мм

Максимальная глубина реза ( В х Ш ) с 260мм ножом пильного диска

Угол скоса                0 град.                  45 град. ( влево вправо )

Угол наклона

0 град.                                       93мм х 95мм                       93мм х 67мм

69мм х 135 мм                     69мм х 95мм

45 град. ( влево )                      53мм х 95мм                      45 мм х 67мм

35мм х 135мм                      35мм х 94мм

Число оборотов на холостом ходу........................................................4600 в мин.

Габариты ( Д х Ш х В )..................................................................530мм х 476мм х 532мм

Вес........................................................................................................................11кг.

- Ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок мы оставляем за собой право на изменение приведенных в инструкции технических характеристик без предварительного уведомления.

- ВНИМАНИЕ! Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной страны.

Электропитание

Напряжение в сети электропитания должно соответствовать параметрам, указанным на паспортном шильдеке машины. Машина может эксплуатироваться только на однофазном переменном токе. Она имеет двойную защитную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами и поэтому допускается ее подключение к незаземленной штепсельной розетке.

Перед использованием прибора внимательно прочтите эти инструкции.

Значение символов

См. Инструкции по эксплуатации

Двойная изоляция

Общие инструкции по технике безопасности:

- Во время работы с машиной надевайте защитные очки или маску, специальный рабочий костюм, а также пользуйтесь другими средствами защиты.

- Помните, что необходимо соблюсти все необходимые правила защиты прежде чем включать прибор.

- Не оставляйте прибор в непосредственной близости с легко воспламеняющимися жидкостями и газами.

- Перед работой проверьте пильный диск. Замените затупленный или поврежденный диск.

- Используйте для этой машины только рекомендованные фланцы.

- Следите не повреждены ли винты фланцы и вала, т. к. Повреждение этих частей может привести к повреждению пильного диска.

- Имейте ввиду, что машина оснащена стопором вращения и во время пиления он не должен быть включен.

- Для обеспечения безопасности перед началом работы необходимо извлечь из рабочей зоны бракованные и мелкие детали.

- Перед началом работы проверяйте гайки и винты, т. к. Повреждение этих деталей может привести к повреждению пильного полотна и укорачиванию срока службы.

- Не забудьте, открутить винт запора прежде чем включить машину.

- Убедитесь в том, что пильное полотно в своей нижней точке не касается вращающейся платы.

- Во время пиления полотно можно немного поднять или опустить.

- Держите машину крепко и параллельно обрабатываемой поверхности.

- Проконтролируйте вращение пильного диска на холостом ходу, т. к. Эти вращения могут выявить неисправности.

- Никогда не дотрагивайтесь до пильного полотна.

- До включения пильный диск не должен соприкасаться с обрабатываемой поверхностью.

- Вибрации пильного полотна во время работы показывают на неправильный монтаж инструмента.

- Начинайте работу только когда машина наберет полные обороты.

- При повреждении пильное полотно необходимо сразу же заменить.

- Не оставляйте машину включенной.

- Выключив машину подождите ее полной остановки прежде чем включить ее снова.

- Не дотрагивайтесь до пильного полотна или рабочей поверхности непосредственно после произведения работ, это может вызвать ожоги.

- Не оставляйте инструмент включенным без присмотра.

- Вынимайте силовой кабель из розетки аккуратно оберегайте его источников тепла, от масла и от воды.

- При работе с различными материалами необходимо выбрать оптимальный для данного материала угол, так к примеру для дерева и ДСП рекомендовано пильное полотно под позитивным углом, а для легких металлов и пластмасс с негативным углом скоса.

- В результате длительной работы с изделиями из ДСП или различными пластмассами образуется вредная для здоровья пыль которую необходимо немедленно удалить.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Инструкции по эксплуатации

Переноска машины ( позиция 1 )

Для сборки машины установите режущею головку в устойчивое положение и нажмите кнопку фиксации для закрепления ее в этом положении. Далее прикрепите к инструменту ручку, после чего машину будет легко носить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не забудьте, что при любых работах над машиной штепсельная вилка должна быть вынута из розетки.

- Во время работы машины боковая ручка должна быть снята.

Монтаж стопорной шайбы ( позиция 2 и 3 )

Присоедините стопорную шайбу к станине закрепив ее винтом с внутренним шестигранником.

Закрепление пилы ( позиция 4 )

Машина должна быть закреплена на ровной поверхности двумя винтами и укреплена станина, что обеспечит высокую устойчивость.

Монтаж и демонтаж пильного полотна

ВАЖНО:

Не забудьте, что при монтаже или демонтаже машины она должна быть выключена и штепсельная вилка вынута из розетки.

При монтаже необходим шестигранный ключ для откручивания винтов с внутренним шестигранником, которыми закреплена центральная защитная планка. После чего выньте винты и снимите центральную защитную планку. ( позиция 5 )

Нажмите на стопор вала, для того, чтобы пила не могла вращаться потом закрепите фланец и пильное полотно. ( позиция 6 )

Для монтажа пильного диска закрепите его в гнезде и зафиксируйте. ( позиция 7 )

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для европейских стран: ( позиция 8 )

Для машины используется 30мм редукционная шайба.

При монтаже фланца необходим шестигранный торцевой ключ. ( позиция 9 )

Защитная оболочка ( позиция 10 )

Когда ручка опущена и стопорный рычаг нажат до упора защита устанавливается автоматически. Предохранитель возвращается в свое первоначальное положение после окончания работы и не фиксируется ни какими винтами.

Мешок для пыли ( позиция 11 и 12 )

Мешок для пыли закрепляется в отверстии для пыле отвода. Мешок необходимо очищать, как только мешок заполнен на половину. В результате длительной работы с изделиями из ДСП или различными пластмассами образуется вредная для здоровья пыль которую необходимо немедленно удалить.

Включение:

Предупреждение:

- Перед началом работ по техническому обслуживанию машины следует убедиться, что машина остановлена и штепсельная вилка вынута из розетки.

- Когда машина не используется она должна находиться в месте недоступном для посторонних.

- Прежде чем включить машину в сеть проверьте хорошо ли функционирует переключатель.

* Ширина торцовки: 95 х 305 мм с пильным диском диам. 260 мм Перемещающийся по направляющим моторный блок обеспечивает возможность торцовки заготовок до размера 95 х 305 мм

* Ширина реза на ус 95 х 215 мм

Запатентованная фирмой Makita конструкция обеспечивает возможность наклона моторного блока вправо на угол 52о и влево на 450 . Возможны ускоренные юстировки на 0, 15, 22.5, 30 и 45 градусов. Допускается бесступенчатая юстировка на иные углы.

* Максимальный угол реза на ус 50 х 305 мм (вправо 31 х 305 мм) Моторный блок можно наклонять как вправо, так и влево на 0-45 градусов.

* Зарезание на двойной ус 50õ215 мм(вправо: 31 х 215 мм)

Путем комбинирования функций горизонтального и вертикального реза на ус обеспечивается возможность выполнения ответственных работ существенно лучше и быстрее, чем на традиционном станке.

LS1040: Торцовочно-усовочная пила, функциональные возможности которой обеспечивают: 95 х 305 мм

Пила LS1040 обладает большими функциональными возможностями при торцовке: 305 мм. Моторный блок закреплен на двух направляющих, которые движутся на продольных шарикоподшипниках. Такая конструкция позволяет осуществлять пиловочные резы с легкостью, точностью и с упором. Моторный блок автоматически возвращается после задействования в исходное положение, как только ослаблен захват.

450 Моторный блок на 450 влево   Моторный блок на Оо  Моторный блок на 450 вправо Пиловочный стол на Оо

Пиловочный стол на 450 вправо/влево Пиловочный стол на 52î вправо Простая в осуществлении юстировка на углы в градусах.

Четкие измерительные шкалы обеспечивают возможность быстрой юстировки на определенный угол в градусах.

Замена углеродных щеток

Углеродные щетки, изношенные свыше предельной отметки, подлежат немедленной замене.

В целях поддержания эксплуатационной надежности и безопасности машины ремонтные работы и прочие мероприятия по техническому обслуживанию и регулировке должны выполняться исключительно уполномоченным севис-центром фирмы Marita.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На оборудовании фирмы Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В случае возникновения повода для рекламации просим выслать машину в не разобранном виде вместе с прилагаемым ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ местному дилеру или с сервис-центр фирмы Makita.