\

makita                                            Штраборез

SG 150

Экспликация общего вида:

- Защитный кожух

- Фланец

- Зеленая лампочка

- Красная лампочка

- Переключатель

- Задний ролик

- Нагрузочные шайбы

- Винт с внутренним шестигранником

- Направление вращения

- Дистанционные шайбы

- Передний ролик

- Шестигранная гайка

- Ведущий вал

- Рукоятка

- Боковая рукоятка

Технические данные:

Модель                                                                         SG 150

Мощность……………………………………….…1800 Ватт

Число оборотов на холостом ходу……………….7800 в мин.

Ширина шлица……………………………………….7-35мм

Глубина шлица……………………………………….7-45мм

Электроника……………………………………………. да

* Ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок мы оставляем за собой право на изменение приведенных в инструкции технических характеристик без предварительного уведомления.

* ВНИМАНИЕ! Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной страны.

# Уровень шума

Звуковое давление         91 дБ

Звуковая мощность      100 дБ

Надевайте защиту слуха, уменьшающую звуковое давление на 85 дБ.

# Вибрации

2,5 m/s

Основные положения предосторожности:

- Прежде чем выполнять работы по техническому обслуживанию и уходу за машиной, всегда проверяйте, выключена ли она и отсоединена ли от штепсельной розетки.

- Следите, чтобы защитные приспособления машины оставались на своих местах.

- Используйте только такие шлифовальные диски, максимальная эксплуатационная частота вращения которых по крайней мере не меньше частоты вращения машины на холостом ходу, указанной на паспортном шильдеке. При использовании шлифовальных кругов с вдавленной центральной частью убедитесь, что такой круг армирован стекловолокном.

- Перед началом эксплуатации тщательно осмотрите шлифовальный круг на предмет наличия трещин. Круг, имеющий трещины или разломы, подлежит немедленной замене.

- Используйте только фланцы, определенные для данной машины.

- Не повреждайте шпиндель, фланец (особенно монтажную поверхность) и стопорную гайку. Повреждение этих частей может вызвать поломку шлифовального круга.

- Не дотрагивайтесь до вращающихся частей.

- Перед запуском машины убеждайтесь, что шлифовальный круг не касается заготовки.

- Прежде чем коснуться машиной заготовки, дайте машине поработать некоторое время вхолостую, чтобы развить свою полную частоту вращения. Следите за вибрациями и качаниями шлифовального круга, которые указывают на неправильность монтажа или на разбалансированность круга.

- Для выполнения определенных шлифовальных операций используйте только круг с соответствующей этим операциям поверхностью.

- Остерегайтесь летящих искр. Держите машину таким образом, чтобы искры летели пучком в сторону, противоположную от Вас и других находящихся рядом лиц или легковоспламеняющихся материалов.

- Не дотрагивайтесь до заготовки сразу после шлифования, она может быть очень горячей и обжечь Вам кожу.

- На время работы всегда надевайте защитные очки и средства защиты слуха.

- Держите машину таким образом, чтобы в процессе эксплуатации шнур электропитания оставался за машиной.

- Если в помещении для работы очень высокая температура и большая влажность или если там имеется обладающий электропроводностью мусор, в целях обеспечения безопасности пользуйтесь прерывателем по короткому замыканию.

Не применяйте машину для шлифования, каких бы то ни было асбестосодержащих материалов.

# Внимание

- ОДЕВАЙТЕСЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ. Не носите слишком свободную (неприлегающую) одежду или украшения, которые могут зацепиться между подвижными частями. Резиновые перчатки и нескользящую обувь рекомендуется использовать при работе на открытом воздухе. Используйте головной убор для защиты длинных волос.

- ВСЕГДА НОСИТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. Используйте также щиток, закрывающий лицо, или пылезащитную повязку, если при работе образуется много пыли.

- ПРОВЕРЯЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДЕТАЛИ перед началом работ по техническому обслуживанию машины, выполняемых пазовой фрезой, следует убедиться, что машина выключена и отсоединена от источника тока.

- Выбор подходящих отрезных дисков Макita

Подходят только такие отрезные круги, которые выдерживают, такое количество оборотов, какое дает штраборез.

Диски не должны нуждаться в использовании, каких то специальных приспособлений или адаптеров.

Для проверки диска установите его, но не закрепляйте. Поработайте без нагрузки на холостом ходу 30 секунд и если диск не расшатается от вибраций, то он подходит.

- Установка отрезного диска.

- Во-первых, вставить диск в ведущий вал. Проследить за направлением движения (9) и закрепить диск (позиция 1)

- Установите нужную ширину шлица с помощью дистанционных шайб (10) на ведущем валу (13).

- Во-вторых, еще раз проверить хорошо ли закреплены диски, и правильно ли направление движения.

- Проверьте развал, установленный при помощи дистанционных шайб (10) желаемого размера. Ведущий вал должен быть проверен еще раз для центрирования нагрузных шайб (7).

- Винты с внутренними шестигранниками (8) закрепить при помощи шестигранного торцевого ключа.

- Проверить хорошо ли установлены шайбы.

# Установка глубины шлица

Ослабить шестигранную гайку (12). До глубины защитного кожуха изменить глубину шлица и затянуть гайку.

## Функция поглотителя пыли

Поглотитель пыли подсоединяется к фланцу защитного кожуха.

## Включение машины

При остановке машины держите ее обеими руками. Во время включения машина не должна касаться заготовки. После включения машины подождите пока загорится зеленая лампочка. Машина оснащена специальной электроникой, и благодаря этому помогает при мерцании красный/ зеленый нормализовать процесс работы.

## Остановка машины

После полной остановки алмазных дисков машину нужно положить и специальным инструментом выбить полученный штроб. НИКОГДА  не удаляйте штроб непосредственно алмазным диском.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Перед началом работ по техническому обслуживанию машины следует убедиться, что машина остановлена и аккумуляторная батарея отсоединена.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На оборудование фирмы Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В случае возникновения повода для рекламации просим выслать машину в не разобранном виде вместе с прилагаемым ГАРАНТИЙНЫМ СЕРТИФИКАТОМ местному дилеру или в сервис-центр фирмы Makita.