makita                                                                             АККУМУЛЯТОРНАЯ ПИЛА

UC120DA/UC120DWA,

UC120DB/UC120DWBE

Экспликация общего вида:

- Кнопка снятия

- Аккумулятор

- Индикатор зарядки

- Зарядное устройство

- Винты

- Круговая защита цепи

- Шестигранный торцевой ключ

- Винты

- Пильное полотно

- Зуб цепи

- Направление вращения

- Балансир

- Натяжка цепи

- Внутреняя сторона пильного полотна

- Смазка для цепи

- Пильная цепь

- Фиксатор включения

- Выключатель

- Защита цепи

- Защита контакта аккумулятора

- Защита наконечника цепи

- Пила должна двигаться поперек заготовки

- Корпусная поверхность

- Пилите в правильном направлении

- Запил с нижней стороны дерева

- Распил с верхней стороны дерева

- Пилу заклинило

- Опасность надлома

- Параллельно

- Прямой штрих

- Ограничитель глубины

- Отвертка

- Зубец

Технические данные

Модель                                          UC120DA/UC120DB

* Ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок мы оставляем за собой право на изменение приведенных в инструкции технических характеристик без предварительного уведомления.

* ВНИМАНИЕ! Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной страны.

Перед использованием прибора внимательно прочтите эти инструкции.

Значение символов

Допускается использование только в закрытых помещениях

См. Инструкции по эксплуатации

Двойная изоляция

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- Сохраните эти инструкции - В настоящем руководстве содержатся важные инструкции по технике безопасности  и по эксплуатации зарядного устройства и аккумуляторной батареи.

- Прежде чем использовать зарядное устройство для аккумуляторной батареи, ознакомьтесь со всеми инструкциями по эксплуатации (1) зарядного устройства. (2) аккумуляторной батареи, (3) самого изделия, питающегося от аккумуляторной батареи, а также с предупредительными надписями на их шильдиках.

- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание несчастных случаев пользуйтесь только фирменными аккумуляторными батареями марки MAKITA, допускающими перезарядку. Аккумуляторы другой марки могут в процессе зарядки взорваться, причинив травмы или иной ущерб.

- Не оставляйте зарядное устройство под дождем или под снегом.

- Эксплуатация устройства или машины, которые фирма- изготовитель зарядного устройства не выпускает или не рекомендует к использованию, может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или иным несчастным случаям с использующими их лицами.

- Во избежание повреждения штепсельной вилки и шнура электропитания при отсоединении зарядного устройства от сетевой розетки тяните за вилку, а не за шнур.

- Обеспечьте расположение шнура электропитания таким образом, что невозможно будет на него наступить, споткнуться об него или иным образом подвергнуть риску повреждения или натяжения.

- Не пользуйтесь зарядным устройством после повреждения шнура электропитания или штепсельной вилки- немедленно замените их новыми.

- Не пользуйтесь зарядным устройством, если оно испытало сильный направленный удар, было уронено или получило другие возможные повреждения. Предварительно покажите его для проверки квалифицированному мастеру по ремонту электрооборудования.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать зарядное устройство или картридж аккумуляторной батареи, доставьте их квалифицированному мастеру по ремонту электрооборудования для проверки и, при необходимости, для технического обслуживания и ремонта. Не правильная сборка может стать причиной электрического удара или пожара.

- Во избежание риска поражения электрическим током отсоединяйте штепсельную вилку зарядного устройства от розетки всякий раз перед началом мероприятий по техническому уходу и очистке. Выключение прерывателей электрического тока этот риск не устраняет.

Дополнительные инструкции по технике безопасности для зарядного устройства и аккумуляторной батареи.

- Не производите зарядку аккумуляторной батареи, если температура НИЖЕ + 10С или ВЫШЕ + 40С.

- Не пытайтесь производить зарядку с использованием регулировочного трансформатора, генератора с приводом двс или через розетку сети постоянного тока.

- Ничем не накрывайте зарядное устройство. Предотвращайте закупорку вентиляционных отверстий.

- На время, пока картридж аккумуляторной батареи не задействуется, всегда закрывайте аккумуляторные клеммы специальной крышкой.

- Не замыкайте аккумуляторную батарею накоротко:

- Не дотрагивайтесь до полюсов предметами, обладающими электропроводностью.

- Не храните аккумуляторную батарею среди других металлических предметов- монет, гвоздей и т. п.

- Не оставляйте аккумуляторную батарею в воде или под дождем. Короткое замыкание в аккумуляторной батарее может вызвать большую утечку тока, перегрев и даже выход батареи из строя.

- Не храните машину и аккумуляторную батарею в местах, где температура может подниматься до + 50 оС и выше.

- Не уничтожайте аккумуляторную батарею путем сжигания, даже если она сильно повреждена или полностью исчерпала срок службы. В огне батарея может взорваться.

- Будьте осторожны и не роняйте, не сотрясайте и не ударяйте аккумуляторную батарею.

- Не производите зарядку в коробке, или каком либо замкнутом пространстве. На время зарядки аккумуляторная батарея должна находиться в комнате с хорошим воздухообменом.

Общие инструкции по технике безопасности:

- Оберегайте пилу от дождя и не храните в сыром месте.

- При любой работе контролируйте пильное полотно только так можно точно работать.

- Монтируйте пильную цепь только так как указано в руководстве по эксплуатации.

- Во время работы следите, чтобы у вас всегда была прочная опора под ногами.

- Следите за тем чтобы пильная цепь не была повреждена.

- До включения машина не должна касаться заготовки.

- Машина должна быть не доступна детям и не забывайте одевать защитный чехол на пильное полотно.

- Во время работы одевайте защитные очки, наушники и рабочею форму.

- Пила нуждается в периодической смазке.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж и демонтаж аккумуляторной батареи (Позиция 1)

- Перед монтажом и демонтажом аккумуляторной батареи всегда отключайте машину.

- Демонтаж батареи производится путем выемки ее из машины с одновременным нажатием кнопок по обе стороны картриджа.

- При монтаже батареи установите ее в машину так, чтобы язычок на ее картридже совместился с внутренним пазом в корпусе. Втолкните ее на место до легкого щелчка. Если этого не сделать, батарея может случайно выпасть из машины причинив Вам или кому либо постороннему травму.

- Производя монтаж аккумуляторной батареи, не прилагайте силу. Если батарея не проходит внутрь легко, она в неправильном положении.

Зарядка ( позиция 2 )

Новый аккумулятор необходимо зарядить. Для зарядки аккумуляторов используйте зарядное устройство DC1411.

Подключить зарядное устройство к сети электропитания. Индикатор зарядки загорится зеленым светом. Вставить аккумуляторную батарею таким образом, чтобы маркировка плюс и минус на ней совпадали с контактами плюс и минус на зарядном устройстве. Вставить батарею до щелчка. Цвет индикатора изменится с зеленого на красный зарядка началась. Во время зарядки индикатор не тухнет. Когда цвет индикатора снова сменяется зеленым, значит зарядка окончена.

После зарядки отключить зарядное устройство из сети. Время зарядки показано в следующей таблице.

Аккумулятор              Емкость ( мА )           Число элементов            Время зарядки

1222                                2000                                    10                           около 60 мин.

1233                                2200                                    10                           около 65 мин.

Предупреждение

- Зарядное устройство DC1410 предназначено для зарядки фирменных аккумуляторов Makita. Поэтому ни в коем случае не используйте аккумуляторы других фирм для зарядки этих аккумуляторов.

- Новая аккумуляторная батарея не заряжена. Перед эксплуатацией ее необходимо зарядить.

- Когда индикатор зарядки иногда не загорается красным, вынимайте аккумуляторную батарею и охлаждайте ее.

- В случае если огонек зарядного устройства меняется с зеленого на бледно красный то аккумулятор не будет заряжаться, и это значит, что повреждены либо контакты зарядного устройства, либо аккумуляторная батарея.

- Если вы заряжаете два аккумулятора одновременно , то индикатор может  не загореться то в течение 15 минут охладите само зарядное устройство.

Монтаж и демонтаж пильной цепи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не забудьте проверить перед монтажом или демонтажом выключена ли пила и вынут ли аккумулятор.

- Для защиты ваших рук во время работы не забывайте одевать перчатки.

Отвинтите винты с помощью отвертки. Снимите круговую защиту цепи (позиция 3)

Снимите пильное полотно (позиция 4)

Для сборки пилы наденьте цепь на пильное полотно (позиция 5)

Закрепите пильное полотно, прикрутив его винтами (позиция 6)

Смазка (позиция 7)

Предупреждение:

- Не забудьте, что при смазке инструмент должен быть выключен и вынут аккумулятор.

- Не забывайте использовать биологические масла. Минеральные масла вредят почве.

Смазывайте пильную цепь также часто как меняете аккумулятор.

Включение (позиция 8)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед тем как вставить аккумулятор не забудьте проверить хорошо ли функционирует переключатель.

Машина включается простым нажатием на курок, и закрепите его фиксатором. Для выключения отпустите курок.

Транспортировка (позиция 9)

При транспортировке наденьте защитный футляр на аккумулятор и круговую защиту на цепь.

# Обрезка сучьев

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Старайтесь пилить так, чтобы конец пилы не касался дерева.

- При любой работе держите пилу двумя руками.

- Следите, чтобы у вас всегда была прочная опора под ногами.

До включения пила не должна касаться заготовки И необходимо стараться пилить таким образом, чтобы тянуть пилу на себя (позиция 10 и 11)

Всегда необходимо сначала сделать надпил снизу, а потом наметить линию среза (позиция 12)

Без запила пила может застрять или возникнет опасность надлома (позиция 13)

Когда вы пилите не сук ,а бревно лежащие на земли возьмите пилу двумя руками и распилите его как бы закругляя сверху вниз (позиция 14 )

Установка натяжения цепи (позиция 15 и 16)

Натяжение цепи необходимо все время контролировать. Оттяните цепь рукой, расстояние от пильного полотна до цепи должно быть 2-3 мм. Если расстояние больше или меньше, то натяните или ослабьте цепь при помощи шестигранного торцевого ключа.

# Заточка цепи

Цепь затачивается, так как показано на позиции 17 и последовательно.

- Зуб пилы

Угол заточки зуба 30. Заточка стачивает зуб на одну пятую часть (позиция 18 и 19)

- Ограничение глубины

Чем больше вы сточите зуб тем меньше будет глубина запила (позиция 20)

Намечайте линию сточки до начала стачивания (позиция 21)

Чистка пильного полотна (позиция 22)

Пильное полотно необходимо периодически очищать от остатков масла и опилок. Для этого снимите цепь и проведите отверткой по обеим сторонам полотна, очищая ее от грязи.

Внимание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед работами над прибором не забудьте проверить выключен ли прибор и изъята ли батарея.

При неисправностях лучше обратиться в сервис центр. Если же выи самостоятельно чините машину, то используйте только фирменные запчасти.

Гарантийное обязательство

На оборудование фирмы  Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В случае возникновения повода для рекламации просим доставить машину в не разобранном виде вместе с имеющимся в данном руководстве по эксплуатации ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ местному дилеру или в сервис- центр фирмы  Makita .