# ЦЕПНАЯ ПИЛА                     МАКIТА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

UC    3001     A

UC    3501     A

UC    4001     A

Экспликация общего вида

1 – Задняя рукоятка

2 – Кнопка пуска

3 – Бачок для масла

4 – Передняя рукоятка

5 – Ручка тормоза цепи

6 - Шина

7 – Пильная цепь

8 – Гайка крепления шины

9 – Крышка сцепления

10 – Окно для наблюдения уровня масла

11 – Защита от цепи

12 - Вилка

13 – Зубчатый упор

14 - Кнопка блокировки пуска

15 –Ловитель цепи

16 – Болт натяжителя пильной цепи

17 - Кожух

18 – Комбинированный ключ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель                                                             UC 3001 A……… UС3501 A…….UC4001A

Длина шины                                                           30 см …………..35 см………..40см

Скорость цепи                                                      800 м/мин……800 м/мин……..800м/мин

Подача масла                                                                             Автоматическая

Масса нетто                                                             4,2кг………….4,2кг………….4,2кг

Мощность                                                             1800 Вт ……… 1800 Вт………..1800 Вт

* Ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок мы оставляем за собой право на изменение приведенных в инструкции технических характеристик без предварительного уведомления.

* ВНИМАНИЕ! Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной страны.

Электропитание

Напряжение в сети питания должно соответствовать указанному на паспортном шильдеке машины. Машина может эксплуатироваться только на однофазном переменном токе. Она имеет двойную защитную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами и поэтому допускается ее подключение к незаземленной штепсельной розетке.

Инструкции по технике безопасности Ради собственной безопасности прочтите нижеследующие инструкции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед проведением технического обслуживания машины убедитесь, что она остановлена и штепсельная вилка отсоединена от источника питания.

2. Пользуйтесь средствами защиты слуха.

3. Используйте только остро заточенные цепи в хорошем состоянии; немедленно заменяйте поврежденные и изношенные цепи новыми.

4. Держите руки на удаленном расстоянии от поверхности распила. Не дотрагивайтесь до заготовки во время работы.

5.Перед началом работ всегда проверяйте, нет ли в заготовке гвоздей и т. п. и удаляйте их.

6. Держите шнур питания подальше от места распила, чтобы он не мог зацепиться о заготовку.

Уровень шума:

Уровень шума, генерируемого машиной на месте работ, может превышать 85 дБ (А). В этом случае требуется принятие защитных мер, как напр. использование средств защиты слуха. Уровень шума, генерируемого данным электроинструментом, замерялся в соответствии со стандартами 1ЕС59С01 1, 1ЕС704, DIN45635 часть 21, NFS31-031 (84/537/EY).

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установка шины.

1. Убедитесь, что цепь снята с тормоза, путём перемещения ручки тормоза в направлении передней рукоятки. Отвинтите гайку крепления шины и снимите крышку сцепления.

2. Наденьте шину на болт и сдвиньте её назад до упора. Наденьте цепь на ведущую звёздочку и заправьте её в направляющий паз шины, начиная с верхней стороны шины.

3. Установите крышку сцепления. Завинтите от руки гайку крепления шины. Натяните цепь с помощью комбинированного ключа.

4. Цепь считается правильно натянутой, если она не имеет провисания с нижней стороны шины ,но легко движется от руки.

5. Регулярно проверяйте натяжение цепи.

- Масло для смазки цепи.

- Система смазки – автоматическая.

- Рекомендуется использовать специальное масло с высокими адгезивными характеристиками.

- Нельзя использовать отработанное масло. Это приведёт к повреждению масляного насоса, шины и цепи.

3. Пуск и включение.

- Убедитесь ,что цепь ничего не касается и Вы имеете надёжную опору под ногами.

- Охватите переднюю рукоятку левой рукой, а заднюю правой. Утопите кнопку блокировки большим пальцем правой руки и нажмите кнопку пуска

- Пила выключится, когда Вы отпустите кнопку пуска.

4. Тормоз цепи.

- Пила оснащена пильным тормозом цепи для немедленной остановки цепи в случае отскока.

- Тормоз срабатывает при перемещении ручки тормоза вперёд (1 сек.)

- Цепь снимается с тормоза при перемещении ручки тормоза по направлению к передней рукоятке.

- Вовремя работы цепь должна быть снята с тормоза.

- Загрязнение и износ влияют на функционирование тормоза. При любой неисправности тормоза цепи обращайтесь в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Перед началом работ по техническому обслуживанию машины, следует убедиться, что машина выключена и штепсельная вилка отсоединена от розетки.

Замена угольных щеток .

Угольные щетки подлежат замене по достижении ими предельной степени износа. Угольные щетки следует всегда заменять попарно.

В целях поддержания эксплуатационной надежности и безопасности машины ремонтные работы и прочие мероприятия по техническому обслуживанию и регулировке должны выполняться исключительно уполномоченным сервис центром фирмы Makita.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На оборудование фирмы Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В случае возникновения повода для рекламации просим выслать машину в не разобранном виде местному дилеру или в сервис-центр фирмы Makita.