makita                                                             АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

VR250DA, VR250DWAE

Экспликация общего вида:

1 Аккумулятор- кнопка выемки

2 Аккумулятор

3 Крышка 
                4 Индикатор зарядки

5 Зарядное устройство

6 Включатель

7 Стопор

Технические данные

Модель                                                    VR250DA

Число вибраций в минуту......................13000

Амплитуда вибраций...............................1,1мм

Вибрирующая головка

( Диаметр х Длина )............................25мм х 221мм

Длина  упругого вала

Длина...........................................................1031мм

Вес................................................................2,9кг

Напряжение аккумулятора ...................12Вл

Время зарядки...........................................1 час

* Ввиду непрерывной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок мы оставляем за собой право на изменение приведенных в инструкции технических характеристик без предварительного уведомления.

* ВНИМАНИЕ! Технические характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретной страны.

Перед использованием прибора внимательно прочтите эти инструкции.

Значение символов

Допускается использование только в закрытых помещениях

См. Инструкции по эксплуатации

Двойная изоляция

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- Сохраните эти инструкции- В настоящем руководстве содержатся важные инструкции по технике безопасности  и по эксплуатации зарядного устройства и аккумуляторной батареи.

- Прежде чем использовать зарядное устройство для аккумуляторной батареи, ознакомьтесь со всеми инструкциями по эксплуатации (1) зарядного устройства. (2) аккумуляторной батареи, (3) самого изделия, питающегося от аккумуляторной батареи, а также с предупредительными надписями на их шильдиках.

- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание несчастных случаев пользуйтесь только фирменными аккумуляторными батареями марки MAKITA, допускающими перезарядку. Аккумуляторы другой марки могут в процессе зарядки взорваться, причинив травмы или иной ущерб.

- Не оставляйте зарядное устройство под дождем или под снегом.

- Эксплуатация устройства или машины, которые фирма- изготовитель зарядного устройства не выпускает или не рекомендует к использованию, может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или иным несчастным случаям с использующими их лицами.

- Во избежание повреждения штепсельной вилки и шнура электропитания при отсоединении зарядного устройства от сетевой розетки тяните за вилку, а не за шнур.

- Обеспечьте расположение шнура электропитания таким образом, что невозможно будет на него наступить, споткнуться об него или иным образом подвергнуть риску повреждения или натяжения.

- Не пользуйтесь зарядным устройством после повреждения шнура электропитания или штепсельной вилки- немедленно замените их новыми.

- Не пользуйтесь зарядным устройством, если оно испытало сильный направленный удар, было уронено или получило другие возможные повреждения. Предварительно покажите его для проверки квалифицированному мастеру по ремонту электрооборудования.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать зарядное устройство или картридж аккумуляторной батареи, доставьте их квалифицированному мастеру по ремонту электрооборудования для проверки и, при необходимости, для технического обслуживания и ремонта. Не правильная сборка может стать причиной электрического удара или пожара.

- Во избежание риска поражения электрическим током отсоединяйте штепсельную вилку зарядного устройства от розетки всякий раз перед началом мероприятий по техническому уходу и очистке. Выключение прерывателей электрического тока этот риск не устраняет.

Дополнительные инструкции по технике безопасности для зарядного устройства и аккумуляторной батареи.

- Не производите зарядку аккумуляторной батареи, если температура НИЖЕ + 10 оС или ВЫШЕ + 40 оС .

- Не пытайтесь производить зарядку с использованием регулировочного трансформатора, генератора с приводом двс или через розетку сети постоянного тока.

- Ничем не накрывайте зарядное устройство. Предотвращайте закупорку вентиляционных отверстий.

- На время, пока картридж аккумуляторной батареи не задействуется, всегда закрывайте аккумуляторные клеммы специальной крышкой.

- Не замыкайте аккумуляторную батарею накоротко:

- Не дотрагивайтесь до полюсов предметами, обладающими электропроводностью.

- Не храните аккумуляторную батарею среди других металлических предметов- монет, гвоздей и т. п.

- Не оставляйте аккумуляторную батарею в воде или под дождем. Короткое замыкание в аккумуляторной батарее может вызвать большую утечку тока, перегрев и даже выход батареи из строя.

- Не храните машину и аккумуляторную батарею в местах, где температура может подниматься до + 50 оС и выше.

- Не уничтожайте аккумуляторную батарею путем сжигания, даже если она сильно повреждена или полностью исчерпала срок службы. В огне батарея может взорваться.

- Будьте осторожны и не роняйте, не сотрясайте и не ударяйте аккумуляторную батарею.

- Не производите зарядку в коробке или каком либо замкнутом пространстве. На время зарядки аккумуляторная батарея должна находиться в комнате с хорошим воздухообменом.

Общие инструкции по технике безопасности:

- Внимательно следите за ходом работы, обращайте внимание на характер вибраций.

- Выключите машину сразу же если заметили аномалии в ее работе.

- Тщательно проверяйте машину на наличие повреждений т. к. Они могут вызвать сбои в работе и травмы.

- Не заряжайте аккумуляторную батарею в непосредственной близости с лаками, клеем, красками, керосином, бензином и газом.

- Не ставьте зарядное устройство на пол, кровать, изделия из бумаги, пластмассы, винила.

- Оберегайте зарядное устройство от пыльных мест и скоплений грязи.

- Избегайте контакта зарядного устройства с металлом, водой и прочими посторонними материалами, т. к . они могут повредить его контакты.

- Во время переноски ни в коем случае не кладите палец на выключатель.

- Не включайте машину когда она находится в лежачем положении, т. к. Вибрации могут вывести из под контроля вибрирующую головку, что может вызвать травмы.

- Следите за тем чтобы бетон был сухим.

- Ведите вибрирующую головку ровно стараясь избегать попадания на стальные рамы.

- Гибкий шланг не должен быть отсоединен или перекручен.

- Гибкий шланг не должен быть пережат.

- Старайтесь работать только с бетоном избегая смешанных материалов.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж и демонтаж аккумуляторной батареи (Позиция 1)

- Перед монтажом и демонтажом аккумуляторной батареи всегда отключайте машину.

- Демонтаж батареи производится путем выемки ее из машины с одновременным нажатием кнопок по обе стороны картриджа.

- При монтаже батареи установите ее в машину так, чтобы язычок на ее картридже совместился с внутренним пазом в корпусе. Втолкните ее на место до легкого щелчка. Если этого не сделать, батарея может случайно выпасть из машины причинив Вам или кому либо постороннему травму.

- Производя монтаж аккумуляторной батареи, не прилагайте силу. Если батарея не проходит внутрь легко, она в неправильном положении.

Зарядка ( позиция 2 )

Новый аккумулятор необходимо зарядить. Для зарядки аккумуляторов используйте зарядное устройство DC1410.

Подключить зарядное устройство к сети электропитания. Индикатор зарядки загорится зеленым светом. Вставить аккумуляторную батарею таким образом, чтобы маркировка плюс и минус на ней совпадали с контактами плюс и минус на зарядном устройстве. Вставить батарею до щелчка. Цвет индикатора изменится с зеленого на красный зарядка началась. Во время зарядки индикатор не тухнет. Когда цвет индикатора снова сменяется зеленым, значит зарядка окончена.

После зарядки отключить зарядное устройство из сети. Время зарядки показано в следующей таблице.

Аккумулятор              Емкость ( мА )           Число элементов            Время зарядки

1202                                2000                                    10                           около 60 мин.

1222                                2000                                    10                            около 60 мин.

Предупреждение

- Зарядное устройство DC1410 предназначено для зарядки фирменных аккумуляторов Makita. Поэтому ни в коем случае не используйте аккумуляторы других фирм для зарядки этих аккумуляторов.

- Новая аккумуляторная батарея не заряжена. Перед эксплуатацией ее необходимо зарядить.

- Когда индикатор зарядки иногда не загорается красным, вынимайте аккумуляторную батарею и охлаждайте ее.

- В случае если огонек зарядного устройства меняется с зеленого на бледно красный то аккумулятор не будет заряжаться, и это значит, что повреждены либо контакты зарядного устройства , либо аккумуляторная батарея.

- Если вы заряжаете два аккумулятора одновременно , то индикатор может  не загореться то в течении 15 минут охладите само зарядное устройство.

Включение ( позиция 3 )

Не забудьте проверить хорошо ли функционирует выключатель и возвращен ли он в положение выключено.

Для включения нажмите на включатель , для выключения отпустите его.

Эксплуатация ( позиция 4 )

Держите машину крепко и во время работы стойте ровно. Направляйте машину ровно для более эффективной работы.

Внимание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед работами над прибором не забудьте проверить выключен ли прибор и изъята ли батарея.

При неисправностях лучше обратиться в сервис центр. Если же выи самостоятельно чините машину то используйте только фирменные запчасти.

Гарантийное обязательство

На оборудование фирмы  Makita предоставляется гарантия в соответствии с законодательными положениями каждой конкретной страны. Гарантийное обязательство не распространяется на повреждения, связанные с нормальным износом, перегрузкой и неправильным обращением. В случае возникновения повода для рекламации просим доставить машину в не разобранном виде вместе с имеющимся в данном руководстве по эксплуатации ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ местному дилеру или в сервис- центр фирмы  Makita .