Makita

Электрорубанок модель  N1923B

Инструкция по эксплуатации

Двойная изоляция

Технические данные

Мощность                                          550 Вт

Ширина строгания 	82 мм
Глубина строгания 	2 мм
Предельная глубина обработки 	23 мм
Число оборотов/мин. 	16000
Общая длина 	293 мм
Общий вес 	2.9 кг

* Производитель оставляет за собой право менять технические данные без объявления. * Технические данные могут отличаться в зависимости от страны, куда следует поставка.

(1) (Электрорубанок фирмы Makita, модель N1923B)

(1а) Рубанок

(1Ь) Модель N 1923B

(1с) Инструкция по эксплуатации

(1d) Двойная изоляция

(1е) Технические данные

(1f) Ширина строгания

(1g.) Глубина строгания

(1h)

(1 i) Число оборотов на холостом ходу /мин.

(lj) Длина

(lk) Bec

(2) Основные меры по технике безопасности

Внимание!

При эксплуатации электроинструментов следует всегда соблюдать основные меры по безопасности, относительно возможного поражения электрическим током, а также пожара и травм персонала.

Внимательно прочитайте основные правила

1. Держите рабочую зону в чистоте. Рабочие столы, верстаки и рабочие места, находящиеся в беспорядке, могут быть причиной несчастного случая.

2. Избегайте работать с электроинструментом в опасной среде. Нельзя пользоваться электроинструментом во влажных и сырых местах. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Нельзя работать под дождем.

3. Не допускайте детей к рабочей зоне. Посторонних лиц не разрешается допускать близко к работающему электроинструменту.

4. Незадействованный в данный момент электроинструмент следует складировать в сухом и, желательно, высоком месте, либо находящемся под замком стенном шкафу - как можно дальше от детей.

5. Нельзя применять к инструменту силу. Рабочий инструмент предназначен к эксплуатации в той мере и условиям, к которым сконструирован, и только так может быть безопасен и эффективен.

6. Используйте в работе правильный инструмент. Не работайте с маленьким инструментом в режиме больших нагрузок; следует вовремя сменить инструмент при смене рабочих нагрузок.

7. Используйте соответствующую для работы одежду. Не рекомендуется работать в одежде со свободно спадающими частями по причине возможного из попадания в рабочую зону инструмента. Резиновые перчатки и сапоги желательно использовать при работе вне помещения.

8. Используйте в работе защитные очки. Следует всегда одевать защитные очки при работе с несколькими электроинструментами. Также маска и респиратор желательны, если резка листов приводит к большой запыленности помещения.

9. Не трогайте без надобности силовой электропровод инструмента. Ни в коем случае не держите инструмент за провод, не дергайте за провод, пытаясь вытащить вилку из розетки. Защищайте провод от тепла, масла и острых деталей и осколков.

10. Надежно закрепите рабочий материал (лист) перед началом резки. Следует применять держатели, тиски и зажимные патроны для крепежа листа. Это безопаснее, чем руками и, к тому же, высвобождает обе руки для работы с электроинструментом.

11. Держите спину прямо. Ноги должны быть устойчивы и сохранять всегда равновесие.

12. Заботливо эксплуатируйте инструмент. Следите всегда за тем, чтобы режущая кромка была чистая и острая, это главный залог эффективной и безопасной работы. Соблюдайте инструкцию по смазке инструмента и по замене соответствующих частей.

13. Отключайте электропитание от инструмента, если он в данный момент в работе не задействован, а также всегда при замене лезвия, либо иной детали инструмента.

14. Уберите с электроинструмента все вспомогательные разъемы, ключи. Всегда следует осматривать инструмент перед каждым его включением на предмет возможных, либо случайных лишних предметов в его разъемах.

15. Избегайте случайных запусков электроинструмента. Не проверяйте подключение силового электропровода к сети питания запуском электроинструмента. Убедитесь, что тумблер питания на инструменте находится в положении "OFF", и лишь тогда можно подключить вилку в розетку питания.

16. Используйте только соответствующие для данного электроинструмента сменные удлинители сетевого питания (кабели). Если инструмент задействован в работе вне помещения, то следует правильно выбрать по мощности и защищенный от воздействий окружающей среды удлинитель питания.

17. В работе с электроинструментом будьте внимательны и собраны. Всегда контролируйте свои движения, будьте разумны, не работайте в усталом состоянии.

18. Перед началом работы с электроинструментом проверьте его на наличие повреждений. Проверьте крепежные винты и движущие части инструмента. Защитный кожух, либо иная другая поврежденная часть инструмента обязательно требует замены и ремонта в специализированных мастерских, если в данной инструкции не указано по иному. Нельзя работать с инструментом при неисправной кнопке включения питания (ON/OFF).

19. Остерегайтесь поражения электрическим током. Не касайтесь труб, радиаторов отопления, электроплит, холодильников и других металлических поверхностей без заземления.

20. Сменные части электроинструмента. При эксплуатации следует использовать только имеющиеся в поставке инструмента сменные части.

Общие положения

Представленный здесь электроинструмент изготовлен с высокой точностью и отвечает самым высоким требованиям по качеству. Соблюдайте все положения данной инструкции по эксплуатации аккуратно и точно с тем, чтобы эффективность инструмента была максимально высокой, срок годности длинный и эксплуатация его безопасной.

Замечания по рабочему напряжению силовой электросети

Прежде, чем подключить электроинструмент к сети питания, следует проверить соответствие напряжения в силовой сети рабочего места тому значению напряжения, которое указано на бирке электроинструмента. В том случае, если напряжение в сети больше того значения, что указано на бирке, то подключение к сети может вызвать несчастный случай, либо серьезное повреждение электроинструмента. Если нет уверенности в величине напряжения сети, не подключай вилку электропровода инструмента в розетку питания. Если напряжение в сети меньше указанного на бирке инструмента, то подключение к сети в данном случае может быть ущербно для электромотора инструмента.

Добавочные меры по технике безопасности

1. Одежду, ветошь, провода, проволоку нельзя оставлять вблизи рабочего места.

2. Следует внимательно беречь рубанок от попадания в него гвоздей.

3. Очень осторожно обращайтесь с лезвиями.

4. Перед каждым пуском рубанка следует проверять качество крепежных винтов лезвий.

5. Держите рубанок уверенно обеими руками.

6. Не касайтесь руками вращающихся деталей инструмента.

7. Перед началом работы дайте рубанку отработать некоторое время на холостом ходу. Проследите, что нет излишней вибрации и перекосов, которые возможны от неправильной установки, либо от дисбаланса лезвий.

8. Проверьте, что лезвие не касается рабочего материала до пуска тумблера электропитания.

9. Дайте электроинструменту набрать рабочий режим оборотов и только тогда приступайте к работе.

10. Держите рубанок на расстоянии не менее 20 мм от себя.

11. Перед проведением любых регулировок и проверок на рубанке дайте электроинструменту полностью остановиться и отключите питание.

12. Нельзя пальцем вытаскивать стружку. Если древесина сырая и стружка мешает работе, то снимать ее можно только палочкой, щепкой.

13. Не оставляйте рубанок во включенном состоянии без надзора. Включайте и выключайте только держа инструмент в руках.

14. При временном отходе от рабочего места следует обязательно остановить инструмент, установить его на деревянную платформу лезвиями вверх — лезвия не должны ничего касаться.

- При замене лезвий следует их менять все сразу одновременно, иначе возникает дисбаланс и, как следствие, биения рубанка.

Электроинструмент одобрен для эксплуатации центром по контролю за электрооборудованием и соответствует финляндским нормам по безопасности. Обслуживание, гарантийный ремонт и оснащение запасными частями гарантировано на территории Финляндии.

(5) Установка и снятие лезвий рубанка

Внимание!

Прежде чем снимать или устанавливать лезвия к электрорубанку следует остановить инструмент и вынуть вилку элеткропровода из розетки.

Для снятия лезвий с барабана с помощью шестигранного ключа снимите три монтажных винта. Барабанный кожух выйдет вместе с лезвиями.

Для установки лезвий на барабан следует сначала удалить стружку и грязь, прилипшие к барабану. Следует использовать только одинаковые по весу и размерам лезвия, иначе рубанок будет в работе качать и вибрировать и это, в конце концов, может привести к выходу его из рабочего состояния.

Установите лезвие в цапфу таким образом, чтобы острие лезвия было на одном уровне с внутренней поверхностью цапфы. Установите регулировочную пластинку на лезвие, слегка нажимая на торцевой конец пластинки по направлению к задней части цапфы, а затем затяните два винта регулировочной пластинки. После этого осталось торцевой (несущей) конец регулировочной пластинки надеть через паз на барабан и закрепить крышку. Три винта крепления следует затягивать попеременно, ровно, шестигранным ключом.

(5а) Винт

(5 b) Барабан

(5с) Лезвие

(5d) Крышка

(5е) Регулировочная пластинка

(5f) Острие

(5g) Лезвие

(5h) Регулировочная пластинка

(5 i) Винты

(5j) Торцевой конец

(5k) Задняя часть цапфы

- Внутренняя поверхность цапфы

(5m) Пластинка цапфы

(5п) Корпус цапфы

(6) Регулировка минилезвий электрорубанка

1. Снимите закрепленные лезвия. Если рубанок был в работе, очистите аккуратно поверхности барабана и корпус.

2. С помощью шестигранного ключа соедините регулировочную пластинку с установочной пластинки, а затем установите минилезвие в корпус цапфы таким образом, чтобы рабочее острие лезвия было на одном уровне с внутренним краем пластинки цапфы.

3. Установите регулировочную пластинку / установочную пластинку в корпус цапфы так, чтобы грани лезвия в установочной пластинке лежали в пазу минилезвия. Затем нажмите торцевой (несущий) конец регулировочной пластинки вовнутрь до одного уровня с задней гранью корпуса цапфы, и затяните винты.

4. Важно, что лезвие лежит ровно, относительно внутреннего края пластинки цапфы, грани лежат в пазу лезвия, а торцевой конец регулировочной пластинки на одном уровне с задней гранью корпуса цапфы. Эти положения следует исполнять для достижения наиболее эффективной работы.

5. Установите торцевой конец регулировочной пластинки в паз барабана.

6. Установите крышку барабана на регулировочную / установочную пластины и затяните три крепежных винта так, чтобы между барабаном и установочной пластиной остался зазор, в который мини-лезвие можно протолкнуть. Лезвие устанавливается на, находящихся на установочной пластине, направляющих / гранях.

7. Регулировку длины лезвия следует выполнять руками.

8. Рукой прокрутите барабаны для контроля над зазором между корпусом инструмента и лезвия.

9. Проверьте окончательную затяжку трех крепежных винтов (в поставке имеется ключ).

10. Повторите позиции 1-9 для второго лезвия.

(6.1)

(6а) Шестигранные винты

(6Ь) Торцевой конец регулировочной пластины (6с) Регулировочная пластина

(6d) Направляющие лезвия

(6е) Установочная пластина

(6f) Внутренний край пластины цапфы

(6g) Корпус цапфы

(6h) Пластина цапфы

(6i) Задний край корпуса цапфы

(6j) Мини-лезвие

(6k) Мини-лезвие

- Барабан

(6m) Крышка

(6п) Винты

(60) Установочная пластина (6р) Паз

(7)

При выработке пазов (фальцев) концы лезвий не должны быть более 0.3 мм - 0.6 мм. Смотрите рисунок. В противном случае отработанный паз будет не ровным.

Внимание!

Крепежные винты лезвий электрорубанка должны быть хорошо затянуты, иначе может произойти несчастный случай. Проверяйте всегда крепление винтов.

Правильная регулировка лезвия

Рабочая поверхность будет не ровной и шероховатой, если лезвие не будет установлено правильно и безопасно. Лезвие должно быть установлено таким образом, чтобы острие (рабочий край лезвия) обязательно было отнивелировано с поверхностью корпуса, т.е. находилось на одном с ним уровне.

Ниже представлены некоторые примеры правильной и не правильной установки лезвия.

7а (А) Передняя подставка (переносная колодка)

7Ь (В) Задняя подставка (стационарная колодка)

7с Правильная установка

7d Зарубки на поверхности

7е Вогнутость в начале

7f Вогнутость в конце

7g Хотя с этой позиции не заметно, лезвия вращаются синхронно, относительно поверхности

задней подставки.

7h Причина: Одно, либо другое лезвие не синхронно, относительно задней подставки.

7i Причина: Одно, либо другое, или оба лезвия вместе не достаточно выставлены, относительно

задней подставки.

7j Причина: Одно, либо другое, или оба лезвия вместе слишком выставлены, относительно задней подставки.

(8) Регулировка глубины строгания

Находящийся в передней части элекрорубанка винт служит регулировкой глубины строгания.

Работа тумблера / рычага сетевого электропитания При нажатии на рычаг инструмент запускается, в при освобождении рычага — останавливается.

Внимание!

Перед подключением вилки электропровода рубанка в розетку силовой электропровода рубанка в розетку силовой электросети, следует всегда проверять работу тумблера / рычага включения. При освобождении тумблера / рычага он должен свободно возвращаться в начальное свое положение "OFF".

Процесс строгания

Сначала установите электрорубанок на рабочий материал ровно, но с условием, что лезвия его не касаются. Включите инструмент и дайте ему некоторое время отработать на холостом ходу для набора оптимальной скорости. Слегка протащите инструмент вперед. В начале строгания создавайте нажим на переднюю часть инструмента, а в конце строгания на заднюю часть. Строгание будет производиться легче, если рабочий материал, при безусловном его надежном креплении к верстаку, будет слегка наклонен вперед; процесс строгания будет проходить, как бы "под горку".

Скорость строгания и глубина стружки определяют качество обработки. Инструмент работает быстро и эффективно, если не образуется скопление стружки. Глубину стружки можно увеличить, но тогда качество обработанной поверхности будет хуже. При желании получить более качественную поверхность следует глубину стружки уменьшить, а рубанок тащить медленнее.

8а Тумблер / Рычаг 8Ь Начало 8сОкончание

Фальцовка (выточка пазов)

Для выточки пороговой конфигурации следует использовать вспомогательное приспособление, т. н. боковую правку.

Прочертите будущую линию выточки на рабочем материале. Установите вспомогательное приспособление, или боковую правку, в отверстие в передней части рубанка. Совместите острие лезвия с началом прочерченной линии.

Закрепите правку за край рабочего материала (доски) и закрепи правку винтами.

При желании можно боковую правку удлинить, добавив между деревянный брусок. Правка оснащена дополнительными отверстиями для вышеуказанной цели.

Внимание!

Процесс строгания следует проводить медленно и со стороны края рабочего материала. Глубина возможной выточки не более 23 мм.

(9а) Острие.

(9Ь) Линия выточки

(9с) Винт

(9d) Боковая правка

(10) Выточка фасок

Процесс выполнения фаски (рисунок справа) предполагает совмещение, находящего на передней подставке рубанка паза "V", с углом рабочего материала. Строгание ведется так, как указано на рис. А.

Заточка лезвий

Лезвия должны быть острыми для достижения наиболее эффективной и качественной работы. Следите за лезвиями и удаляйте мусор и грязь с инструмента.

Сначала ослабьте две гайки на держателе и установите лезвия (А) и (В) таким образом, чтобы они касались краев (С) и (D). Затяните гайки.

(10а) "V" паз

(10Ь) Передняя подставка

(10с) Совместите "V" паз с углом рабочего материала

( 10d) Держатель лезвий

(10е) Гайка

(10f) Край (С)

(10g) Острие (А)

(10h) Острие (В)

(l0i) Край (D)

(II)

Дайте намокнуть точильному камню в воде в течение 2-3 минут перед заточкой. Держите держатель так, чтобы оба лезвия касались точильного камня одновременно. Угол заточки должен быть одинаков.

(12) Обслуживание и уход за электроинструментом

Внимание!

Перед началом обслуживания следует обязательно остановить инструмент и вынуть вилку электропровода из розетки силового питания.

Замена угольных контакторов/щеток

Регулярно проверяйте качество угольных контакторов. Производите их замену через определенный промежуток времени. Держите щетки чистыми и свободно сидящими в своих держателях. Оба контактора следует менять одновременно. Используйте только контакторы фирмы производителя электроинструмента.

(12а) Граничный знак

Снимите отверткой крышку

( 12b) Задняя крышка

( 12с) Отвертка

Удалите старые контакторы, установите новые и закрепите вновь крышку. (12d) Угольные контакторы

(13) Оснастка

Внимание!

В данной инструкции по эксплуатации представленный электрорубанок должен быть оснащен, а также обслуживаться по регламенту, только деталями фирмы Makita.

Запасные детали иных фирм производителей могут стать причиной несчастного случая. Вспомогательное оборудование должно быть использовано только по настоящей инструкции.

(13 а) Лезвие Ширина Часть N ( 13 Ь) Лезвие (Легированная сталь) Ширина Часть N

(13с) Мини-Лезвие (Легированная сталь) Ширина Часть N

( 13d) Правка / Удлинитель Часть N

( 1Зе) Точильный камень Часть N

(13f) Сопло

Специальное сопло предназначено для сбора стружки. Рабочее место остается чистым. Часть N

( 13g) Боковая правка Часть N

( 13h) Цапфа под лезвие Часть N

(13i) Мешок для мусора Часть N

(13j) Ключ под цапфу Часть N

(14)

( 14а) Держатель лезвия Часть N

(14Ь) Переходник 55 Часть N STEX

(14с) Отвертка Часть N

(15)

(15à) Ðóáàíîê

( ìîäåëü 1923Í)

(15b) Âíèìàíèå!

Òóìáëåð ïèòàíèÿ, àìîðòèçàòîð ïîìåõ è äðóãèå ÷àñòè ìîãóò îòëè÷àòüñÿ â ïîñòàâêàõ â ðàçäíûå ñòðàíû.