HITACHI Power Tools NL B.V.

Представительство в Москве

Тел.: (095) 775-2182

Факс: (095) 775-2183

E-mail: marketing@hitachi-pt.ru

- Рычаг

- Реверс

- Ограничитель

- Локатор

- Запорное устройство

- Шлиц

- Щиток

- Шестигранный ключ

- Шуруп д

- Саморез

- Ограничитель (В)

- Магнитный держатель насадок

- Ограничитель (А)

- Насадка

- Держатель для насадки

- Ограничитель (С)

- Держатель для насадки

- Граница износа

- № угольной щеточки

- Угольная щеточка

- Держатель

ОБЩИЕ  ПРАВИЛА  ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение. Перед использованием электроинструментов должны быть предприняты все необходимые меры предосторожности для того, чтобы уменьшить степень риска возгорания, удара электрическим током и снизить вероятность повреждения корпуса инструмента. Эти меры предосторожности включают в себя нижеперечисленные пункты.

Внимательно прочтите все указания, прежде чем Вы попытаетесь использовать инструмент, и сохраните их.

Для безопасного использвания:

- Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем

месте. Любая помеха на рабочем месте или на рабочем столе

может стать причиной травмы.

- Принимайте во внимание окружающую рабочее место обстановку. Не работайте с электроинструментом под дождём. Не используйте электроинструмент в помещениях с повышенной влажностью. Поддерживайте хорошее освещение на рабочем месте. Не работайте инструментом при наличии рядом легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

- Остерегайтесь удара электрическим током. Не касайтесь заземлённых поверхностей. Например, трубопроводов, радиаторов, кухонных плит, корпусов холодильников.

- Во время работы с инструментом не разрешайте детям находиться поблизости. Не позволяйте посторонним дотрагиваться до инструмента или удлинителя. Посторонние лица не должны находиться на рабочей площадке.

- Закончив работу, сдавайте инструмент на хранение. Место для хранения инструмента должно быть сухим, высоко расположенным или запираться на замок. Дети не должны иметь возможности самостоятельно добраться до инструмента.

- Не вмешивайтесь в работу машины, прикладывая излишнюю силу. Работа выполняется лучше и безопасней, если инструмент эксплуатируется с штатной скоростью.

- Правильно выбирайте инструмент для каждой конкретной работы. Не пытайтесь сделать маломощным инструментом работу, которая предназначена для высокомощного инструмента. Не используйте инструмент в целях, для которых он не предназначен. Например, не пользуйтесь циркулярной пилой для обрезания веток деревьев или резки брёвен.

- Обратите внимание на выбор рабочей одежды. Не надевайте просторную одежду или драгоценности, т.к. они могут быть захвачены движущимися частями инструмента. На время работы вне помещений рекомендуется надевать резиновые перчатки и ботинки с нескользкой подошвой. Уложите длинные волосы под головным убором.

- Пользуйтесь защитными очками. Одевайте маску для лица или маску против пыли, если при резке материала выделяется пыль.

- Используйте оборудование для отвода пыли и грязи. Убедитесь, что Вы используете правильные устройства для присоединения подобного оборудования.

- Не допускайте порчи электрошнура. Никогда не переносите инструмент, держа его за шнур. Не дёргайте за шнур с целью вынуть вилку из розетки. Оберегайте шнур от воздействия нагрева, смазочных материалов и предметов с острыми краями.

- Перед началом работы закрепите обрабатываемую деталь в тисках. Это безопасней, чем держать заготовку в руке, а также освобождает обе руки для работы с инструментом.

- Будьте начеку. Постоянно имейте хорошую точку опоры и не теряйте равновесия.

- Внимательно относитесь к техническому обслуживанию инструмента и его ремонту. Для достижения лучших рабочих характеристик и обеспечения большей безопасности при работе осторожно обращайтесь с инструментом и содержите его в чистоте. При смазке и замене аксессуаров следуйте указаниям в соответствующих инструкциях. Периодически осматривайте электрошнур инструмента и в случае его повреждения отремонтируйте его в уполномоченном сервисном центре. Периодически осматривайте удлинители и в случае повреждения производите их замену. Рукоятки инструмента должны быть сухими и чистыми , не пачкайте их смазочными материалами.

- Выньте вилку электрошнура из розетки, если инструмент не используется, перед началом техобслуживания, а также перед заменой аксессуаров ( ножей, свёрл, фрез).

- Выньте все регулировочные и гаечные ключи. Возьмите себе за правило, перед тем как включить инструмент, проверять все ли ключи вынуты из него.

- Избегайте неожиданного запуска двигателя. Не переносите подключенный к электросети инструмент, держа палец на переключателе. Перед тем как вставить штепсель в розетку убедитесь, что переключатель находится в положении ‘’Выкл.’’.

- Работая вне помещения, пользуйтесь удлинителями. В этом случае используйте только те удлинители, что предназначены для работы на улице. Они имеют соответствующую маркировку.

- Будьте бдительны. Следите за тем, что вы делаете. Придерживайтесь здравого смысла. Если вы устали, не работайте с инструментом.

- Проверяйте повреждённые детали. Прежде чем продолжить эксплуатацию инструмента, следует тщательно проверить защитный кожух или иные детали, которые имеют повреждения с целью установить, что они в рабочем состоянии и выполняют предназначенную им функцию. Проверьте юстировку и скрепление движущихся деталей, исправность деталей, правильность сборки и любые другие параметры что могут повлиять на их работу. Защитный кожух или другую деталь, которые повреждены, необходимо как следует отремонтировать или заменить в уполномоченном сервисном центре, если иное не указано в инструкции по эксплуатации. Неисправные переключатели замените в уполномоченном сервисном центре. Не работайте с инструментом с неисправным переключателем ‘’Вкл.\ Выкл.’’

- Внимание. С целью избежания травмы используйте только те аксессуары или устройства, что указаны в этих инструкциях по эксплуатации или в каталоге фирмы HITACHI.

- Ремонт должен осуществляться только в уполномоченном сервисном центре с использованием только оригинальных запасных деталей HITACHI. В противном случае возможно нанесение серьезного вреда здоровью пользователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | W6V3 | W6VA3 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение | 220В( |
| Диаметр | 5 мм - шуруп 6 мм - саморез |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 0 – 4000 об/ мин. | 0 –2600 об/ мин. |
| Размер хвостовика отвертки-насадки | 6,35 мм |
| Вес (без шнура и боковой рукоятки) | 1.3 кг |

СТАНДАРТНЫЕ  АКСЕССУАРЫ

- Отвёртка-насадка на крестовый шлиц  ( 2 1шт (W6V3, W6VA3)

- Магнитная насадка (поперечное сечение H=10мм) 1шт (W6VB2, W8VA3)

- Крюк 1шт

Набор стандартных аксессуаров может быть без предупреждения изменён.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  АКСЕССУАРЫ  (продаются  отдельно).

- Для шестигранных шурупов:

| магнитные | немагнитные |  |
| --- | --- | --- |
| Н=6,35мм | Н=6,35мм | H=1/4 |
| Н=7,94мм | Н=7,94мм | H=5/16, |
| Н=9,53мм | Н=9,53мм | H=3/8 |
| Н=10 мм | Н=10 мм |  |

Набор дополнительных аксессуаров может быть без предупреждения изменён.

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

- Закручивание шурупов и саморезов

ПОДГОТОВКА  К  ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Источник электропитания.

Проследите за тем, чтобы используемый источник электропитания соответствовал требованиям к источнику электропитания, указанным на типовой табличке изделия.

- Переключатель  ’’Вкл./ Выкл.’’

Убедитесь в том, что переключатель находится в положении ‘’Выкл.’’. Если вы вставляете штепсель в розетку, а переключатель находится в положении ‘’Вкл.’’, инструмент немедленно заработает, что может стать причиной серьёзной травмы.

- Удлинитель.

Когда рабочая площадка удалена от источника электропитания, пользуйтесь удлинителем. Удлинитель должен иметь требуемую площадь поперечного сечения и обеспечивать работу инструмента заданной мощности. Разматывайте удлинитель только на реально необходимую для данного конкретного применения длину.

- Выбор направления вращения отвёртки-насадки  (рис. 1).

Отвёртка-насадка будет вращаться по часовой стрелке (вид с тыла), если нажать на правую сторону реверсивного переключателя (R-сторона). Для выкручивания шурупов (вращение против часовой стрелки) нажмите на левую сторону реверсивного переключателя (L-сторона).

- Регулировка глубины закручивания (рис. 2).

Потяните за стопорную втулку в направлении стрелки для того, чтобы снять её с шпоночного паза на корпусе редуктора. Оттягивая стопорную втулку и поворачивая её направо и налево, отрегулируйте положение ограничителя глубины. Отпустите стопорную втулку и выровняйте шпоночный паз на корпусе редуктора с шпоночным пазом стопорной втулки. Стопорная втулка автоматически заходит на шпоночный паз корпуса редуктора и защёлкивается.

- Для шестигранных шурупов.

Вставьте адаптер-насадку для шестигранников в шлиц на головке шурупа и установите расстояние в 1-1.5 мм между крайней внешней точкой ограничителя глубины и головкой шурупа (см. рис. 3).

- Шурупы для гипсокартона.

Введите жало отвёртки-насадки в шлиц на головке шурупа и установите расстояние в 1.5-2 мм между крайней внешней точкой ограничителя глубины и головкой шурупа (см. рис. 4).

- Для саморезов с крестовым шлицем.

Введите жало отвёртки-насадки в шлиц на головке самореза и установите расстояние в 1-1.5 мм между крайней внешней точкой ограничителя глубины и основанием головки самореза (см. рис. 5).

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОТВЕРТКИ-НАСАДКИ

- Снятие адаптера для шестигранника (рис.6).

- Поворачивая ораничитель одновременно тяните его в обратную от стопорной втулки сторону.

- Снимите адаптер для шестигранника и, держа его в руках, выньте из него плоскогубцами насадку.

- Снятие  насадки (рис.7)

Снимите ограничитель (А) таким же образом, как и адаптер для шестигранника, затем снимите держатель насадки и плоскогубцами выньте насадку.

- Снятие насадки (рис.8)

Снимите ограничитель (С) таким же образом, как и адаптер для шестигранника, затем снимите держатель насадки и плоскогубцами выньте насадку.

- Установка отвёртки-насадки.

Установите отвёртку-насадку в порядке обратном снятию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШУРУПОВЕРТА

- Выключатель и регулировка частоты вращения.

Изменением силы нажатия на курок выключателя можно регулировать частоту вращения отвёртки-насадки в диапазоне 0 - 4000/ мин. (W6V3), 0 - 2600/ мин. (W6VA3). Частота вращения увеличивается по мере усиления нажатия на курок и достигает максимума в 4000/ мин. для модели W6V3, 2600/ мин. для модели W6VA3, когда курок полностью утоплен.

Для облегчения выполнения непрерывных операций нажмите на курок и придавите фиксирующую кнопку. Теперь, даже если убрать палец с курка, инструмент останется в включенном состоянии. Для того чтобы снять фиксацию курка и выключить инструмент, нужно нажать на курок ещё раз и отпустить его.

- Закручивание шурупов.

Включите инструмент. Двигатель заработает, но отвёртка-насадка вращаться пока не будет. Введите жало отвёртки-насадки в шлиц на головке шурупа и надавите на шуруповерт. Отвёртка начнёт вращаться и закрутит шуруп. Насадка автоматически перестает вращаться при отсутствии давлени на инструмент.

ВНИМАНИЕ :

Шуруповёрт обязательно нужно держать строго перпендикулярно головке шурупа. Если держать шуруповёрт под углом к головке шурупа, инструмент будет работать неэффективно. Это также может привести  к повреждению головки шурупа и/или отвёртки-насадки.

- Направление вращения отвёртки-насадки.

Отвёртка-насадка вращается по часовой стрелке (вид с тыла), когда реверсивный переключатель переведён в позицию ‘’R-сторона’’. Когда реверсивный переключатель переведён в позицию ‘’L-сторона’’, отвёртка-насадка вращается против часовой стрелки и может быть использована для ослабления и выкручивания шурупов.

ВНИМАНИЕ:

Никогда не меняйте направление вращения отвёртки-насадки при работающем двигателе. Это может серьёзно повредить двигатель. Перед тем как менять направление вращения отвёртки-насадки, выключите инструмент.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  ПРОВЕРКА

- Проверка отвертки-насадки.

Продолжительная эксплуатация изношенной отвёртки-насадки приведёт к повреждению головок шурупов. Замените отвёртку-насадку на новую сразу, как только заметите её износ или повреждение.

- Проверка установленных винтов.

Регулярно проверяйте все установленные на инструменте винты, следите за тем, чтобы они были как следует затянуты. Немедленно затяните винт, который окажется ослабленным. Невыполнение этого правила грозит серьёзной опасностью.

- Техническое обслуживание двигателя.

Обмотка двигателя - ‘’сердце’’ электроинструмента. Проявляйте должное внимание, следя за тем, чтобы обмотка не была повреждена и/ или залита маслом или водой.

- Проверка угольных щёток (рис. 9).

В электродвигателе инструмента применяются угольные щётки, которые со временем изнашиваются. Когда щётка приблизится к ’’пределу износа’’ или сравняется с ним, могут начаться перебои в работе двигателя. Если двигатель оснащён отключающейся угольной щёткой, он прекратит работу автоматически. В это время замените обе угольные щётки на новые, имеющие тот же номер (см. рис.). Следует всегда содержать угольные щётки в чистоте и следить за тем, чтобы они свободно скользили в пределах щёткодержателей.

- Замена угольных щёток (рис. 10)

Разборка.

- Ослабьте три мелких крепёжных винта и снимите крышку рукоятки.

- Аккуратно подденьте щёткодержатель отвёрткой или аналогичным инструментом и выньте его из корпуса, придерживая угольную щётку (см. рис. 10). Будьте осторожны, сильно не натягивайте проводники.

- Выньте угольную щётку из щёткодержателя.

Сборка.

- Вставьте новую угольную щётку в щёткодержатель и подсоедините к ней контакт.

- Поместите щёткодержатель вместе с угольной щёткой в предназначенное для него место в корпусе инструмента.

- Убедитесь в том, что проводники и другие детали находятся на своих местах. Исключите возможность контакта проводников с ротором или другими движущимися деталями.

- Поставьте на место крышку рукоятки, следя за тем, чтобы не прищемить внутреннюю электропроводку между крышкой и корпусом, и закрепите её тремя винтами.

ВНИМАНИЕ:

- Строго придерживайтесь вышеописанного порядка по сборке. Если случится так, что внутренняя электропроводка инструмента придёт в соприкосновение с ротором или будет прищемлена между крышкой рукоятки и корпусом, то возникнет серьёзная опасность удара оператора электрическим током.

- Не трогайте никакие иные детали кроме тех, что необходимы для осуществления замены угольной щётки.

Открутите два установочных винта и снимите заднюю крышку. Снимите угольные щётки вместе с колпачками. После замены угольных щёток, соберите колпачки. Поставьте в исходное положение заднюю крышку, надёжно закрутив два установочных винта.

6.   Порядок записей по техобслуживанию

А: пункт №

В: код №

С: количество применений

D: замечания

ВНИМАНИЕ

Ремонт, модификация и проверка электроинструментов HITACHI должна проводиться только в авторизованных сервисных центрах HITACHI. Данный список принесите в мастерскую вместе с инструментом для проведения ремонта или технического обслуживания.

При использовании или техобслуживании инструмента всегда следите за выполнением всех правил и норм безопасности.

ЗАМЕЧАНИЕ

Фирма HITACHI непрерывно работает над усовершенствованием своих изделий, поэтому мы сохраняем за собой право на внесение изменений в технические характеристики, упомянутые в данной инструкции по эксплуатации, без предупреждения об этом.

ПРИМЕЧАНИЕ

На основании постоянных программ исследования и развития, HITACHI оставляют за собой право на изменение указанных здесь технических данных без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ СОЗДАВАЕМОГО ШУМА И ВИБРАЦИИ

Шум, производимый электроинструментом, измерен в соответствии с EN50144.

При нормальной нагрузке звуковое давление 85 Дб (А)

Пользуйтесь наушниками.

Типичное значение вибрации: 2.5 м/с

# Text boxes

Шуруповерт

Инструкция по эксплуатации

W6V3, W6VA3

Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации прежде чем пользоваться инструментом

2